FORMULARZ  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Dotyczy Części 1 – stół operacyjny

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blat czterosegmentowy |  |  |
| 2 | Wymiar stołu o długości: 2030mm , szer.: 650 mm, wys.: 690 -990 mm ( +/- 50mm) max. obciążenie 200kg |  |  |
| 3 | Manualna regulacja przesuwu wzdłużnego |  |  |
| 4 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. |  |  |
| 5 | Podstawa przejezdna z centralną blokadą kół oraz kołem kierunkowym do jazdy na wprost. |  |  |
| 6 | Materace odejmowane od segmentów blatu, bezszwowe, antystatyczne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |
| 7 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  |  |
| 8 | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG, umożliwiają wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C. |  |  |
| 9 | Regulacja wysokości blatu, przechyłów bocznych, przechyłów Trendelenburga i ant-Trenelenburga oraz poziomowanie blatu realizowane z pilota przewodowego za pomocą układu elektrohydraulicznego, zasilanego baterią 24 V DC. Pilot posiada wskaźniki naładowania akumulatorów. |  |  |
| 10 | Nachylenie oparcia pleców, podnóżków i podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą. |  |  |
| 11 | Podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym służy do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia obrót podpórki wokół jej osi pionowej. |  |  |
| 12 | Ramka anestezjologiczna z uchwytem wielopozycyjnym posiada regulację wysokości i obrotu wokół osi pionowej. Ramka jest w całości wykonana ze stali nierdzewnej . |  |  |
| 13 | Wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym służy do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Składa się ze sztycy z podwójnym hakiem, całość wykonana jest ze stali nierdzewnej |  |  |
| 14 | Podgłówek specjalistyczny , kompatybilny z przystawką blatem służy do podpierania głowy pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, na plecach i w pozycji bocznej. Składa się z materaca poliuretanowego w kształcie podkowy oraz szkieletu metalowego, wykonanego ze stali nierdzewnej. Konstrukcja podgłówka, dzięki dwóm obrotowym węzłom, zapewnia regulację wysokości, pochylenia kątowego oraz wzdłużnego materaca. |  |  |
| 15 | Adapter podgłówka specjalistycznego umożliwia montaż wszystkich podgłówków specjalistycznych do stołów Wykonany w całości ze stali nierdzewnej |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 17 | Gwarancja urządzenia minimum 24 miesiące |  |  |

Podpis

…………………………………………………