FORMULARZ  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Lodówka  nr 1

Marka, model………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka dwukomorowa o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 595 x 640 x 1602/1802 mm +/- 100mm Dopuszcza się 595 x 640 x 1991/(z nóżkami 2191 mm) |  |  |
| 2 | 1 - Komora chłodząca o pojemności 125l, zakres temp. + 2° C do 15° - 20 °C Dopuszcza się 218L/ brutto |  |  |
| 3 | 2- komora mrożąca o pojemności 125l, zakres temp. Od -25°C do – 5 °C Dopuszcza się 125L/brutto |  |  |
| 4 | Min. jeden port dostępu dla zewnętrznego czujnika temp. |  |  |
| 5 | System automatycznego obiegu powietrza |  |  |
| 6 | System automatycznego rozmrażania |  |  |
| 7 | Wyświetlacz temp. LED lub LCD oraz panel sterowania |  |  |
| 8 | Możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepowołanym dostępem |  |  |
| 9 | Alarm temp. oraz otwartych drzwi, |  |  |
| 10 | Możliwość zbierania zapisów o alarmach |  |  |
| 11 | Zużycie energii nie większe niż 0,6 – 2,07 kWh/24h. |  |  |
| 12 | Drzwi zamykane na zamek z systemem samozamykania |  |  |
| 13 | Poziom hałasu nie większy niż 36 – 39,3 dB. |  |  |
| 14 | Możliwość otwierania drzwi w lewą lub w prawą stronę. Zamawiający podejmie decyzje o kierunku otwierania lodówki na etapie produkcji. |  |  |
| 15 | Komora mrożąca wyposażona w półki |  |  |
| 16 | Obudowa zewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi komory chłodzącej przeszklone. Zamawiający dopuszcza drzwi komory chłodniczej pełne. |  |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| 18 | Z systemem GSM informującym o nieprawidłowościach na numery GSM oraz 2 sondy. |  |  |

Lodówka  nr 2

Marka, model………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka dwukomorowa o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 550 - 835 x 600 – 680 x 1200 – 1290 mm Dopuszcza się 595 x 640 x 1602/(z nóżkami 1802 mm)? |  |  |
| 2 | 2 Komory chłodzące o łącznej pojemności 140l – 150l, zakres temp. + 0° -2° C do 15°-20° C. Dopuszcza się jedną komorę chłodzącą Dopuszcza się pojemność 2x150L |  |  |
| 3 | Wyświetlacz temp. LED oraz panel sterowania lub LCD |  |  |
| 4 | Możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepowołanym dostępem |  |  |
| 5 | Alarm temp. oraz otwartych drzwi, |  |  |
| 6 | Możliwość zbierania zapisów o alarmach |  |  |
| 7 | Zużycie energii 0,6 – 1,67 kWh/24h. |  |  |
| 8 | Drzwi zamykane na zamek z systemem samozamykania |  |  |
| 9 | Poziom hałasu 36 – 52 dB. |  |  |
| 10 | Możliwość otwierania drzwi w lewą lub w prawą stronę. Zamawiający podejmie decyzje o kierunku otwierania lodówki na etapie produkcji. |  |  |
| 11 | Komora mrożąca wyposażona w półki |  |  |
| 12 | Obudowa zewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi komory chłodzącej przeszklone. Zamawiający dopuszcza drzwi komory chłodniczej pełne. |  |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| 14 | Z systemem GSM informującym o nieprawidłowościach na numery GSM oraz 2 sondy. Dopuszcza się 1 sondę temperatury. |  |  |

Podpis………………………………………