Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa implantów ortopedycznych ( Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie nr 2019 /S 078-185340 z dnia 19.04.2019  r. )

Wyjaśnienia treści SIWZ II

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

Część nr 3

poz. 1

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:

- Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, o kielichowatym kształcie zwężającym się obwodowo, w części 1/3 bliższej napylany tytanem, samocentrujący się w kanale, szyjka o przekroju circutrapezoidalnym zwiększającym zakres ruchu, dostępny w 12 rozmiarach, w opcji standardowej i high offset, stożek 12/14

- Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej. Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną.

- Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 32 mm, 36 mm i 40 mm w 3 długościach.

- Śruby o długościach od 15 do 50 mm (co 5 mm).

bez zachowania pierwotnych parametrów opisu przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

poz. 2

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny:

- Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 12 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 126 stopni) oraz w wersji valgus (w 8 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 145 stopni), stożek 12/14.

- Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej. Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną.

- Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 32 mm, 36 mm i 40 mm w 3 długościach.

- Śruby o długościach od 15 do 50 mm (co 5 mm).

bez zachowania pierwotnych parametrów opisu przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Część nr 4

Wykonawca zwraca się do Państwa z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji od 2 do 12 oraz czy Zamawiający, dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny w pozycji 1:

- Część udowa bezcementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr.

- Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL.

- Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

- Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia i podkładki połowiczej.

- Podkładki połowiczne o grubości 10 mm i 15 mm

- Trzpienie bezcementowe przedłużające do tacy piszczelowej uniwersalnej

- Ostrze kompatybilne z napędem

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Część nr 5

Poz. 101-103

Czy Zamawiający w Części 5 punkt 101 dopuści następujący asortyment o następujących parametrach:

| 101 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia, materiał biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul, bloków i pasków: granulat śr 2.8-5.6, 5 cm3 i 10cm3, bloki 20 x 20 x 10 mm, 12.5 x 12.5 x 10 mm, 5 x 5 x 10 mm, paski 50 x 25 x 3 mm, 100 x 25 x 3 mm, 50 x 25 x 6 mm | Szt. | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający w Części 5 punkt 102 dopuści następujący asortyment o następujących parametrach:

| 102 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia, materiał biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci kształtek- kliny, cylindry: syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm, syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm, cylinder o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5/12.5/14 mm. o długości 25 mm | Szt. | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający w Części 5 punkt 103 dopuści następujący asortyment o następujących parametrach:

| 103 | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybkozłączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. Komplet stanowi 1 płyta plus 1 śruba korowa oraz 5 śrub blokowanych | Kpl. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta | szt. | 1 |
|  | śruba blokowana 2.4 | szt. | 5 |
|  | śruba korowa 2.4 | szt. | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu o podanych w pytaniu parametrach

Część nr 13

Czy zamawiający w części nr 13 poz. nr 2 dopuści możliwość zaoferowania membrany o rozmiarze 5x5 zamiast 2x2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)