## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

## Część nr 1

Fotel do wykonywania nadań USG i UBM

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wielofunkcyjny fotel do wykonywania szerokiego zakresu badań, w pełni elektryczny z regulacją wysokości, segmentu pleców, siedziska, segmentu nożnego oraz funkcji Trendelenburga za pomocą pilota. Możliwość blokady poszczególnych funkcji elektrycznych. |  |  |  |  |
|  | Centralna i kierunkowa blokada kół |  |  |  |  |
|  | Dodatkowy podgłówek |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości 515-765 mm | Szerszy zakres – 3 pkt. |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie 180 kg | 180 kg – 1 pkt Pow. 180 kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Podłokietniki zsynchronizowane z oparciem, chowane niezależnie. |  |  |  |  |
|  | Bezszwowa tapicerka |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie fotela łatwo utrzymać w czystości, odporne na działanie środków dezynfekujących. |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 2

## Przenośny kieszonkowy ultradźwiękowy detektor przepływu – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Dopplerowska ultradźwiękowa metoda wykrywania przepływu. |  |  |  |  |
|  | Aparat przenośny |  |  |  |  |
|  | Głowica o wydłużonym kształcie typu „ołówek” połączona z aparatem elastycznym przewodem. |  |  |  |  |
|  | Głowica częstości 5 MHz |  |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany głowicy |  |  |  |  |
|  | Wbudowani głośnik |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności |  |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (akumulator w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Zasilacz do ładowania z sieci elektrycznej 230V( w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Waga do 400 g | Waga < 350g – 3 pkt |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku kilkuminutowego braku sygnału (oszczędność akumulatora). | TAK 3 pkt, NIE 1 pkt |  |  |  |
|  | W zestawie: Opakowanie typu walizka do bezpiecznego przenoszenia i ładowania. |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 3

## Stymulator zewnętrzny serca jednojamowy – 2 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji Demand/ Asynchroniczny |  |  |  |  |
|  | Częstości 30 – 150 ppm | 30 – 150 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Szybka stymulacja przedsionkowa 90 – 450 ppm | 90 – 450 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Amplituda impulsu 0,2 – 12 V |  |  |  |  |
|  | Czas trwania impulsu 1,5 ms |  |  |  |  |
|  | Okres refrakcji 300 ms po impulsie wystymulowanym, 150 ms po zdażeniu wykrytym |  |  |  |  |
|  | Częstość interferencyjna Praca w trybie asynchronicznym z częstością wyższą o 25% od nastawionej |  |  |  |  |
|  | Bateria Alkaliczna 9V |  |  |  |  |
|  | Do każdego stymulatora 2 komplety kabli |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 12 – miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 4

## Stół zabiegowy z fotelem dla operatora

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości blatu, przechyłu bocznego, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, wypoziomowania blatu wykonywane są za pomocą pilota oraz napędów elektrohydraulicznych i zasilania Pilot sterujący jest wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania baterii |  |  |  |  |
|  | Nachylenie podparcia pleców i sekcję nożną (podnóżek jednoczęściowy) oraz podgłówek reguluje się za pomocą sprężyny gazowej z mechanizmem blokującym. Elektrohydrauliczny segment podparcia pleców Dzielone podnóżki są regulowane za pomocą sprężyn gazowych. Bezstopniowe przesunięcie blatu realizowane jest ręcznie. Nachylenie podnóżków reguluje się ręcznie. |  |  |  |  |
|  | Napęd alternatywny zapewnia pracę wszystkich regulacji elektrycznych stołu także w przypadku awarii sterowania lub zasilania podstawowego |  |  |  |  |
|  | Poszczególne funkcje stołu wybierane są za pomocą dźwigni umieszczonej w podstawie stołu i realizowane są za pomocą pompy nożnej |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy stalowe są wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z wykończeniem matowym, odpornej na działanie środków dezynfekujących. Ruchoma podstawa jest wyposażona w centralny system blokujący uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej (podstawa T: mechaniczno-hydrauliczne składane stopki; podstawa H (duże koła): blokada centralna z kołem kierunkowym. materac bezszwowy z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm. antystatyczny, wodoodporny i przezierny dla promieni rentgenowskich. Można go w łatwy sposób zdemontować ze stołu operacyjnego (są one mocowane za pomocą specjalnych kołków, które utrzymują je na swoim miejscu i uniemożliwiają ruch podczas zmiany pozycji stołu). powierzchnia materaca jest łatwa do czyszczenia i odporna na działanie środków odkażających. |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwo utrzymać w czystości, są one odporne na działanie środków dezynfekujących. Blat jest przezierny dla promieniowania rentgenowskiego. Umożliwia on wykonywanie zdjęć RTG oraz obrazowanie pacjenta za pomocą ramienia 2 S |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita: Blat 4-segmentowy 2060 mm |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości blatu (bez materaca) 680 do 1080 mm | 680-1080mm – 1 pkt > 680-1080mm – 3 pkt |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita: Blat 4-segmentowy 550 mm |  |  |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga 40° |  |  |  |  |
|  | Przechył boczny ±30° |  |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu podparcia pleców -40° do +85° Regulacja segmentu podparcia głowy -50° do +55° Regulacja nachylenia segmentu podparcia nóg (4,5 sekcji) -90° do +25° Regulacja nachylenia segmentu podparcia nóg (6 sekcji) -90° do +45° Maksymalne nachylenie segmentu podparcia nóg 180° |  |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne 350 kg | >350kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dynamiczne 200 kg | >200kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Stopień ochrony przeciwporażeniowej I |  |  |  |  |
|  | Fotel operatora nadający się do wszystkich dziedzin chirurgii, zwłaszcza mikrochirurgii. Metalowa podstawa |  |  |  |  |
|  | Górna część może być obracana i zablokowana w dowolnej pozycji, Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie regulowane za pomocą dźwigni, |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą dźwigni pompy hydraulicznej |  |  |  |  |
|  | Wysokość siedziska: 53 - 72 cm |  |  |  |  |
|  | Podłokietniki |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 5

## Wózek transportowy dla pacjentów

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Wózek do przewożenia pacjentów pomiędzy salami w szpitalu. Konstrukcja wózka posiada cztery punkty podparcia, co przekłada się na jego dużą stabilność i obciążalność. |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie kosz na butlę z tlenem; poręcze boczne chromowane; pasy do przytrzymania pacjenta; indywidualne blokady kół; wieszak kroplówki. |  |  |  |  |
|  | regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą; |  |  |  |  |
|  | wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo; podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa; |  |  |  |  |
|  | dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji; |  |  |  |  |
|  | leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym); |  |  |  |  |
|  | wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe |  |  |  |  |
|  | materace leża i oparcia pleców o grubości 60 mm z możliwością zdejmowania; obszycie materaców wykonane z materiału nieprzemakalnego, niepalne |  |  |  |  |
|  | koła jezdne o średnicy 200 mm z centralną blokadą kół dostępną z każdej strony wózka; |  |  |  |  |
|  | dopuszczalne obciążenie wózka 250 kg | 250 kg – 1 pkt >250kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |  |  |
|  | regulacja wysokości siłownikiem hydraulicznym (dźwignia nożna); oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi; błyskawiczne składanie poręczy. |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita – 2000-2100 mm |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita bez poręczy – 660-700 mm |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej w zakresie min. 600-900 mm | 600-900mm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie 0-70° |  |  |  |  |
|  | Pozycja Trendelenburga min 30° |  |  |  |  |
|  | Pozycja anty Trendelenburga min 10° |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 250 kg | 250 kg – 1 pkt >250kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 6

## Stół do instrumentowania i stolik zabiegowy

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Stół do instrumentowania w Sali operacyjnej, ze stali nierdzewnej. Wyposażony w kółka obrotowe z hamulcem |  |  |  |  |
|  | Kółka wykonane z materiału nie brudzącego podłoża |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 40 kg | 40 kg – 1 pkt >40kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Wymiary : 120 cm x 65cm, wysokość 95 cm Dopuszczalna tolerancja 5% |  |  |  |  |
|  | Stolik zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
|  | Blat zagłębiony, podnoszony przy pomocy dźwigni nożnej, obracany 360° |  |  |  |  |
|  | Wymiary blat 74x49 cm Dopuszczana tolerancja 5% |  |  |  |  |
|  | Kółka wykonane z materiału nie brudzącego podłoża |  |  |  |  |
|  | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 15kg | 15 kg – 1 pkt >15kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Wysokość 95 cm Dopuszczona tolerancja 5% |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 7

## Oprawki próbne – 2 szt. i kaseta szkieł okularowych

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Kaseta zawierająca 232 szkła próbne, zakres sfery +/- 20D, 68 par szkieł . Cylinder: zakres 6D, 38 par szkieł, pryzma do 10Dp, 10 szkieł specjalnych |  |  |  |  |
|  | Oprawa próbna – Oprawa pobieracza do oferowanej kasety |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 8

## Stół zabiegowy do badań

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy stacjonarny elektryczny - posiada stalową konstrukcje z kolumnowym mechanizmem podnoszenia, stół posiada dwuczęściowe leże z podgłówkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej. Stół jest łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. |  |  |  |  |
|  | Długość stołu 200-210 cm |  |  |  |  |
|  | Szerokość stołu – 80 cm |  |  |  |  |
|  | Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota nożnego w zakresie min. 50-80 cm | 50-80 cm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Regulacja kąta podgłówka min. 0-40° | 0-40° - 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Obciążenie stołu – min 200 kg | 200 kg – 1 pkt 200 kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 9

## Ssak elektryczny

Nazwa/typ/model …………..

## SSAK ELEKTRZYCZNY JEZDNY  – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do co najmniej 75 kPa | 0-75 kPa – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Rok produkcji – min 2018 |  |  |  |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa |  |  |  |  |
|  | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia |  |  |  |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz/dobę) |  |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard |  |  |  |  |
|  | Niski poziom hałasu (poniżej 42 dB) | Pon. 38 dB – 3 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych pojemników o pojemności min. 2 litry |  |  |  |  |
|  | Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciekaniem odzyskanych płynów |  |  |  |  |
|  | Wózek transportowy |  |  |  |  |
|  | W zestawie zbiornik 1l i zbiornik 2l Zamawiający dopuści zbiorniki do wkładów jednorazowych o poj. min. 1l i min. 2l |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 10

## Pompa strzykawkowa – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Stacjonarna pompa jednostrzykawkowa, z automatyczną redukcją ciśnienia w linii pacjenta |  |  |  |  |
|  | Posiada system alarmów wizualnych i dźwiękowych |  |  |  |  |
|  | Objętość strzykawek 50 ml |  |  |  |  |
|  | Zakres programowania ciśnienia okluzji 300-800 mmHg | 300-800 mmHg – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji (w ml/h dla strzykawki 50 ml) 0,1-1200 | 0,1-1200 ml/h – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Ilość progów programowania ciśnienia okluzji – min 3 | 3 programy – 1 pkt Pow. 3 – 3 pkt |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 11

## Pulsoksymetr wraz z aplikacją do badań przesiewowych

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr z technologią Masimo SET – noworodki |  |  |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków |  |  |  |  |
|  | Łatwy w użyciu intuicyjny kolorowy ekran dotykowy |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia |  |  |  |  |
|  | Akumulatory urządzenie przenośne - typ – polimer litowy - pojemność do 7 godziny - czas ładowania 2-3 godzin | Poj akumulatora pow. 7 godzin – 3 pkt Czas ładowania poniżej 2 godzin – 3 pkt |  |  |  |
|  | Wyświetlacz obrotowy automatycznie zmieniający widok z pionowego na poziomy i odwrotnie także w stacji dokującej |  |  |  |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów |  |  |  |  |
|  | Z aplikacją do badania przesiewowych CCHD noworodków Eve |  |  |  |  |
|  | Parametry funkcjonalne: - saturacja (SpO2)- zakres pomiaru 0-100% - dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry - bez ruchu – dokładność noworodki – 3 -+% - niska perfuzja - dokładność noworodki – 3 -+ % - bez ruchu – dokładność noworodki – 3+-% |  |  |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne dla wszystkich mierzonych parametrów |  |  |  |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie |  |  |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika |  |  |  |  |
|  | Indywidualne ustawienie granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz /wskaźniki - wyświetlane dane : saturacja SpO2, częstość tętna, krzywa pletyzmograficzna, status alarmów, Signal IQ , wskaźnik perfuzji |  |  |  |  |
|  | Pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czułości pomiaru w 3 zakresach : NORM, MAX, APOD |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie i zainstalowanie dwóch dodatkowych aplikacjido badań przesiewowych CCHD noworodków Eve do posiadanych pulsoksymetrów Radical 7 Massimo SET |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis