Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 13.

WÓZEK REANIMACYJNY – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium lub z produktu równoważnego lub polietylenu | Tak |  |  |
|  | Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości | Tak |  |  |
|  | Blat wykonany z ABS z podniesionymi z trzech stron brzegami z brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu |  |  |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty lub uchwyt do transportu wózka | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia robocza blatu wynosząca 518x482 mm **) | Tak, podać |  |  |
|  | Blat roboczy na wysokości 1000 mm **) od podłogi | Tak, podać |  |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła Ø 125-150 mm, w tym 1 lub 2 antystatyczne i 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża | Tak |  |  |
|  | Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie lub w narożnikach nad kołami wykonanym z ABS | Tak |  |  |
| 9. | Wózek wyposażony w 5 szuflad wysuwanych na prowadnicach kulkowych o profilu kwadratowym: - 2 szuflady o wym. 417x470x76 h mm **) z przeznaczeniem na leki - 2 szuflady o wym. 417x470x156 h mm **) z przeznaczeniem na leki - 1 szuflada o wym. 417x470x236 h mm **) z przeznaczeniem na płyny infuzyjne | Tak, podać |  |  |
| 10. | Organizery w formie przekładek z wytrzymałego tworzywa – 2 poziomych i 2 pionowych, pozwalające uzyskać 9 przestrzeni, z możliwością zmiany ustawienia – na wyposażeniu 4 szuflad | Tak |  | 5 przestrzeni – 1 pkt. 9 przestrzeni – 5 pkt. |
| 11. | Szuflady wykonane z natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS, bez miejsc łączenia i szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu, gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości | Tak |  |  |
| 12. | Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości lub po środku frontu szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (9 kolorów oznaczeń do wyboru) | Tak, podać |  | 5 kolorów – 1 pkt. 9 kolorów – 2 pkt. |
| 13. | Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi | Tak |  |  |
| 14. | Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 min 5 kg | Tak |  |  |
| 15. | Szuflady zamykane na zamek centralny, dodatkowo zabezpieczenie plombą (na wyposażeniu 100 plomb) | Podać |  | Dodatkowe zabezp. – 2 pkt. Brak dod. zab. – 0 pkt. |
| 16. | Płyta CPR wysuwana spod blatu wózka o wym. 378x538 mm **) | Tak, podać |  |  |
| 17. | Obrotowa o 360º półka pod defibrylator, o regulowanych wymiarach od 360 do 440 x 280 mm **) z pasami zabezpieczającymi defibrylator przed upadkiem | Tak, podać |  |  |
| 18. | Wysięgnik kroplówki ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, z regulacją wysokości | Tak |  |  |
| 19. | Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego, z lewej strony wózka | Tak |  |  |
| 20. | Dwie uchylne o 30º, transparentne półki boczne z tworzywa, wyjmowane z lewej strony wózka | Tak |  |  |
| 21. | Półka pod ssak z możliwością regulacji głębokości, z lewej strony wózka (wym. 340-381x135-208mm) **) | Tak, podać |  |  |
| 22. | Kosz na odpady z tworzywa sztucznego, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji, o pojemności ok. 10 litrów (+/- 1L), z prawej strony wózka | Tak |  |  |
| 23. | Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, umożliwiająca łatwe wyciąganie cewników krótszych i dłuższych | Tak |  |  |
| 24. | Przestrzeń na butlę tlenową, o pojemności od 3 do 7 litrów, z pasami mocującymi, wbudowana w tylną konstrukcję wózka | Tak |  |  |
| 25. | Listwa z min. 4 gniazdami elektrycznymi | Tak |  |  |
| 26. | Brak ostrych krawędzi, wszystkie powierzchnie gładkie, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |
| 27. | Wymiary wózka z wyposażeniem: 780 x 594 x 1250 mm **) | Tak, podać |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 28. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 29. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

**) +/- 50 mm

Data i podpis:  ……………………………