DZPZ/333/14UEPN/2020                                                                                                  Załącznik nr 8 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 4

Aparat do dekontaminacji - Robot UVD szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | APARAT DO DEKONTAMINACJI - ROBOT UVD |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
| 2. | Autonomiczny układ napędowy | Tak |  |  |
| 3. | Z ładowarką ręczną: Pełne naładowanie - do 8 godzin. Naładowanie do 80% nie dłużej niż 5,5 godziny | Tak |  |  |
| 4. | W stacji dokującej: Pełne naładowanie - do 5 godzin. Naładowanie do 0-80% nie dłużej niż 4 godziny | Tak |  |  |
| 5. | Maksymalny pobór energii podczas ładowania: 16 A dla ładowarki | Tak |  |  |
| 6. | Maksymalne nachylenie rampy: 5% | Tak, podać |  |  |
| 7. | Bateria: Li-NMC, 24 V, 40 Ah | Tak |  |  |
| 8. | Prędkość maksymalna: 5,4 km/h | Tak |  |  |
| 9. | Całkowita waga: 140 kg | Tak |  |  |
| 10. | Wymiary: Dł.: 93 x szer. 66 x wys. 171 (cm) ±5 cm | Podać |  |  |
| 11. | Czas działania: min. 2 godziny (dezynfekcja 9-10 pomieszczeń) | Parametr oceniany |  | 2 godz. – 1 pkt. pow.2 godz. – 5 pkt. |
| 12. | Obszar objęty dezynfekcją: 360 stopni | Tak |  |  |
| 13. | Czas dezynfekcji: 10-15 minut na: pomieszczenie | Tak |  |  |
| 14. | Łączność: Bezprzewodowa (na bazie Wi-Fi) | Parametr oceniany |  | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |
| 15. | Długość fali UV: 254 nm (promieniowanie UV-C) | Tak |  |  |
| 16. | Wymagania dot. ładowania: 220-240 VAC, 50 Hz, 6 A | Tak |  |  |
| 17. | Bezpieczeństwo: W oparciu o oprogramowanie i czujniki | Tak |  |  |
| 18. | Przycisk awaryjnego zatrzymania | Tak |  |  |
| II. | Warunki gwarancji |
| 1. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………