Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 16.

APARATY USG KARDIOLOGICZNE Z SONDĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ - SZT. 2

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| L.p. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat echokardiograficzny uniwersalny do OINK |
|  | Najnowszej generacji, aparat USG zawierający cyfrową technologię formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu | Podać |  | do 60kg - 3 pkt. do 70kg - 1pkt. do 84kg - 0 pkt. |
|  | Płynna regulacja panelu sterowania we wszystkich kierunkach | Podać |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50/60 Hz | Tak |  |  |
|  | Wbudowany fabrycznie w aparat moduł zasilania bateryjnego umożliwiający szybki start aparatu przy ponownym włączeniu napięcia. | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania | Podać |  | do 192 000 - 1 pkt. >200 000 - 2pkt. |
|  | Dynamika aparatu (systemu) | Podać |  | do 260 dB - 1pkt. > 260dB - 2pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) | Podać |  | od 2 MHz do 12 MHz - 1pkt. 1,4 MHz do 18 MHz - 2pkt. |
|  | Wbudowany moduł ekg i kable ekg | Tak |  |  |
|  | Głośność aparatu do 60dB | Podać |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Ilość aktywnych uniwersalnych gniazd dla głowic obrazowych USG - nie mniej niż 4 | Podać |  |  |
|  | Min. 1 gniazdo dla sondy CW | Tak |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji 2D | Podać |  | do 30 cm - 1 pkt. >31 cm - 2pkt. |
|  | Monitor LCD min 21” o rozdzielczości minimum 1920x1080. | Tak |  |  |
|  | Regulacja pochylenia monitora do przodu i do tyłu. | Tak |  |  |
|  | Panel dotykowy z interaktywnym menu min. 8” | Tak |  |  |
|  | Dysk twardy HDD min 500 GB | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji danych pacjenta, obrazów i pętli kinowych na dysku twardym z możliwością zapisywania na nośnikach cyfrowych typu Pen drive pozwalający na późniejszą analizę zapisanych obrazów. Wymagania dla zapisanych obrazów: - Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja), - Zmiana zakresu dynamiki B-mode, - Regulacja prędkości odtwarzania pętli, - Regulacja wzmocnienia B-mode, Color Doppler i Spektral Doppler, - Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler, - Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW, - Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Spektral Doppler, - Przetworzenie zapisanych pętli B-Mode na zapis M-Mode. Dopuszcza się urządzenie bez możliwości: zmiany zakresu dynamiki B-mode, regulacji wzmocnienia Color Doppler i Spektral Doppler, zmiany rozdzielczości czasowej zapisu M-mode, przetworzania zapisanych pętli B-Mode na zapis M-Mode? Powyższy zapis jest charakterystyczny dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. | Tak |  |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 2 000 obrazów | Podać |  | >10 000 obrazów -1 pkt. >18 000 obrazów - 2 pkt. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu (wzmocnienia, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie B-mode min. 900 obr./sek. | Podać |  | do 900 obr./sek. – 0 pkt. >900 obr./sek. – 1pkt. |
|  | Wymagania możliwości zmian dla zapisanych obrazów: Regulacja wzmocnienia Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu Spektral Doppler (skala czasu) | Tak |  |  |
|  | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPEG, AVI. | Tak |  |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | Tak |  |  |
| Tryby obrazowania i prezentacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie B-mode | Tak |  |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego min. 6x | Podać |  | do 10x – 0 pkt. > 10x – 1 pkt. |
|  | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym, Anatomiczny M-Mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu. Dopuszcza się aparat z trybem Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym bez pracy w trybie Anatomiczny M-Mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny oraz zapis prędkości min do 10 m/sek. Dopuszcza się urządzenie z trybem Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym bez pracy w trybie Anatomiczny M-Mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu | Tak |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie min. od 1 do 6 mm | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler fali ciągłej oraz zapis prędkości |  |  | < 20m/sek. - 1 pkt. > 20 m/sek. - 2pkt |
|  | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy | Tak |  |  |
|  | Max Frame rate dla Dopplera Kolorowego Min 150 obr./sek. |  |  | do 150obr./sek. - 0 pkt. >150 obr./sek. - 1pkt. |
|  | Power Doppler | Tak |  |  |
|  | Tryb doppler tkankowy kolorowy | Tak |  |  |
|  | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) | Tak |  |  |
| SONDY |
|  | Sonda sektorowa 2D | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 1,3-2,0 MHz do 4,0-6,0 MHz | Podać |  | zakres 2,0 MHz do 6,0 MHz – 0 pkt. większy zakres - 2 pkt. |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 64 | Podać |  | 64 – 0 pkt. pow. 64 – 1 pkt. |
|  | Maksymalny kąt skanowania min. 90 stopni | Podać |  | 90 st. – 0 pkt. pow. 90 st. – 2 pkt. |
|  | Sonda liniowa 2D | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 3-4 MHz do 9-12 MHz | Podać |  | zakres 3 MHz do 9 MHz – 0 pkt. większy zakres - 1 pkt. |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 192 | Podać |  | 192 – 0 pkt. pow. 192 – 1 pkt. |
|  | Szerokość pola obrazowego od 34 42 mm do 44 mm | Tak |  |  |
|  | Sonda przezprzełykowa wielopłaszczyznowa | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 3 MHz do 8 MHz | Podać |  | zakres 2-3 MHz do 7-8 MHz – 0 pkt. większy zakres - 1 pkt. |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 64 | Podać |  | 64 – 0 pkt. pow. 64 – 1 pkt. |
|  | Max. kąt obrazowania min 90 stopni | Tak |  |  |
|  | Pakiet pomiarowy kardiologiczny i naczyniowy | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| L.P. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat echokardiograficzny wysokiej klasy |
| 1. | Najnowszej generacji, aparat USG zawierający cyfrową technologię formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |  |  |
| 2. | Szerokość aparatu | Podać |  | do 55cm - 3 pkt. 56 - 65cm - 1pkt. |
| 3. | Regulacja wysokości pulpitu | Podać |  | do 20cm - 1 pkt. 21- 25cm - 2pkt. |
| 4. | Regulacja obrotu pulpitu w osi pionowej w lewo/prawo | Podać |  | do 20 stopni 1pkt do 30 stopni 2pkt |
| 5. | Waga aparatu | Podać |  | <70-75 kg - 2 pkt. Powyżej 75kg do 84kg - 1pkt. |
| 6. | Zasilanie sieciowe 220V | Tak |  |  |
| 7. | Dynamika aparatu (systemu) | Podać |  | do 260 dB - 1pkt. > 260dB - 2pkt. |
| 8. | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) minimum od 1,5 MHz do 12 MHz | Tak |  |  |
| 11. | Wbudowany moduł ekg i kable ekg | Tak |  |  |
| 12. | Głośność aparatu do 60dB 2 pkt do 65bB 1pkt |  |  | do 60dB - 2 pkt. 61-65bB - 1pkt |
| 13. | Ilość aktywnych uniwersalnych gniazd dla głowic obrazowych USG - nie mniej niż 3 | Tak |  |  |
| 14. | Maksymalna głębokość penetracji 2D |  |  | do 30 cm - 1 pkt >31 cm - 2pkt |
| 15. | Monitor LCD min 21” o rozdzielczości minimum 1920x1080 , możliwością zmiany położenia w poziomie, obrotu względem klawiatury i pochylenia przód/tył | Tak |  |  |
| 16. | Panel dotykowy z interaktywnym menu min. 12” | Tak |  |  |
| 17. | Dysk twardy HDD min 500 GB | Tak |  |  |
| 18. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji danych pacjenta, obrazów i pętli kinowych na dysku twardym z możliwością zapisywania na nośnikach cyfrowych typu Pen drive pozwalający na późniejszą analizę zapisanych obrazów. Wymagania dla zapisanych obrazów: - Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja), - Zmiana zakresu dynamiki B-mode, - Regulacja prędkości odtwarzania pętli, - Regulacja wzmocnienia B-mode, Color Doppler i Spektral Doppler, - Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler, - Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW, - Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Spektral Doppler, - Przetworzenie zapisanych pętli B-Mode na zapis M-Mode. Dopuszcza się aparat bez możliwości: zmiany zakresu dynamiki B-mode, regulacji wzmocnienia Color Doppler i Spektral Doppler, zmiany rozdzielczości czasowej zapisu M-mode, przetworzania zapisanych pętli B-Mode na zapis M-Mode | Tak |  |  |
| 19. | Pamięć „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 300 sek. Pamięć ‘Cine loop” dla PW min. 1500 sek. | Podać |  | 300 sek. i poniżej – 0 pkt. >500 sek. – 2pkt 1500 sek. – 0 pkt. >2000 sek. – 2 pkt |
| 20. | Automatyczna optymalizacja obrazu (wzmocnienia, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |  |
| 21. | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie B-mode min. 900 obr./sek. | Podać |  | >900 obr/sek. - 1pkt >1100 obr/sek. - 2 pkt |
| 22. | Wymagania możliwości zmian dla zapisanych obrazów: Regulacja wzmocnienia Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu Spektral Doppler (skala czasu) | Tak |  |  |
| 23. | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPEG, AVI. | Tak |  |  |
| 24. | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | Tak |  |  |
| Tryby obrazowania i prezentacji |
| 25. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| 26. | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie B-mode | Tak |  |  |
| 27. | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego min.4x | Tak |  |  |
| 28. | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode | Tak |  |  |
| 29. | Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym, Anatomiczny M-Mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu. | Tak |  |  |
| 30. | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny oraz zapis prędkości min do 7 m/sek. | Tak |  |  |
| 31. | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie min. od 1 do 8 mm | Tak |  |  |
| 32. | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler fali ciągłej oraz zapis prędkości minimum do 12m/s | Tak |  |  |
| 33. | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy | Tak |  |  |
| 34. | Max Frame rate dla Dopplera Kolorowego Min 290 600 obr./sek. | Podać |  | <600 obr./sek. – 0 pkt. >600 obr/sek. - 1pkt. |
| 35. | Power Doppler | Tak |  |  |
| 36. | Tryb doppler tkankowy kolorowy | Tak |  |  |
| 37. | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np. B/CD, B/PWD) i Triplex-Mode (np. B/CD/PWD) | Tak |  |  |
| SONDY |
| Sonda sektorowa 2D |
| 38. | Zastosowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |  |
| 39. | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 2,0 MHz do 4,0 MHz | Podać |  | zakres od 2,0 MHz do 4,0 MHz – 0 pkt. większy zakres – 2 pkt. |
| 40. | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 192 80 | Podać |  | 192 80 – 0 pkt. pow. 192 80 – 2 pkt. |
| 41. | Maksymalny kąt skanowania min. 90 stopni | Podać |  | 90° - 0 pkt. powyżej 90° - 2 pkt. |
| 42. | Głębokość obrazowania minimum 30cm | Tak |  |  |
| Sonda matrycowa przezprzełykowa do obrazowania trójwymiarowego |
| 43. | Obrazowanie 2D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym i trójwymiarowe w trybie kolor doppler | Tak |  |  |
| 44. | Zakres częstotliwości 4-7MHz | Podać |  | zakres 4-7MHz – 0 pkt. powyżej 7MHz – 2 pkt. |
| 45. | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 2400 | Podać |  | 2400 – 0 pkt. powyżej 2400 - 2pkt. |
| 46. | Kat pola obrazowania minimum 90 stopni | Tak |  |  |
| 47. | Maksymalna głębokość obrazowania minimum 20cm | Tak |  |  |
| 48. | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z sondy przezprzełykowej minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak |  |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami |
| 49. | Oprogramowanie do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej bazujące na algorytmie śledzenia plamki w obrazie 2D | Tak |  |  |
| 50. | Oprogramowanie do analizy odkształcenia podłużnego mięśnia sercowego z analizą w postaci wykresu „oko byka” | Tak |  |  |
| 51. | Oprogramowanie do analizy odkształcenia i prędkości odkształcenia wyznaczane z obrazu na żywo lub postprocesingu | Tak |  |  |
| 52. | Obrazowanie trójwymiarowe (4D) | Tak |  |  |
| 53. | Oprogramowanie do śledzenia wielkości przemieszczenia poszczególnych segmentów lewej komory w celu szybkiej oceny zaburzeń kurczliwości | Tak |  |  |
| 54. | Funkcja oprogramowania parametryzującego obraz w celu pokazania synchroniczności ruchu mięśnia sercowego w wybarwieniach kolorowych Dopuszcza się oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazujące w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie. | Tak |  |  |
| 55. | Pakiet pomiarowy kardiologiczny | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 56. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 57. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………