Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 18.

POMPA INFUZYJNA DO MR DWUTOROWA – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2017 | TAK, podać |  |  |
| 2 | pompa strzykawkowa lub perystaltyczna przeznaczona do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego (MR) do 3 Tesli (min. 10 000 Gauss’ów), dwutorowa (lub umożliwiająca podaż dwóch leków niezależnie w inny sposób) | TAK |  |  |
| 3 | na wyposażeniu każdej pompy bezprzewodowe urządzenie sterujące pozwalające na obsługę pompy w pełnym zakresie z pomieszczenia sterowni | TAK |  |  |
| 4 | przystosowana do różnych zestawów infuzyjnych, min: strzykawka luer lock, przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | TAK, opisać |  |  |
| 5 | rozbudowany system parametrów infuzji przystosowany dla dorosłych i pacjentów pediatrycznych, min. VTBI, VI | TAK |  |  |
| 6 | zakres szybkości przepływu w obu kanałach min: od 0,1 do 1300 [ml/h] | TAK, podać |  |  |
| 7 | funkcja podaży dawki uderzeniowej BOLUS | TAK |  |  |
| 8 | programowalny poziom ciśnienia okluzji, ustawiany zakres funkcji KVO | TAK, podać |  |  |
| 9 | Możliwość pomiaru SpO2, | TAK |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 10 | Możliwość pomiaru częstości skurczów serca (HR) | TAK |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 11 | czas pracy pompy zasilanej z akumulatora przy infuzji 125 ml/h | Podać |  | 5-10 h – 10 pkt. <5 h – 0 pkt. |
| 12 | system mocujący umożliwiający montaż na paramagnetycznym stojaku na kroplówki (stojak na wyposażeniu pompy) | TAK |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 13 | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 14 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  | - |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………