DZPZ/ 333 / 184 / 2016			                              Olsztyn, dnia 25 lipca 2016 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:  Chłodziarka medyczna.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup chłodziarki medycznej – 1 szt.

| Lp | Opis parametru |
| --- | --- |
|  | Liczba drzwi: 1 |
|  | Kolor obudowy: Biały |
|  | Rodzaj drzwi: Pełne |
|  | Pojemność chłodziarki: od 100 do 200 l |
|  | Rodzaj odszraniania lodówki: Automatycznie |
|  | Rodzaj materiału wewnątrz: Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
|  | Rodzaj materiału półek: półki druciane powlekane tworzywem |
|  | Liczba półek 3 lub 1 półka i 3 szuflady |
|  | Strefy temperatury: 1 |
|  | Zakres temperatur w środku: 2-9 stopni. - dopuszcza się możliwość zaoferowania chłodziarki z zakresem temperatury w środku od +2°C do +8°C |
|  | Temperatura nominalna : 5 ° C |
|  | Napięcie: 220-240 V |
|  | Zużycie energii w ciągu 24h: do 2,0 kWh |
|  | Sterowanie: Elektroniczne lub mechaniczne |
|  | Zamek: Tak |
|  | Obieg powietrza: Tak |
|  | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy |
|  | Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania |
|  | Alarm temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy |
|  | Interfejs: RS 485 |
|  | Złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe): tak |
|  | Obciążenie półki w chłodziarce min. 10 kg |
|  | Klasa klimatyczna: SN-ST - dopuszcza się możliwość zaoferowania chłodziarki o klasie klimatycznej SN |
|  | Czynnik chłodniczy: R 600a lub inny przyjazny dla środowiska |
|  | Automatycznie rejestruje dane temperaturowe |
|  | Wewnętrzne światło: tak |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |

III. Termin wykonania zamówienia:

- 30 dni od dnia podpisania umowy

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Folder, katalog zawierający specyfikację, opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem linków o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia

- Formularz cenowy

- Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu 
w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć

    - Dla wyrobów klasy I - deklaracje zgodności CE;

    - Dla wyrobów klas: I  z funkcja pomiarową, I jałowej i IIa – deklaracje zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności;

    - Dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE

    - Dla wyrobów medycznych będących zestawem lub systemem zabiegowym w którym wszystkie elementy oznaczone są znakiem CE – oświadczenie określone w art. 30 ust. 1. Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

    - Dla wyrobów medycznych będących systemem lub zestawem zabiegowym zawierającym wyrób medyczny nieoznakowany znakiem CE lub gdy wybrana kombinacja wyrobów medycznych nie jest kompatybilna, biorąc pod uwagę ich pierwotne przewidziane zastosowanie – Dokumenty potwierdzające, że zestaw lub system został poddany ocenie zgodności.Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć

V. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Projekt umowy

2. Załącznik nr 2 – formularz cenowy

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 28 lipca 2016 roku do godziny 14.30 na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Dział Zamówień  Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9

10 – 561 Olsztyn

lub skan oryginału dokumentów wysłać na adres e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl.

……………………………………

( Podpis osoby uprawnionej )