DZPZ/333/18UEPN/2020                                                                                                             Załącznik nr 17 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 13

Bronchofiberoskop z wyposażeniem szt. 2

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZENOŚNY BRONCHOFIBEROSKOP |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2020 2019 | Tak, podać |  |  |
| 2 | Pole widzenia Min. 95 o | Tak |  |  |
| 3 | Minimalne wychylenia końcówki roboczej a) góra 160o b) dół 110/130o | Tak, podać |  |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej Max 5,2 mm | Tak |  |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej Max 5,1 mm | Tak |  |  |
| 6 | Głębia ostrości Min. 3-50 mm | Tak |  |  |
| 7 | Średnica kanału instrumentalnego Min. 2,5 2,6 mm Max. 2,8 mm | Tak, podać |  |  |
| 8 | Długość robocza sondy wziernikowej Min. 540 600 mm | Tak, podać |  |  |
| 9 | Źródło światła białego bateryjne typu LED | Tak |  |  |
| 10 | Kierunek patrzenia 0 o | Tak |  |  |
| 11 | Korekcja ostrości obrazu | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość współpracy ze stacjonarnymi źródłami światła posiadanymi przez zamawiającego (Pentax, Olimpus) | Tak |  |  |
| 13 | Wyposażenie dodatkowe – kleszczyki typu krokodyl – 2 szt. | Tak |  | 2 szt. – 1 pkt. 3 szt. – 5 pkt. |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe - Szafa do suszenia i przechowywania min 8 bronchoskopów różnych producentów zasilana powietrzem z instalacji ściennej spełniająca normę EN 16442:2015 | Tak |  | Szafa na 8 szt. – 1 pkt. Pow. 8 szt. – 5 pkt. |
| Warunki gwarancji |
| 40 | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | Tak |  |  |
| 41 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………