DZPZ/333/18UEPN/2020                                                                                             Załącznik nr 10 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 6

Respirator transportowy szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |  |
| 2 | Respirator do zaawansowanej terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |  |
| 3 | Odporny na wstrząsy | TAK |  |  |
| 4 | Odporny na zmiany temperatury w zakresie od -20 do 50 'C | TAK, podać |  |  |
| 5 | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym w zakresie minimum od 2,8 do 5,0 bar | TAK, podać |  |  |
| 6 | zasilanie z własnej baterii wewnętrznej na minimum 3 godziny | TAK |  |  |
| 7 | zasilanie z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24, 28 V | TAK |  |  |
| 8 | zasilanie AC 220/230V | TAK |  |  |
| 9 | waga maksymalna respiratora do 6 kg | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |
| WENTYLACJA INWAZYJNA w trybach: |
| 1 | CMV | TAK |  |  |
| 2 | Assit/CMV | TAK |  |  |
|  | SIMV | TAK |  |  |
| 3 | CPAP/PEEP | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
| 5 | PS- wentylacja wspomagana ciśnieniem | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | BIPAP lub podobne lub bez | TAK/NIE, podać |  |  |
|  | BIPAP/PS (PCV+/PS) wentylacja kontrolowana ciśnieniem z oddechem spontanicznym pacjenta I wspomaganiem ciśnieniowym | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu pacjenta | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Oddech wyzwalany ręcznie | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | WENTYLACJA NIEINWAZYJNA – NIV w trybach: |
|  | Automatyczna korekcja przecieków przy wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |  |
| 6 | CMV | TAK |  |  |
|  | Assist/CMV | TAK |  |  |
|  | SIMV | TAK |  |  |
|  | CPAP/PEEP | TAK |  |  |
|  | PS- wentylacja wspomagana ciśnieniem | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Parametry Regulowane |
| 1 | Częstość oddechów min 5-50 1/min | TAK, podać |  |  |
| 2 | Czas wdechu minimum 0,3 do 8 sekund | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru przez operatora nastawiania czasu wdechu lub stosunku I:E | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 3 | Ciśnienie wdechu w zakresie minimum od 5/20 do 50 mbar | TAK, podać |  |  |
| 4 | Ciśnienie PEEP w zakresie minimum 0 do 20 mbar | TAK, podać |  |  |
| 5 | Ciśnienie PSV w zakresie minimum od 0 do 30 mbar | TAK, podać |  |  |
| 6 | Objętość pojedynczego oddechu min. 50 100-1800 ml | TAK, podać |  |  |
| 7 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu minimum 1:4-5 do 5-4:1 | TAK, podać |  |  |
| 8 | Regulacja stężenia tlenu płynna w zakresie minimum 50-100 % | TAK, podać |  |  |
| 9 | Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresie minimum: 20 do 50 mbar | TAK, podać |  |  |
| 10 | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta- regulowany trigger przepływowy | TAK |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
|  | Trigger oddechowy z automatyczną kompensacją przecieków przy wentylacji nieinwazyjnej NIV | TAK |  |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
| 1 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej dynamicznej ciśnienie/czas dopuszcza się bez tego parametru | TAK, podać |  |  |
|  | Prezentacja krzywej dynamicznej przepływ/czas | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 2 | Częstość oddechów całkowita | TAK |  |  |
| 3 | Częstość oddechów spontanicznych | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 4 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 39 |  | TAK |  |  |
| 5 | Wentylacja minutowa MV | TAK |  |  |
| 7 | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK |  |  |
| 8 | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie Plateau | TAK |  |  |
| 10 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu na wdechu | TAK |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 | inne mierzone parametry |  |  |  |
| ALARMY |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 1 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
| 55 |  | TAK |  |  |
| 56 |  | TAK |  |  |
| 2 | Rzeczywistej częstości oddechów - tachypnoe | TAK |  |  |
| 3 | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |  |
| 4 | Z niskiego ciśnienia wdechu | TAK |  |  |
|  | Za niskiej i za wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Przecieku w układzie pacjenta | TAK |  |  |
| 5 | Alarm bezdechu z uruchomieniem wentylacji przy bezdechu | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Automatyczne ustawianie granic podstawowych alarmów na podstawie bieżących parametrów wentylacji | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| Inne wymagania |
| 1 | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów | TAK |  |  |
|  | System automatycznego wykrywania i przełączania źródła zasilania w tlen –opisać | TAK |  |  |
| 64 |  | TAK |  |  |
| 2 | Układ oddechowy dla dorosłych: | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru kapnografii z prezentacją krzywej oraz wartości CO2 na ekranie respiratora | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | TAK |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………

Dopuszcza się:

| Klasa produktu według 93/42/EWG | IIa |
| --- | --- |
| Wymiary S x W x G w cm | 21,8 x 17,5 x 21,8 |
| Masa | 2,4 kg |
| Masa akumulatora wewnętrznego | 0,63 kg |
| Zakres temperatur - praca - przechowywanie - przechowywanie przy +70°C - przechowywanie przy -25°C | +5°C do +40°C -25°C do +70°C Przed uruchomieniem odczekać 4 godziny, by temperatura urządzenia spadła do wartości temperatury pomieszczenia. Przed uruchomieniem odczekać 4 godziny, by temperatura urządzenia wzrosła do wartości temperatury pomieszczenia. |
| Dop. wilgotność podczas pracy i przechowywania | Wzgl. wilgotność powietrza od 10% do 95%, niekondensująca |
| Zakres ciśnienia powietrza | 600 hPa do 1100 hPa, odpowiada wysokości 4000 m PZN (poniżej 700 hPa nieszczelności muszą być małe, gdyż przy bardzo wysokich ciśnieniach oddychania aparat może nie być stanie ich kompensować) |
| Tryb wentylacji | CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV |
| Średnica złącza węża oddechowego | Stożek normowany 22 mm zgodny z normą ISO 5356-1 |
| Maksymalny przepływ powietrza przy 20 hPa | >220 l/min |
| Interfejs systemowy | 12 V DC Maks. 10 VA |
| Przyłącze elektryczne | 100-240 V AC, 50-60 Hz, Tolerancja -20% - 10% |
| Średnic pobór prądu przy obciążeniu maksymalnym | Przy 100 V: 1,02 A Przy 240 V: 0,43 A |
| Maksymalna moc elektryczna | 100 W |
| Akumulator wewnętrzny - typ - pojemność znamionowa - napięcie znamionowe - moc znamionowa - typowe cykle rozładowywania | Litowy 3100 mAh 39,6 V 121 Wh 600 cykli ładowania |
| Czas pracy z akumulatora wewnętrznego przy następujących ustawieniach: tryb T, f=20 /min, Ti=1 s, PEEP=4 hPA, Vt =800 ml Płuco bierne: opór R = 5 hPa (l/s); compliance C = 50 ml/hPa | > 10 godzin |
| Czas ładowania akumulatora | > 8 godzin |
| Klasyfikacja wg normy EN 60601-1-11: Klasa ochrony przed porażeniem elektr. Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym Ochrona przed szkodliwym wnikaniem pyłu i wody | Klasa ochrony II Typ BF IP22 |
| Klasyfikacja wg normy EN 60601-1: Rodzaj pracy | Praca ciągła |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) wg normy EN 60601-1-2 Odkłócenie Odporność na zakłócenia radiowe | Elektryczne urządzenia medyczne mogą być instalowane i używane wyłącznie w zdefiniowanym otoczeniu elektromagnetycznym o znanych wartościach emisji zakłóceń i odporności na zakłócenia. Bliższe informacje o parametrach kontrolnych i wartościach granicznych można uzyskać od producenta. EN55011 B IEC61000-4 część 2 do 6, część 11, część 8 IEC61000-3 część 2 i 3 |
| Ogrzewanie powietrza oddechowego | Maksymalnie + 3°C |
| Średni poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy wg normy ISO 80601-2-70 | Ok. 26 dB(A) przy 10 hPa (odpowiada poziomowi mocy akustycznej 34 dB(A)) |
| Średni poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy wg normy ISO 80601-2-70 z nawilżaczem powietrza | Ok. 27 dB(A) przy 10 hPa (odpowiada poziomowi mocy akustycznej 35 dB(A)) |
| Poziom ciśnienia akustycznego dla komunikatu alarmowego zgodny z normą DIN EN 60601-1-8 dla wszystkich warunków alarmu (priorytet niski, średni, wysoki) | Stopień 1: 67 dB(A) Stopień 2: 69 dB(A) Stopień 3: 71 dB(A) |
| Zakres ciśnień IPAP Tolerancja | 4 hPa do 30 hPa ±1,2 hPa (± 8% wartości ustawienia) |
| Zakres ciśnień PEEP Tolerancja | 4 hPa do 25 hPa ±1,2 hPa (± 8% wartości ustawienia) |
| Zakres ciśnień roboczych CPAP Tolerancja | 4 hPa do 20 hPa ±1,2 hPa (± 8% wartości ustawienia) |
| Wielkość jednostki ciśnienia | 0,2 hPa |
| PLSmin (minimalne stabilne ciśnienie graniczne) Ciśnienie minimalne w przypadku błędu | 0 hPa |
| PLSmax (maksymalne stabilne ciśnienie graniczne) Ciśnienie maksymalne w przypadku błędu | <60 hPa |
| PWmax (maksymalne ciśnienie terapeutyczne) | 30 hPa, regulacja ciśnienia |
| PWmin (minimalne ciśnienie terapeutyczne) | 4 hPa; regulacja ciśnienia |
| Częstotliwość oddechu Dokładność Wielkość kroku | 0 do 60 1/min ± 0,5 1/min 0,5 1/min |
| Ti/Ti max Dokładność Wielkość kroku | 0,5 do 4 s ± 0,1 s 0,1 s |
| Objętość docelowa Dokładność Wielkość kroku | 300 ml do 2000 ml ± 20% 10 ml |
| Wyzwalacz Wdech Wydech | 1 (wysoka czułość) do 8 (niska czułość) 5% do 95% przepływu maksymalnego w jednostkach 5% |
| Element wyzwalający | Wyzwalacz wdechu jest uaktywniany, gdy przepływ pacjenta przewyższa próg aktywacji. Wyzwalacz wydechu jest uaktywniany, gdy przepływ wdechu pacjenta spadnie do wartości procentowej maksymalnego wdechowego przepływu pacjenta. |
| Prędkość wzrostu ciśnienia | Stopień 1: 100 hPa/s Stopień 2: 80 hPa/s Stopień 3: 50 hPa/s Stopień 4: 20 hPa/s |
| Prędkość spadku ciśnienia | Stopień 1: 100 hPa/s Stopień 2: 80 hPa/s Stopień 3: 50 hPa/s Stopień 4: 20 hPa/s |
| Objętość oddechowa Tolerancja | 100 ml do 2000 ml ± 20% |
| Objętość minutowa (uśredniona dla 5 ostatnich oddechów) Tolerancja | 0 l/min do 99 l/min ± 20% (warunki: Vt >=100ml) |
| Maksymalny dopuszczalny przepływ doprowadzania tlenu | 15 l/min |
| Maksymalny przepływ przy 25 hPa | > 200 l/min |
| Filtr pyłków do 1 μm do 0,3 μm | Klasa filtracji E10 ≥99,5% ≥85% |
| Żywotność filtra pyłków | ok. 250 h |
| Karta SD | Pojemność pamięci od 256 MB do 8 GB, interfejs kompatybilny z SD physical layer w wersji 2.0 |
| Filtra i techniki wygładzania | Alarmy fizjologiczne wyzwalane są 3 oddechy po osiągnięciu progu alarmowego. Wyjątek: Alarmy Wysoka w. puls, Niska w. puls, SpO2 wysoka i SpO2 niska są wyzwalane 3 sekundy po osiągnięciu progu alarmowego. Wskazania ciśnienia, przepływu i nieszczelności są poddawane filtracji dolnoprzepustowej. |