DZPZ/333/18UEPN/2020                                                                                                                Załącznik nr 10 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 6

Respirator transportowy szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |  |
| 2 | Respirator do zaawansowanej terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |  |
| 3 | Odporny na wstrząsy | TAK |  |  |
| 4 | Odporny na zmiany temperatury w zakresie od -20 do 50 'C | TAK, podać |  |  |
| 5 | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym w zakresie minimum od 2,8 do 5,0 bar | TAK, podać |  |  |
| 6 | zasilanie z własnej baterii wewnętrznej na minimum 3 godziny | TAK |  |  |
| 7 | zasilanie z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24, 28 V | TAK |  |  |
| 8 | zasilanie AC 220/230V | TAK |  |  |
| 9 | waga maksymalna respiratora do 6 kg | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |
| WENTYLACJA INWAZYJNA w trybach: |
| 1 | CMV | TAK |  |  |
| 2 | Assit/CMV | TAK |  |  |
|  | SIMV | TAK |  |  |
| 3 | CPAP/PEEP | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
|  |  | TAK |  |  |
| 5 | PS- wentylacja wspomagana ciśnieniem | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | BIPAP lub podobne | TAK |  |  |
|  | BIPAP/PS (PCV+/PS) wentylacja kontrolowana ciśnieniem z oddechem spontanicznym pacjenta I wspomaganiem ciśnieniowym | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu pacjenta | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Oddech wyzwalany ręcznie | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | WENTYLACJA NIEINWAZYJNA – NIV w trybach: |
|  | Automatyczna korekcja przecieków przy wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |  |
| 6 | CMV | TAK |  |  |
|  | Assist/CMV | TAK |  |  |
|  | SIMV | TAK |  |  |
|  | CPAP/PEEP | TAK |  |  |
|  | PS- wentylacja wspomagana ciśnieniem | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Parametry Regulowane |
| 1 | Częstość oddechów min 5-50 1/min | TAK, podać |  |  |
| 2 | Czas wdechu minimum 0,3 do 8 sekund | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru przez operatora nastawiania czasu wdechu lub stosunku I:E | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 3 | Ciśnienie wdechu w zakresie minimum od 5 do 50 mbar | TAK, podać |  |  |
| 4 | Ciśnienie PEEP w zakresie minimum 0 do 20 mbar | TAK, podać |  |  |
| 5 | Ciśnienie PSV w zakresie minimum od 0 do 30 mbar | TAK, podać |  |  |
| 6 | Objętość pojedynczego oddechu min 50-1800 ml | TAK, podać |  |  |
| 7 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu minimum 1:5 do 5:1 | TAK, podać |  |  |
| 8 | Regulacja stężenia tlenu płynna w zakresie minimum 50-100 % | TAK, podać |  |  |
| 9 | Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresie minimum: 20 do 50 mbar | TAK, podać |  |  |
| 10 | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta- regulowany trigger przepływowy | TAK |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
|  | Trigger oddechowy z automatyczną kompensacją przecieków przy wentylacji nieinwazyjnej NIV | TAK |  |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
| 1 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej dynamicznej ciśnienie/czas | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej dynamicznej przepływ/czas | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 2 | Częstość oddechów całkowita | TAK |  |  |
| 3 | Częstość oddechów spontanicznych | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| 4 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 39 |  | TAK |  |  |
| 5 | Wentylacja minutowa MV | TAK |  |  |
| 7 | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK |  |  |
| 8 | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie Plateau | TAK |  |  |
| 10 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu na wdechu | TAK |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 | inne mierzone parametry |  |  |  |
| ALARMY |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 1 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
| 55 |  | TAK |  |  |
| 56 |  | TAK |  |  |
| 2 | Rzeczywistej częstości oddechów - tachypnoe | TAK |  |  |
| 3 | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |  |
| 4 | Z niskiego ciśnienia wdechu | TAK |  |  |
|  | Za niskiej i za wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Przecieku w układzie pacjenta | TAK |  |  |
| 5 | Alarm bezdechu z uruchomieniem wentylacji przy bezdechu | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Automatyczne ustawianie granic podstawowych alarmów na podstawie bieżących parametrów wentylacji | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| Inne wymagania |
| 1 | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów | TAK |  |  |
|  | System automatycznego wykrywania i przełączania źródła zasilania w tlen –opisać | TAK |  |  |
| 64 |  | TAK |  |  |
| 2 | Układ oddechowy dla dorosłych: | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru kapnografii z prezentacją krzywej oraz wartości CO2 na ekranie respiratora | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | TAK |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………