Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 6

WIRÓWKA LABORATORYJNA

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna z efektywnym systemem wentylacji w komorze wirowania ze stali nierdzewnej |  |  |  |
|  | Zakres regulowanej prędkości min. 200 - 5 800 RPM |  |  | 200-5 800 RPM – 1 pkt. Pow. 200-5 800 RPM – 5 pkt. |
|  | Min. RCF nie mniej niż 4 500 xg |  |  |  |
|  | Możliwość programowania na min. 5 programach parametrów wirowania: RPM/RCF, czasu wirowania |  |  | 5 program. – 1 pkt. pow.5 program. – 5 pkt. |
|  | Możliwość pracy w trybie krótkotrwałym i ciągłym |  |  |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy po skończonym wirowaniu |  |  |  |
|  | Wirówka wyposażona w 2 kompletne metalowe wirniki umożliwiające wirowanie: kątowy na min. 12 sztuk próbek o wymiarach 17/25 x 110mm, RCF nie gorsze niż 4000 xg wychyłowy na min. 4 preparaty cytodiagnostyczne z możliwością uzyskania nadsączu, RPM nie gorsze niż 2 400 |  |  | 12 próbek – 1 pkt. pow. 12 próbek – 5 pkt. 4 preparaty – 1 pkt. pow. 4 prepar. – 5 pkt. |
|  | materiały zużywalne: komplet do przygotowywania preparatów cytodiagnostycznych po 2 komplety probówek dedykowanych o wymiarach 17/25 x 110mm |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy wirników poza materiałami zużywalnymi autoklawowalne |  |  |  |
|  | Wyrób bezpieczny z blokadą pokrywy podczas wirowania, awaryjne otwieranie pokrywy, czujnik niewyważenia |  |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
| 12. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.