Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 9

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Fabrycznie nowy, rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Ultrasonograficzny cyfrowy, klasy Premium |  |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD LED wyposażony w wysięgnik z możliwością regulacji o przekątnej min. 22” | Podać |  | Przekątna 22 – 0 pkt. Powyżej – 2 pkt. |
|  | Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania powyżej 8 mln | Podać |  | 8 mln – 0 pkt. Powyżej 8 mln – 2 pkt. |
|  | Dynamika systemu powyżej 270 dB | Podać |  | 270 dB – 0 pkt. Powyżej 270dB – 2 pkt. |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 2 do 45 cm | Podać |  |  |
|  | Min. 4 równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | Podać |  | 4 gniazda – 0 pkt. Powyżej 4 gniazd – 2 pkt. |
|  | Zintegrowana z pulpitem klawiatura alfanumeryczna |  |  |  |
|  | Wysoka ergonomia aparatu zapewniająca elektrycznie sterowanie wysokości konsoli operatorskiej w zakresie min. 18 cm oraz panel dotykowy LCD min 12 cali do sterowania funkcjami | Podać |  |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D z maksymalną częstotliwością odświeżania (frame rate) min 2000Hz -funkcję CINE z możliwością zapisu min. 4000 obrazów i 300 sek. -M-mode -Kolor M-mode -Doppler kolorowy -Power Doppler -Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów eliminujący ograniczenia Dopplera(kierunki przepływu), technika obrazowania rzeczywistego echa krwi, podczas badania przepływów -PW Doppler -Doppler tankowy kolorowy i spektralny -Duplex (2D/PWD) -Triplex (2D/PWD/CD) na wszystkich głowicach | Podać |  | 2000Hz – 0 pkt. Pow. 2000Hz- 2 pkt. |
|  | Technika pozwalająca na jednoczesne użycie dwóch rożnych częstotliwości podczas badania 2D |  |  |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach (min. 9 kątów) dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzania oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami Color Doppler, Power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami obrazowania 3D. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. Automatycznie dopasowanie linii bazowej oraz skali |  |  |  |
| Głowica endokawitarna typu 2D do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 9 MHz | Podać |  |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych – min. 190 | Podać |  |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 15 cm | Podać |  |  |
|  | Wykonywanie wizualizacji 2D procedur |  |  |  |
|  | Sonohisterografii (SIS) |  |  |  |
|  | Kąt obrazowania – min. 175 stopni | Podać |  |  |
|  | Tryby pracy 2D, Color Doppler, Power Doppler, PW |  |  |  |
| Głowica konweksowa 2D do badań położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej, urologicznych |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 5 MHz | Podać |  |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | Podać |  |  |
|  | Kąt widzenia min 110 stopnii | Podać |  |  |
|  | Tryby pracy 2D, Color Doppler, Power Doppler, PW |  |  |  |
| Funkcje pomiarowe, analityczne i archiwizacyjne |
|  | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań ginekologicznych, położniczych, jamy brzusznej, małych narządów naczyniowych Automatyczne obrysowanie |  |  |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczenie parametrów (min. RI, PI,S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomych i zamrożonym spektrum |  |  |  |
|  | Funkcja do automatycznego pomiaru NT, IT, biometrii BPD, HC, FL, HL |  |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu min 1 TB |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych minimum: B-mode: -regulacja wzmocnienia 2D gain -powiększenie obrazu -mapy szarości -koloryzacja -regulacja funkcji wygładzania obrazu -zakres dynamiki obrazu PW-Mode: -przesunięcie linii bazowej -korekcja kąta -Automatyczne kalkulacje -Modyfikacja obliczeń -czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode: -przesunięcie linii bazowej -mapy koloru -regulacja wzmocnienia |  |  |  |
|  | Aktywne gniazda USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych |  |  |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały |  |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 (minimalna konfiguracja WORKLIST, SR data, STORE) | Podać |  |  |
| Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |
|  | Obrazowanie 3/4D z prędkością maksymalną dla 4D ponad 45 obr/s |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę serca płodu w trybie STIC, pozwalające na standardowych projekcji serca: 4CH, LVOT, RVOT, Stomach, SVC/IVC, DuctalArch,AorticArch, 3VT |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wbudowane lub zrealizowane na zewnętrznej stacji komputerowej (zestaw komputerowy z drukarką) z możliwością jednoczasowej pracy analitycznej i akwizycyjnej do dokumentacji położniczo-ginekologicznej wraz z raportami: -Biometria płodu dla minimum ciąży czworaczej. -wskaźniki Z-Score dla płodów, -pakiet pomiarowy do serca płodu, -pomiar macicy, endometrium, jajników -licencjonowany przez FMF program raportowy z kalkulacją ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu dla I i III trymestru ciąży, Algorytm Automatycznego pomiaru NT. Wyznaczenie TEI-indeks dla lewej i prawej komory |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi do procedury HyCoSy |  |  |  |
|  | Algorytmy do prezentacji struktur nieregularnych jak prostata, cysty, zbiorniki płynów umożliwiające wyznaczenie rzeczywistej objętości. Program musi określać współczynnik vaskularyzacji i przepływu na podstawie histogramu naczyniowego oraz histogramu zaczernienia |  |  |  |
|  | Głowica liniowa matrycowa o min. 1000 fizycznych kryształach |  |  | 1000 fizycznych kryształów – 0 pkt. Pow. 1000 fizycznych kryształów – 2 pkt. |
|  | O funkcje zdalnej diagnostyki aparatu, (aktualizacja oprogramowania, ustawianie presetów) |  |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 41. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
| 42. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.