Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 11

MONITOR

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji: 2019

| L.p. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor przenośny, modułowy lub kompaktowy |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC |  |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na akumulatorze – min. 180 120 minut |  |  | Praca na akumulatorze – 5 pkt. Praca na kablu 0 pkt. |
|  | Ciężar poniżej 10 kg |  |  | 10 kg – 1 pkt. pon. 10 kg – 5 pkt. |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej min. 12 cali |  |  | 12” – 1 pkt. Powyżej 12” – 10 pkt. |
|  | Monitorowane parametry minimum: EKG 3 i 5 odprowadzeń, pulsoksymetria, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, inwazyjny pomiar ciśnienienia tętniczego minimum 2 tory, temperatura |  |  |  |
|  | Minimalne wyposażenie: przewód EKG z gniazdami do końcówek EKG, komplet 5 końcówek EKG z klipsami (dopuszcza się inne rozwiązania kabla), przewód połączeniowy do czujników SPO2, 2 czujniki SPO2 na palec (dla dorosłych i dla dzieci), rura połączeniowa do mankietów NIBP, mankiet mały, średni , duży i dla otyłych (dla dzieci powyżej 25 kg i dla dorosłych), kabel do temperatury, kable do IBP (kompatybilne z przetwornikami zamawiającego w ilości zaproponowanych torów ) |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych Dopuszcza się pamięć wewnętrzną rejestrowanych danych w postaci trendów wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 168h oraz 200 zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami 3 monitorowanych krzywych dynamicznych |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………