Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 13

DYSKI DO MACIERZY (8 sztuk), SERWER (1 sztuka), 
STACJA ROBOCZA (2 sztuki)

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| L.P. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DYSKI DO MACIERZY (8 sztuk) |
| 1 | Dysk 8TB NL-SAS 7,2k rpm 3,5” z ramką do posiadanej półki dyskowej Eternus DX1/200 S4 |  |  |  |
| SERWER (1 sztuka) |
| Obudowa |
| 2 | Typu Rack, wysokość maksimum 1U. Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack |  |  |  |
| Płyta główna |
| 3 | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; Minimum 3 złącza PCI Express generacji 3 o prędkości x16 (nie wliczając ewentualnego złącza dedykowanego dla kontrolera RAID; Wszystkie złącza PCI Express muszą być aktywne; Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; (Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera); nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; (Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera) |  |  |  |
| Procesory |
| 4 | Zainstalowany minimum jeden procesor 12-rdzeniowy taktowany podstawowym zegarem 3,0Ghz; (1 punkt) |  |  | 12-rdzeniowy taktowany podstawowym zegarem 3,0Ghz; (1 punkt) 12-rdzeniowy taktowany podstawowym zegarem 3,2Ghz; (5 punktów |
| 5Pamięć RAM |
| 6 | Zainstalowane 192 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666Mhz w kościach o pojemności 16GB; Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 1536GB pamięci RAM DDR4 2666 Mhz; |  |  |  |
| Kontrolery dyskowe, I/O |
| 7 | Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,10,5,50 |  |  |  |
| Dyski twarde |
| 8 | Zainstalowane 3 dyski SSD minimum 960GB SATA mixed-use (min. 3 DWPD) Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5” |  |  |  |
| Kontrolery LAN |
| 9 | Jedna czteroportowa karta 1Gbit/s RJ-45 ze wsparciem iSCSI, niezajmująca slotu PCI Express |  |  |  |
| Porty |
| 10 | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -min. 2x USB 3.0 dostępne na froncie obudowy -min. 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera -min. 1x USB 3.0 wewnątrz serwera Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |  |  |  |
| Zasilanie, chłodzenie |
| 11 | Redundantne zasilacze hotplug o mocy maksimum 450W, o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) -Redundantne wentylatory hotplug; |  |  |  |
| Karta graficzna |
| 12 | Dedykowana do profesjonalnych rozwiązań obliczeniowych jako rozwiązania graficzne do stacji roboczych, obsługi aplikacji CAD, obrazowania medycznego wydajność w Passmark Video Benchmark – Average G3D Mark min. 10450 punktów pamięć GDDR5 min. 8GB szyna pamięci 256 bit przepustowość pamięci min 240 GB/s wydajność w obliczeniach FP32 – min 5,3 TFLOPS liczba rdzeni CUDA – min 1790 4 porty DP umożliwiające podłączenie 4 wyświetlaczy 5K lub 1 wyświetlacza 8K Architektura nVidia Pascal |  |  |  |
| Zarządzanie |
| 13 | Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum 8,5GB); Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania; Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń); Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej - dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą; Karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie dopuszcza się komunikacji SNMP czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć do oferty – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych); Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera); Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |  |  |
| Wspierane OS |
| 14 | Windows 2016 Hyper-V, Windows 2012R2 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL |  |  |  |
| Zainstalowany OS |
| 15 | Windows 2016 Standard z obsługą min. 16 rdzeni |  |  |  |
| Gwarancja |
| 16 | 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (tzw. NBD Fixtime); Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji; |  |  |  |
| Dokumentacja, inne |
| 17 | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty). Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Wszystkie parametry i funkcje oferowanego serwera muszą być wspierane przez producenta i zaimplementowane fabrycznie oraz dostępne w seryjnej produkcji danego modelu urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostosowywania funkcji na potrzeby niniejszego postępowania. Wszystkie parametry i funkcje oferowanego serwera muszą być potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta. |  |  |  |
| Montaż |
| 18 | Montaż szyn umożliwiających pełne wysunięcie serwera z szafy RACK zamawiającego oraz montaż serwera w szafie RACK zamawiającego. | Podać |  | Nie – 0 Tak – 5 pkt. |
| STACJA ROBOCZA (2 sztuki) |
| Procesor |
| 19 | Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście Passmark CPU Mark na dzień nie wcześniej niż data ogłoszenia postępowania wynik min.: 11000 punktów (Average CPU Mark) |  |  | 11000 - 11499 punktów (Average CPU Mark) -1 pkt. Pow. 11500 punktów (Average CPU Mark) -5 pkt. |
| Płyta główna |
| 20 | Porty wejścia/wyjścia słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, min. 2 x USB 3.1 Gen. 1 (przedni panel), min. 4x USB 2.0, VGA, HDMI, RJ-45 (LAN), na płycie głównej złącze 1x PCI Express x16, 2xPCI Express x1, 1x PCI, 1x M.2, 4x SATA, czytnik kart pamięci. Wymagana ilość i rozmieszczenie portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania dodatkowych kabli, konwerterów, taśm, przejściówek. |  |  |  |
| Pamięć |
| 21 | min. 8 GB DDR4, 1 wolny bank pamięci, możliwość rozbudowy do 32 GB RAM |  |  |  |
| Karta graficzna |
| 22 | Zintegrowana |  |  |  |
| Karta dźwiękowa |
| 23 | Zintegrowana HD Audio |  |  |  |
| Karta sieciowa |
| 24 | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps, WiFi |  |  |  |
| Dysk twardy |
| 25 | min. 256 GB SSD z zainstalowaną fabrycznie partycją RECOVERY |  |  |  |
| Napędy |
| 26 | Napęd optyczny DVD-RW |  |  |  |
| Obudowa |
| 27 | MT (mni tower) z możliwością zabezpieczenia Kensigton oraz Padlock |  |  |  |
| Wyposażenie |
| 28 | Mysz, klawiatura USB |  |  |  |
| Zasilacz |
| 29 | Zasilacz min. 290 W |  |  |  |
| System operacyjny |
| 30 | Zainstalowany system operacyjny WINDOWS 10 PL wersja Pro 64 bit. lub równoważny, wersja systemu najnowsza na rynku, zakupiona za pośrednictwem autoryzowanych partnerów producenta systemu operacyjnego. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje w/w system operacyjny w szczególności system obsługujący wszystkie zasoby usługi Active Directory bez instalacji i konfiguracji dodatkowego oprogramowania oraz dający możliwość uruchomienia aplikacji dziedzinowych odbiorcy oraz Microsoft Office do 2016. Uruchomienie powyższych programów nie może odbywać się za pomocą emulatorów, wirtualnych maszyn lub innych tego typu programów. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe: • było objęte gwarancją producenta oprogramowania, • posiadało aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianej przez producenta oprogramowania, Zamawiający wymaga zainstalowania na komputerach fabrycznie nowego, nigdy wcześniej nie aktywowanego i używanego systemu operacyjnego wraz z certyfikatem autentyczności w postaci oryginalnych etykiet (naklejonych na każdym zestawie komputerowym). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonego sprzętu na etapie dostawy, pod kątem legalności oprogramowania. W przypadku wykrycia, że zainstalowany system operacyjny nie jest nowy, był już używany lub był już wcześniej aktywowany Zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu i wezwie Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. |  |  |  |
| Dodatkowe |
| 31 | Możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego Sprzętu na podstawie numeru seryjnego. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, Zintegrowany System Diagnostyczny producenta umożliwiający na wykonanie diagnostyki podzespołów |  |  |  |
| Gwarancja |
| 32 | Min. 3 lata NBD Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |  |
| Monitor: |
| 33 | typ matrycy: LED format ekranu: panoramiczny rozmiar matrycy: min. 23,5" rozdzielczość: 1920x1080 kąty widzenia: 178/178 czas reakcji: 8 ms jasność: 250 cd/m2 kontrast: 1000:1 wyjścia: DisplayPort funkcje: regulacja pochylenia matrycy wyposażenie: kabel zasilający, kabel sygnałowy DisplayPort gwarancja: min. 2 lata |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………