Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 3

MIKROSKOP OPERACYJNY

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop przeznaczony do przeprowadzania operacji laryngologicznych | Tak |  |  |
|  | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach, system przeciwdziałający najechaniu na przewody elektryczne na podłodze sali operacyjnej | Tak |  |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne tylko dla głowicy mikroskopu z możliwością ich programowego wyłączenia przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe | Tak |  |  |
|  | Zamknięty system prowadzenia światłowodu w ramionach statywu eliminujący możliwość jego przypadkowego uszkodzenia (np. złamania) | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie ksenon | Tak |  |  |
|  | Moc źródła światła głównego max. 190W | Podać |  |  |
|  | Wbudowane zapasowe źródło światła o mocy max. 190 W - ksenon | Tak |  |  |
|  | Blokady unieruchamiające indywidualnie każde z kół podstawy jezdnej statywu | Podać |  | Każde koło – 5 pkt 2 koła – 1 pkt. |
|  | Pokrętło do ustawiania limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | Tak |  |  |
|  | Pulpit sterujący zintegrowany ze statywem | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | Tak |  |  |
|  | Okulary szerokokątne operatora o powiększeniu min. 12,5x | Podać |  |  |
|  | Zakres korekcji wady wzroku operatora (dioptrie) min. (+5 do -8) | Podać |  | +5 do -5 – 1pkt. +5 do -8 - 5pkt. |
|  | Tubus uchylny w zakresie min. 160 stopni dla operatora głównego | Podać |  | do 160 stopni -1pkt. pow. 160 stopni -5pkt. |
|  | Całkowicie apochromatyczna optyka układu optycznego | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany system zoom 1:6 Zmiana parametru zoom poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany system fokus (ogniskowej) | Tak |  |  |
|  | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie od 200 mm do min. 415 mm oraz możliwość ręcznej zmiany powiększenia | Tak |  |  |
|  | Zmiana parametru fokus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany pozycji rękojeści mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania uchwytów na głowicy mikroskopu | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości oświetlanego pola | Tak |  |  |
|  | Zakres pochylenia głowicy mikroskopu w kierunku przód/tył min. 140 stopni | Podać |  |  |
|  | Podgląd asystencki boczny z tubusem oraz dźwignią zabezpieczającą przed przypadkową zmianą pozycji podglądu. Binokular asystenta z możliwością zmiany jego położenia z prawej na lewą stronę i odwrotnie. | Tak |  |  |
|  | Wyważanie wszystkich ruchów mikroskopu z możliwością jego przeprowadzenia przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania ustawień mikroskopu dla min. 2 użytkowników | Tak |  |  |
|  | System kontroli prędkości zmiany ogniskowej w zależności od stosowanego powiększenia | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości działania funkcji zoom | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości działania funkcji fokus | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z laserem chirurgicznym | Tak |  |  |
|  | Funkcja blokady zmiany ogniskowej w przypadku współpracy z laserem chirurgicznym | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany filtr pomarańczowy i bezczerwienny |  |  |  |
|  | Zasięg mikroskopu minimum 1600 mm licząc od osi kolumny statywu do osi obiektywu | Podać |  | do 1600 mm – 1pkt. Pow. 1600mm – 5 pkt |
|  | Kamera 1 CMOS Full HD z wideoobiektywem, możliwość podłączenia monitora zewnętrznego | Podać |  |  |
|  | System archiwizacji z wbudowanym dyskiem twardym i możliwością nagrywania w sieci | Tak |  |  |
|  | Elektromotoryczne wyważanie głowicy w osi przód/tył | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 38. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
| 39. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.