Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 4

MIKROSKOP PATOMORFOLOGICZNY KONSULTACYJNY

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baza mikroskopu |
|  | ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, |  |  |  |
|  | współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. |  |  |  |
|  | wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, |  |  |  |
|  | wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). |  |  |  |
|  | minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr, |  |  |  |
|  | konsultacje boczne dla dwóch dodatkowych obserwatorów wyprowadzone w lewo i w prawo względem prowadzącego, |  |  |  |
|  | wskaźnik/strzłaka w polu widzenia o zmiennym kolorze zielonym lub czerwonym widoczny przez wszystkich obserwatorów, sterowanie strzałką za pomocą joysticka umieszczonego w przedniej części dzielnika światła |  |  |  |
| Oświetlenie przechodzące |
|  | oświetlacz LED o jasność światła porównywalnej do 100W halogen |  |  |  |
|  | oświetlenie wg systemu Koehlera. |  |  |  |
|  | wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła |  |  |  |
| Kondensor |
|  | Odległość robocza 1,55mm |  |  |  |
|  | Apertura numeryczna NA=0,75 |  |  |  |
|  | Do obiektywów od 2x do 100x bez uchylnej soczewki czołowej, nie powodujący efektu winietingu |  |  |  |
| Optyka |
|  | w systemie korekcji do nieskończoności |  |  |  |
|  | długość optyczna obiektywów 45mm. |  |  |  |
| Rewolwer |
|  | wymienny, uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywów |  |  |  |
| Stolik mechaniczny |
|  | bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, |  |  |  |
|  | o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty |  |  |  |
|  | z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni |  |  | 250 stopni – 1 pkt. pow. 250 stopni – 5 pkt. |
|  | prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y |  |  |  |
|  | regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm |  |  | 76x52mm – 1 pkt. pow. 76x52mm – 5 pkt. |
|  | mechanizm przesuwu stolika w osi Z: zakres przesuwu – minimum 25mm; przesuw zgrubny – 15 mm/obrót; przesuw dokładny – 100mikrometrów/obrót; dokładność ustawienia co najmniej 1mikrometr |  |  |  |
|  | mechanizm blokady dowolnego położenia stolika |  |  |  |
| Nasadka trinokularowa dla głownego obserwatora |
|  | szerokopolowa o numerze pola FN=22 |  |  |  |
|  | o regulowanym kącie nachylenia: 5-35 stopni |  |  |  |
|  | z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76mm |  |  |  |
|  | Trzystopniowy dzielnik światła pomiędzy okulary i kamerę cyfrową |  |  |  |
| Nasadka binokularowa dla konsultantów (2 szt.) |
|  | szerokopolowa o numerze pola FN=22 |  |  |  |
|  | o regulowanym kącie nachylenia: 5-35 stopni |  |  |  |
|  | z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76mm |  |  |  |
|  | Okulary (razem 6 szt.) |  |  |  |
|  | z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, |  |  |  |
|  | numer pola min.22 z wbudowanymi pierścieniami korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii. |  |  |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura numeryczna NA / minimalna odległość robocza (WD): |  |  |  |
|  | Plan achromatyczny, 2x, NA=0,06; WD=5,8 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości |  |  |  |
|  | Plan fluorytowy, 4x, NA=0,13; WD=17 mm, |  |  |  |
|  | Plan fluorytowy, 10x, NA=0,3; WD=10 mm, |  |  |  |
|  | Plan fluorytowy, 20x, NA=0,5; WD=2,1 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm |  |  |  |
|  | Plan fluorytowy, 40x, NA=0,75; WD=0,51 mm, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm |  |  |  |
| Inne: |
|  | Pokrowiec antystatyczny |  |  |  |
|  | Mikroskop musi posiadać certyfikat zgodności CE |  |  |  |
|  | Mikroskop w pełni kompatybilny (możliwa wymiana nasadek okularowych, obiektywów, okularów) z posiadanymi przez Zamawiającego mikroskopami Olympus BX41, BX46 |  |  |  |
| Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu |
|  | rozdzielczość 2560x 1920 pixel |  |  |  |
|  | binning 2x |  |  |  |
|  | zakres dynamiki 12 bit |  |  |  |
|  | zakres czasu ekspozycji od 35 mikrosekund do 2,5 s |  |  |  |
|  | czas odświeżania 15 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 32 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) oraz 71 fps przy rozdzielczości 960x540 |  |  |  |
|  | mocowanie na gwint typu c |  |  |  |
|  | Automatyczny balans bieli |  |  |  |
|  | połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0 |  |  |  |
|  | oprogramowanie sterujące pracą kamery |  |  |  |
| Oprogramowanie umożliwiające: |
|  | podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora, |  |  |  |
|  | wykonywanie zdjęć, |  |  |  |
|  | nagrywanie sekwencji video (format AVI), |  |  |  |
|  | wyświetlanie parametrów mikrofotografii, |  |  |  |
|  | Kalibracja fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia |  |  |  |
|  | możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów, |  |  |  |
|  | manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu, |  |  |  |
|  | możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy, |  |  |  |
|  | dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.) |  |  |  |
|  | tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii), |  |  |  |
|  | możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie, |  |  |  |
|  | możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon, |  |  |  |
|  | zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI, |  |  |  |
|  | możliwość rozbudowy oprogramowania, |  |  |  |
| Komputer |
|  | Procesor : 3,20GHz, 6MB, |  |  |  |
|  | pamięć : 4GB |  |  |  |
|  | dysk twardy : 1TB |  |  |  |
|  | karta graficzna 1GB AMD Radeon HD 7470, |  |  |  |
|  | minimum 1 wejscie USB3.0 I 1 wejście HDMI |  |  |  |
|  | Windows 10PL, 64 bit |  |  |  |
|  | Monitor o przekątnej minimum 27 cali |  |  |  |
|  | Mikroskop, kamera i oprogramowanie pochodzą od jednego producenta |  |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.