Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 2

Łóżko szpitalne specjalistyczne – 10 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: 2018

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metalowa konstrukcja łózka lakierowana proszkowo, podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w min 8 punktach gwarantująca stabilność leża | Tak |  |  |
|  | Długość całkowita: 220 cm, szerokość całkowita: 100 cm **) | Tak , Podać |  |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak |  |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak |  |  |
|  | Krążki odbojowe stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrywanie preparatów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka. | Tak |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | Tak |  |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa typu polipropylen odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych oraz działania UV. Segment wezgłowia płyta HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania CPR. | Podać |  | Dźwignia funkcji CPR umiejscowiona po obu stronach łóżka w górnej części segmentu plecowego – 2 pkt., inne miejsce – 0 pkt. |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | Tak |  |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem ręki | Tak |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka: - panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. - panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazujący uruchomiona funkcję. - możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15˚, 30˚, 45˚ za pomocą 3 przycisków dla każdego z katów. - funkcja CPR, przycisk serwisowy - panel sterujący chowany pod leżem w wysuwanej półce na pościel. - panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. - dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji na panelu w barierkach. - panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego oraz wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. - możliwość użycia funkcji Trendelenburga, anty – Trendelenburga, pozycji szokowej oraz CPR z pilota ręcznego. - pilot z wyborem trybu pracy dla pacjenta i personelu, oraz trybem serwisowym. - pilot umożliwiający z poziomu pielęgnacyjnego blokadę niebezpiecznych funkcji dla pacjenta. | Tak, podać |  |  |
|  | Elektryczne regulacje: - elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 32 cm do 91 cm **), 46cm zatrzymanie do pozycji reanimacyjnej i kontynuacji opuszczania, - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/-5˚) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/-5˚), - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/-2˚), - pozycja anty – Trendlenburga pd 0 do 15 stopni (+/-2˚) | Podać |  | Sygn. dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża – 2 pkt., brak - 0 pkt. Układ elektryczny spełniający wymag. IPX6 – 2 pkt. brak – 0 pkt. |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | Tak, podać |  |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejka kolorystyczną dostępna w minimum 6 kolorach, możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem. | Tak, podać |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczone ruchem kulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki , wspomagane pneumatycznie. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40cm. Możliwość powieszenia drenażu lub woreczków urologicznych na barierkach bocznych – haczyki. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. | Tak |  |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | Podać |  | półka wysuwana na prowadnicach teleskopowych – 2 pkt. rolkowe, ślizgowe – 0 pkt. |
|  | Przedłużenie leża minimum o 20 cm | Tak |  | więcej niż 20 cm – 2 pkt. |
|  | 4 uchwyty stabilizujące materac | Tak |  |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy minimum 150 mm, z centralna blokada kół oraz blokadą kierunkową | Tak |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 250 kg | Tak |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w: - wieszak kroplówki - materac o wysokości min. 10 cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny). Osłona z zamkiem błyskawicznym min z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, be PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenie (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95˚ C, suszenie w bębnie 120˚C) | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek, oraz ramy leża | Tak, podać |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 28. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

**) +/- 5 cm

Data i podpis:  ……………………………