Formularz parametrów wymaganych i ocenianych

Część nr 1

Wózek reanimacyjny– 1 sztuka

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek reanimacyjny: szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x156mm) 2 x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami 1 x wieszak kroplówki 1 x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną 1 x pojemnik na narzędzia 330x180x50mm 1 x uchwyt butli z tlenem 1 x deska do RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt. 1 x uchwyt do prowadzenia 1 x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu blat z ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało front szafki lakierowany na kolor wg palety RAL prowadnice szuflad z samodociągiem podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Dopuszcza się wózek reanimacyjny: szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x225 mm) 1 x odcinek szyny instrumentalnej 1 x wieszak kroplówki 1 x pojemnik do worka na odpady z pokrywą otwieraną kolanem 1 x pojemnik na narzędzia 255x245x90mm 1 x uchwyt butli z tlenem 1 x deska do RKO z odpornego tworzywa sztucznego 1 x uchwyt do prowadzenia 1 x półka pod defibrylator wymiar 320x400 mm z możliwością obrotu (bez regulacji wysokości) stelaż / szafka z profilu stalowego lakierowanego proszkowo na szary korpus wózka z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego blat z ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami (po bokach o wys. 45 mm, z tyłu o wys. 75 mm) fronty i uchwyty szafki wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego (możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad) prowadnice szuflad z samodociągiem podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, krążki odbojowe nad kołami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 150 mm (szare), w tym dwa z blokadą |  |  |  |
|  | Wymiary: wymiary wózka 700x560x1000 mm wymiary szafki: 600x500x390 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145 mm wymiary blatu: 600x500 mm Dopuszcza się wymiary: zewnętrzne wózka 720 x 610 x 1080 mm, wymiary szafki 650 x 550 mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflad 390 x 450 x 200 mm, wymiary blatu 545 x 640 mm |  |  |  |
|  | Kolorystyka do wyboru Zamawiającego |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 2

Aparat EEG

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |
|  | Głowica elektrodowa 33-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | tak |  |  |
|  | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 22 lub 24 |  |  |
|  | Liczba kanałów ExG, konfigurowalnych jako kanały DC lub kanały Bipolarne | 10 lub 24 |  |  |
|  | Min. 1 wejście SpO2 | tak |  |  |
|  | Możliwość pracy głowicy na wymiennych akumulatorach | tak |  |  |
|  | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | tak |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs WiFi | tak |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB | tak |  |  |
|  | Rodzaj transmisji radiowej, | Nie gorsze niż: WLAN 802.11bg |  |  |
|  | Tryb pracy modułu WLAN, | AP |  |  |
|  | Tryb szyfrowania połączenia | WPA2 |  |  |
|  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 | tak |  |  |
|  | Pomiar impedancji ONLINE przez cały czas trwania badania | tak |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED | tak |  |  |
|  | Zasięg pracy bezprzewodowej (w budynku) | <25m |  |  |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 4 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | tak |  |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 24 |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia | 0(DC) – 125 HZ |  |  |
|  | Parametry kanałów głowicy |
|  | Szum wejściowy (µV p-p) (0,1-70 Hz) | <4 |  |  |
|  | Impedancja wejściowa (MOhm) | >1000 |  | >1000 – 1 pkt >1200 – 3 pkt |
|  | CMRR | >115dB |  |  |
|  | Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o RODO | tak |  |  |
|  | stała czasu [s] | (0,03–10) |  |  |
|  | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | tak |  |  |
|  | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |  |
|  | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  | 10-120 mm/s – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |
|  | częstotliwość próbkowania wyjściowego (Hz) | ≥ 500Hz |  |  |
|  | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |  |
|  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | tak |  |  |
|  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak |  |  |
|  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak |  |  |
|  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak |  |  |
|  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | tak |  |  |
|  | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | tak |  |  |
|  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | tak |  |  |
|  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |  |
|  | Fotostymulator |  |  |  |
|  | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |  |
|  | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  |  |
|  | Możliwość pracy z wewnętrznej baterii | tak |  |  |
|  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy sygnału |
|  | przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | tak |  |  |
|  | generacja raportów i drukowanie | tak |  |  |
|  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak |  |  |
|  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | tak |  |  |
|  | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak |  |  |
|  | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak |  |  |
|  | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak |  |  |
|  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | tak |  |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |  |
|  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | tak |  |  |
|  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | tak |  |  |
|  | Analiza FFT |
|  | Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak |  |  |
|  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak |  |  |
|  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak |  |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |  |
|  | (minimalne wymagania) procesor INTEL CORE i7 lub równoważny pamięć RAM 8GB dysk twardy 1TB monitor 23” nagrywarka DVD karta sieciowa system operacyjny Windows 10 karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB zasilacz awaryjny UPS osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak |  |  |
|  | INNE CECHY APARATU |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  |  |  |
|  | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | tak |  |  |
|  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |  |
|  | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | tak |  |  |
|  | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | tak |  |  |
|  | STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG - LAPTOP |
|  | Funkcje systemu: - dedykowane stanowisko komputerowe przeglądanie, ocena i analiza badań EEG archiwizacja danych – BAZA DANYCH zgodna z wytycznymi ustawy o RODO generacja raportów i drukowanie oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA | tak tak tak tak tak |  |  |
|  | (minimalne wymagania) procesor INTEL CORE i5 lub równoważny pamięć RAM 8GB dysk twardy 1TB karta sieciowa system operacyjny Windows 10 karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB zestaw okablowania | tak tak tak tak tak tak tak |  |  |
|  | INNE CECHY APARATU |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego |  |  |  |
|  | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | tak |  |  |
|  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |  |
|  | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | tak |  |  |
|  | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | tak |  |  |
|  | Podstawowe funkcje zestawu zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | Tak Tak Tak |  |  |
|  | Konfiguracja zestawu: profesjonalna kamera sieciowa możliwość pracy dzień/noc specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery - specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | - mapowanie 2D i 3D - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | Wymagane akcesoria: - czepek do badań EEG - zestaw elektrod z przewodami - zestaw elektrod do EKG i EMG - leżanka drewniana | Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | Kurs licencyjny dla lekarza opisującego EEG | Tak |  |  |
|  | okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | min. 24 |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 3

Szafa chłodnicza medyczna – 1 sztuka

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
|  | Szafa w obudowie ze stali nierdzewnej. Wnętrze wykonane z białego tworzywa sztucznego. System chłodzenia: dynamiczny w części chłodniczej i statyczny - w części mroźniczej. Odszranianie automatyczne w części chłodniczej, manualne - w części mroźniczej. |  |  |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury. Sterowanie elektroniczne. Drzwi szafy prawe z możliwością zmiany kierunku otwierania, wykonane ze stali szlachetnej. |  |  |  |
|  | Zamek - oddzielnie dla części chłodniczej i mroźniczej. Ergonomiczny drążkowy uchwyt drzwi ze stali nierdzewnej. Optyczny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy w razie awarii. |  |  |  |
|  | 4 półki szklane w części chłodniczej, 3 kosze - w części mroźniczej. Maksymalne obciążenie półki 24 kg. |  |  | Obciążenie 24 kg – 1 pkt Pow. 24kg – 3pkt |
|  | Czynnik chłodniczy: R 600 a Zasilanie: 230 V Moc: 200 W Pojemność całkowita: 361/107 l Pojemność użytkowa: 345/105 l Wymiary zewnętrzne: 60x61.5x200 cm Zakres temperatury: +1 do+15/-14 do-28 ºC Temperatura otoczenia: + 10 do + 40 ºC Zużycie energii: 1.3 kWh/24 h Zamek: tak Wnętrze: tworzywo |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 4

Łóżka intensywnej terapii  – 2 sztuki

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
|  | Skład zestawu: łóżka przeznaczone na Oddział Intensywnej Terapii dla dorosłych – 2szt. materace piankowe – 2szt. materace p/odleżynowe– 2szt. |  |  |  |
|  | łóżka przeznaczone na Oddział Intensywnej Terapii -2 szt. |  |  |  |
|  | systemem ważenia pacjenta w celu monitorowania stanu pacjenta, |  |  |  |
|  | Czterosekcyjne łóżko wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców , podparcia ud, wysokości łóżka , przechyłów Trendelenburga/ anty-Trendelenburga . Opisać. |  |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. |  |  |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka,dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie, z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka. Główny panel kontrolny, znajduje się po stronie zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających na wysokości sekcji uda, z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka. Lub Panele sterujące dla pacjenta od strony wewnętrznej posiadające sterowanie następującymi funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur. Panele wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji oraz posiadające zaprogramowaną „pozycję wyjściową” dostępną za pomocą jednego przycisku oraz diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej posiadające sterowanie następującymi funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur. Panele z możliwością selektywnej blokady powyższych funkcji, wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji. Panele posiadające zaprogramowane funkcje dostępne za pomocą jednego przycisku: pozycja wyjściowa, kardiologiczna, reanimacyjna (CPR), funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Panele wyposażone w diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka oraz uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców |  |  |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne |  |  |  |
|  | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka lub którym zabezpieczające podstawowe funkcje elektryczne dostępne w sterowaniu w barierkach . |  |  |  |
|  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża/oparcia pleców, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważna), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |  |  |
|  | Wbudowany akumulator (min. 1 2 szt.) do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu osobny do funkcji szokowych. |  |  |  |
|  | Sygnalizacja włączenia do sieci zasilającej, dopuszcza się bez sygnalizacji | Podać |  |  |
|  | Barierki lub rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka |  |  |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki. |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 cm 32-74 (+/- 4cm). Szerokość zewnętrzna 96-105cm (+/-2%). długość zewnętrzna 212-228cm (+/-2%), możliwość przedłużenia leża o min. 20cm , łóżko wyposażone w panel , który uzupełni leże po jego wydłużeniu lub dodatkowy materac wypełniający leże po przedłużeniu. Dopuszcza się: regulację elektryczną wysokości leża (bez pozycji ekstra-niskiej) mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie 41,5 – 83 cm | Podać |  |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością blokady , |  |  |  |
|  | Odbojniki w narożnikach łóżka |  |  |  |
|  | wieszaki do monitorowania woreczków drenażowych znajdujących się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka |  |  |  |
|  | Pedały lub dźwignia do aktywacji koła kierunkowego/centralnego hamulca ze wszystkich stron łóżka. Drążek łączący pedały hamulca od strony nóg. |  |  |  |
|  | System antyzakleszczeniowy przy napotkaniu przeszkody w trakcie obniżania łóżka, ruch zostanie zatrzymany. |  |  |  |
|  | Wysuwana półka na pościel |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutny , ale również wszelkie zmiany relatywne przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach. Dopuszcza się i łóżko wyposażone w wbudowany precyzyjny system pomiaru masy pacjenta z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta |  |  |  |
|  | System autokompensacji pozwalający na dodawanie /odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta |  |  |  |
|  | Przycisk zerowania |  |  |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta z regulacją czułości , możliwością wyłączenia systemu | Podać |  |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR, mechaniczna funkcja CPR, dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej po obu stronach łózka Dopuszcza się elektryczną funkcję CPR dostępną z jednego przycisku (w sterowaniu w barierach bocznych od strony zewnętrznej dla personelu oraz na centralnym panelu sterowania dostępnym w szczycie łóżka od strony nóg) umożliwiającą ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej oraz mechaniczną funkcję CPR segmentu oparcia pleców (dźwignia zwalniająca dostępna z obu stron łóżka) | Podać |  |  |
|  | Położenie krzesła kardiologicznego regulacja elektryczna za pomocą jednego przycisku |  |  |  |
|  | Wieszak na kroplówki 1szt. , uchwyty worków urologicznych 2 szt. |  |  |  |
|  | Oświetlenie pod łóżkiem |  |  |  |
|  | bezpieczne obciążenie robocze łóżka minimum-250kg |  |  | Obciążenie robocze łóżka min. 250kg -1pkt powyżej 250kg - 5pkt |
|  | Łóżka fabrycznie nowe. |  |  |  |
|  | Materac piankowy 2szt. |  |  |  |
|  | Materac piankowy o wymiarach szerokość 85-90cm(+/-2%), długość 195-200cm(+/-2%), wysokość 2-4cm(+/-2%) |  |  |  |
|  | Pokrowiec przystosowany do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy – 2szt. |  |  |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych, długość i szerokość materaca dopasowana do leża łóżka |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 200 [kg] |  |  |  |
|  | Pompa oraz materac łatwy do mycia i dezynfekcji, bez elementów trudnodostępnych. Pompa z przyciskami membranowymi. |  |  |  |
|  | Zasilanie pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  |  |  |
|  | Materac niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny,. |  |  |  |
|  | Materac o wysokości 20 - 21 cm (+/- 5%) |  |  |  |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR,umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy lub zawór. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. |  |  |  |
|  | Masa pompy nie przekracza 5,0 kg |  |  |  |
|  | Materac powietrzny wyposażony w min. 19 wymiennych komór (3 komory od strony głowy statyczne) |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy, do terapii długoterminowej ,przeznaczony dla pacjentów w profilaktyce i w leczeniu odleżyn do Vstopnia wg skali 5-stopniowej |  |  |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwia pracę w trybie transportowym minimum 5godz. (brak utraty powietrza w materacu) |  |  | praca materaca w trybie transportowym min. 5godz. -1pkt. powyżej 5godz. -5pkt. |
|  | Pokrowiec materaca nieprzepuszczalny płynów, wodoszczelny , wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy zabezpieczające przed przedostaniem się nieczystości do wnętrza materaca. |  |  |  |
|  | Wymagany jest dodatkowy pokrowiec |  |  |  |
|  | Pokrowiec przystosowany do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego z czterechtrybów pracy materaca, zmiennociśnieniowy, statyczny , pielęgnacyjny , maksymalnego wypełnienia komór max 30min |  |  |  |
|  | Po wyłączeniu trybu max. wypełnienia materac wraca do poprzedniego ustawienia |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyty do mocowania pompy , alarm wizulany i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia w materacu , brak zasilania z możliwością wyciszenia alarmu. |  |  |  |
|  | Dolna część pokrowca wzmocniona, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, wyposażona w 6 pasów lub 4 pasy umożliwiające przymocowanie materaca do ramy łóżka |  |  |  |
|  | Szkolelenie personelu w zakresie obsługi |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
|  | Szkolenie dla pracowników Działu Aparatury Medycznej z wykonywania okresowych przeglądów |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  |  | Parametr oceniany gwarancja na sprzęt: 24 miesiące – 1 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. |

Data i podpis ………………………………