## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH, OFEROWANYCH I OCENIANYCH

Część nr 1

Pozycja nr 1 – Kardiotokograf – ciąża pojedyncza – 6 sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe Zamawiający wymaga, aby aparat został podłączony do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy US (FHR) od max 50 do min. 210 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru US (FHR) 1 bpm | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu wraz z możliwością wydruku wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤ 1.5 MHz | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Toco – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Cardio – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Alarm końca papieru | TAK |  |
|  | Alarm utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu – granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Cyfrowa prezentacja wartości FHR i Toco | TAK |  |
|  | W zestawie elastyczne pasy do głowic oraz znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia funkcji telemetrii płodowej | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciąży pojedynczej | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

Pozycja nr 2 – Kardiotokograf – ciąża mnoga – 2  sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe Zamawiający wymaga, aby aparat został podłączony do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy US (FHR) od max 50 do min. 210 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru US (FHR) 1 bpm | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu wraz z możliwością wydruku wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤ 1.5 MHz | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Toco – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Cardio – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Alarm końca papieru | TAK |  |
|  | Alarm utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu – granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Cyfrowa prezentacja wartości FHR i Toco | TAK |  |
|  | W zestawie elastyczne pasy do głowic oraz znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia funkcji telemetrii płodowej | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciąży mnogiej | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

Pozycja nr 3 – Detektor tętna płodu – 3  sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Wyświetlacz 2.4” LCD Zamawiający dopuszcza ekran LED 3 segmentowy | TAK |  |
|  | Monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie Zamawiający dopuszcza akumulator typ R6-AA NiMH oraz wskaźnik rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG) | TAK |  |
|  | Ładowanie poprzez USB z komputera lub dołączonej ładowarki Zamawiający dopuszcza ładowanie akumulatorów w zewnętrznej ładowarce | TAK |  |
|  | Energooszczędny – umożliwia wykonanie 250 jednominutowych badań bez ładowania | TAK |  |
|  | Wysokoczuła sonda 2.0 MHz z czołem o dużej powierzchni | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 50 - 210 BPM | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1 BPM Zamawiający dopuszcza dokładność ±3bpm | TAK |  |
|  | Dokładność ±1% lub ±1 BPM | TAK |  |
|  | Głośnik 1W | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po 1 minucie bezczynności i braku sygnału. Zamawiający dopuszcza automatyczne wyłączenie aparatu po 3 minutach przy braku sygnału lub 10 minutach przy sygnale | TAK |  |
|  | Sonda 2.0 MHz ± 5% | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

Pozycja nr 4 – Rozbudowa systemu nadzoru okołoporodowego Monako do 20 stanowisk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego. Możliwość migracji danych posiadanych przez Zamawiającego z dotychczasowego systemu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu (modernizacja i rozbudowa do 20 stanowisk nadzoru okołoporodowego) Zamawiający dopuści system inny niż Monako kompatybilny z kardiotokografami z pozycji 1 i 2 umożliwiający również podłączenie aparatów ktg innych wiodących producentów z UE | TAK |  |
|  | Moduł transmisji danych (bezprzewodowy) Zamawiający dopuści do przetargu system, który do transmisji danych z aparatów ktg do serwera wykorzystuje przewodowy protokół TCP/IP | TAK |  |
|  | Sprzęt komputerowy: Stanowisko monitorujące - oprogramowanie - komputer AIO - drukarka laserowa Stanowisko robocze - oprogramowanie - komputer AIO Stanowisko serwerowe - oprogramowanie - serwer "rackowy" | TAK |  |
|  | Materiały instalacyjne (access point, kable, przewody, osłony). | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

…………………………………….

( data i podpis Wykonawcy )

Część nr 2

Pozycja nr 1 – Lampy bezcieniowe jezdne – 5 sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Lampa zabiegowa LED wyposażona jest w nowoczesne żródło światła LED o mocy 6W. Źródłem światła lampy medycznej jest moduł LED o mocy 6 x 1W. Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze źródłem światła w formie modułu LED z 8 diodami o mocy 12W | TAK |  |
|  | Lampy zabiegowe LED - lampy diagnostyczne LED przeznaczone są do pracy w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych, gabinetach weterynaryjnych, salonach kosmetycznych, itp. Dzięki zastosowaniu elastycznego ramienia, zapewniającego swobodny ruch we wszystkich płaszczyznach, można precyzyjnie oświetlić pole badania. Wygodny uchwyt przy głowicy lampy, pozwala na jej łatwą regulację | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

………………………………..

( data i podpis Wykonawcy )