Część nr 1

Przenośny aparat ultrasonograficzny – 1szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego z minimum trzema równoważnymi gniazdami głowic obrazowych oraz z fabrycznie dedykowanym stolikiem jezdnym. |  |  | ---- |
|  | Stolik jezdny: minimum 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, z możliwością zmiany wysokości, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz |  |  | ---- |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 15 MHz |  |  | ---- |
|  | Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. |  |  | ocena 1 pkt za każdą dodatkowa godzinę do 7 godzin |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 45 sek. |  |  | wymagana 0 pkt poniżej 5 pkt |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek. |  |  | ---- |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo |  |  | nie 0 pkt tak 10 pkt |
|  | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  | ---- |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego |  |  | ---- |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000 |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB |  |  | ---- |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. |  |  | ---- |
|  | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 2 |  |  | ---- |
|  | Wyjście HDMI |  |  | ---- |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu |  |  | ---- |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE |  |  | ---- |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi |  |  | ---- |
|  | MONITOR |  |  | ---- |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. |  |  | ---- |
|  | Przekątna ekranu min. 15" (podać) |  |  | 1 pkt za każde dodatkowe 2 cale |
|  | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 |  |  | ---- |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) |  |  | ---- |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  | ---- |
|  | Tryb B - Mode |  |  | ---- |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego |  |  | ---- |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran |  |  | ---- |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi |  |  | ---- |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |  |  | tak – 10 pkt nie 0 pkt |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm |  |  | ---- |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. |  |  | ---- |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.5 stref (TGC) |  |  | ---- |
|  | Tryb M - Mode |  |  | ---- |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 5 |  |  | ---- |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  | ---- |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni |  |  | ---- |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. |  |  | ---- |
|  | Ilość map kolorów min. 20 |  |  | ---- |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych |  |  | ---- |
|  | Tryb Power Doppler (PD) |  |  | ---- |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy |  |  | ---- |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |  |  | ---- |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. |  |  | ---- |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm |  |  | ---- |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) |  |  | ---- |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. |  |  | ---- |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego |  |  | ---- |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  | ---- |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, struktury nerwowe, płuca, |  |  | ---- |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  |  | ---- |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF |  |  | ---- |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  | ---- |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa liniowa |  |  | ---- |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Ilość elementów min.190 |  |  | ---- |
|  | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 5mm |  |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 2 |  |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 2 |  |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania min. 28 cm |  |  | --- |
|  | Głowica typu convex |  |  | ---- |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Ilość elementów min.120 |  |  | ---- |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni |  |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |  |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 |  |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm |  |  | ---- |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa sektorowa |  |  | ---- |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz |  |  | ---- |
|  | Ilość elementów min.60 |  |  | ---- |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni |  |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |  |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 |  |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm |  |  | ---- |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna przezprzełykowa TEE |  |  | ---- |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 7,0 MHz |  |  | ---- |
|  | Ilość elementów min.64 |  |  | ---- |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni |  |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |  |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 |  |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm |  |  | ---- |
|  | Gwarancja na sprzęt. Min. 48 miesięcy |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów |  |  |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 2

Analizator parametrów krytycznych – 2 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Aparaty o stałej gotowości do pracy. |  |  |  |
|  | Automatyczne dwa analizatory parametrów krytycznych pracujących w systemie ciągłym, umożliwiające jednoczesne oznaczanie: pH ,pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb,Hhb, COHb, GbF, So2, cNa+, cK+, CcA2+, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina, APTT lub ACT (w przypadku braku możliwości oznaczenia ACT lub APTT na jednym urządzeniu zamawiający dopuszcza przystawkę) |  |  |  |
|  | Analizatory bezobsługowe kasetowe, bez zewnętrznej butli z gazem, bez konieczności wymiany poszczególnych butelek z odczynnikami, bez konieczności wymiany membran i pojedynczych elektrod pomiarowych. Wyposażone w UPS lub wewnętrzny zasilacz awaryjny podtrzymujący pracę na minimum 30 minut. |  |  |  |
|  | Objętość materiału badanego do 100 µl dla pełnego panelu oznaczeń. |  |  |  |
|  | Czas uzyskania wyniku nie więcej niż 60 sekund. |  |  |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary. |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania z krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej. |  |  |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów w oprogramowaniu. Wybór dowolnego panelu konfiguracji bezpośrednio z ekranu. |  |  |  |
|  | Możliwość drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji. |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia ID operatora. |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta. |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników pacjenta, kontroli oraz wyników kalibracji. |  |  |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym. |  |  |  |
|  | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu na trzech poziomach kontrolnych bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji operatora. Płyny kontrolne inne niż płyny kalibracyjne. |  |  |  |
|  | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci wymiennych kaset. |  |  |  |
|  | Wszystkie procedury kalibracyjne i walidacyjne ( wymagane i zlecane) wykonywane automatycznie z płynów zawartych w kasetach odczynnikowych. |  |  |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |  |  |
|  | Komunikacja aparatów z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. |  |  |  |
|  | Aparty umożliwiające dwukierunkową komunikację z systemami informacyjnymi klasy LIS/HIS |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |  |
|  | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych. |  |  |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. |  |  |  |
|  | Możliwość przechowywania kaset w temperaturze pokojowej. |  |  |  |
|  | Wbudowane drukarki do analizatorów. |  |  |  |
|  | Gwarancja na urządzenia 36 miesięcy. |  |  |  |
|  | Pakiet startowy na 2 miesiące do dwóch analizatorów. |  |  |  |
|  | Dostarczane odczynniki muszą mieć co najmniej 3 miesięczny okres ważności. |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie wewnątrz oddziałowe z obsługi aparatów. |  |  |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych i odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania aparatów , nie mniejsza niż 30 dni. |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wbudowane instruktarze, filmy wideo w języku polskim ułatwiające np. sprawną wymianę pakietów odczynnikowych. |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezpieczny system pobierani próbki z eliminacją wprowadzenia mikro-skrzepów do toru pomiarowego analizatorów bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na strzykawki lub kapilary. |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kaset bez utraty pozostałych testów. |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wyłączania aparatów bez utraty pozostałych w kasecie testów. |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zakres pomiarowy Ca2+ od 0,1 mmol/L. |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 3

Monitor do rozszerzonego, nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego – 1 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Przenośny, nieinwazyjny hemodynamiczny monitor rzutu serca |  |  |  |
|  | Użyta technologia: bioreaktancja |  |  |  |
|  | Pomiar: całkowicie nieinwazyjny |  |  |  |
|  | Wymiary (podać) i waga urządzenia (max. 5 kg, podać) |  |  | Waga poniżej 4,5 kg – 3 pkt. |
|  | Wyświetlacz: min. 10,4” TFT 800 x 600 pikseli, sterowanie: ekran dotykowy, pokrętło |  |  |  |
|  | Ekrany: hemodynamiczny, wykresy, tabele |  |  |  |
|  | Opcje wyświetlania trendów na ekranie:5 minut - 10 godzin |  |  |  |
|  | Podłączenia: 1x port szeregowy, 4x USB B, 1x LAN, SpO2, NIBP |  |  |  |
|  | Akumulator min. 5 godz. |  |  | >6godz. – 3 pkt |
|  | Warunki pracy urządzenia: 10 - 40°C |  |  |  |
|  | Kreator testu biernego uniesienia kończyn dolnych |  |  |  |
|  | Kreator testu bolusa płynowego |  |  |  |
|  | Częstotliwość przesyłania danych: 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 7 min, 10 min |  |  |  |
|  | Parametry podawane przez urządzenie: wskaźnik sercowy (CI), objętość wyrzutowa (SV), wskaźnik objętości wyrzutowej (SVI), wariancja objętości wyrzutowej (SVV), czas wyrzutów (VET), całkowity opór obwodowy (TPR), wskaźnik całkowitego oporu obwodowego (TPRI), moc serca (CP), wskaźnik mocy serca (CPI), wskaźnik dopływu tlenu (DO2I), impedancja klatki piersiowej (Z0), zawartość płynu opłucnowego (TFC), zmiana zawartości płynu opłucnowego od zadanej chwili początkowej (TFCd), zmiana TFC od poziomu odniesienia (TFCd0) |  |  |  |
|  | Zmiany SV, CO i innych parametrów hemodynamicznych wyliczane przez zastosowaną technologię |  |  |  |
|  | Ręczne wprowadzanie danych: MAP, SpO2, Hgb |  |  |  |
|  | Aktualizacja danych na ekranie: co 30 sekund lub co 1 minutę |  |  |  |
|  | Pomiar SpO2: od 1% do 100% SpO2, dokładność 70 -100% |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru NIBP: oscylometryczna |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia: pomiar ciśnienia statycznego mieści się w zakresie ±3 mmHg w całym zakresie temperatur |  |  |  |
|  | Zakresy ciśnienia skurczowego: DOROŚLI: 40 - 260 mmHg, DZIECI: 40 - 230 mmHg, |  |  |  |
|  | Zakresy średniego ciśnienia tętniczego: DOROŚLI: 26 - 220 mmHg, DZIECI: 26 - 183 mmHg, |  |  |  |
|  | Zakresy ciśnienia rozkurczowego: DOROŚLI: 20 - 200 mmHg, DZIECI: 20 - 160 mmHg, |  |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe tętna - od 30 do 220 uderzeń na minutę |  |  | Szerszy zakres – 3 pkt |
|  | Elektrody jednorazowego użytku – zestaw startowy : 4 czujniki podwójne x 25 szt. w opakowaniu zbiorczym |  |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące.. |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 4

Przenośny Bronchofiberoskop – 1 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Pole widzenia Min. 95 o |  |  |  |
|  | Minimalne wychylenia końcówki roboczej a) góra 160o b) dół 130o |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej Max 6,2 mm |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej Max 6,1 mm |  |  |  |
|  | Głębia ostrości Min. 3-50 mm |  |  |  |
|  | Średnica kanału instrumentalnego Min. 3,00 mm |  |  |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej Min. 600 mm |  |  |  |
|  | Źródło światła białego bateryjne typu LED |  |  |  |
|  | Kierunek patrzenia 0 o |  |  |  |
|  | Korekcja ostrości obrazu |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacjonarnymi źródłami światła posiadanymi przez zamawiającego (Pentax, Olimpus) |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe – kleszczyki typu krokodyl – 5 szt. |  |  |  |
|  | Średnica kanału instrumentalnego |  |  | 5kt za każde 0,2 mm powyżej 3 mm |
|  | Gwarancja min 24 miesiące.. |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 5

Łóżka do intensywnej terapii – 5 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Skład zestawu: łóżka przeznaczone na Oddział Intensywnej Terapii dla dorosłych – 5szt. materace p/odleżynowe– 5szt. |  |  |  |
|  | systemem ważenia pacjenta w celu monitorowania stanu pacjenta, |  |  |  |
|  | Czterosekcyjne łóżko wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców , podparcia ud, wysokości łóżka , przechyłów Trendelenburga/ anty-Trendelenburga . Opisać. |  |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. |  |  |  |
|  | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka,dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące si ę po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie, z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka. Główny panel kontrolny, znajduje się po stronie zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających na wysokości sekcji uda, z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka. |  |  |  |
|  | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne |  |  |  |
|  | .Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka. |  |  |  |
|  | Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważna), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, o wysokości minimum 390mm |  |  |  |
|  | W budowany akumulator , do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu osobny do funkcji szokowych. |  |  |  |
|  | Sygnalizacja włączenia do sieci zasilającej |  |  |  |
|  | Barierki lub rama łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka, kąta nachylenia przechyłów bocznych,( monitor LCD) |  |  |  |
|  | .Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki. |  |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 cm 32-74 (+/- 4cm). Szerokość zewnętrzna 96-105cm (+/-2%). długość zewnętrzna 212-228cm (+/-2%), możliwość przedłużenia leża o min. 20cm , łóżko wyposażone w panel , który uzupełni leże po jego wydłużeniu. |  |  |  |
|  | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością blokady , |  |  |  |  |
|  | Odbojniki w narożnikach łóżka |  |  |  |
|  | wieszaki do monitorowania woreczków drenażowych znajdujących się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka |  |  |  |
|  | Pedały do aktywacji koła kierunkowego/centralnego hamulca ze wszystkich stron łóżka. |  |  |  |
|  | Przechyły boczne uruchamiane za pomocą przycisków na pilocie, sterowników nożnych.Przechył boczny minimum 20 stopni. |  |  |  |
|  | Wysuwana półka na pościel |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w podwójny precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan absolutyn , ale również wszelkie zmiany relatywne przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach. |  |  |  |
|  | .System autokompensacji pozwalający na dodawanie /odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta |  |  |  |
|  | Przycisk zerowania |  |  |  |
|  | System wykrywania ruchów pacjenta z regulacją czułości , możliwością wyłączenia systemu |  |  |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR, mechaniczna funkcja CPR, dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej po obu stronach łózka |  |  |  |
|  | Położenie krzesła kardiologicznego regulacja elektryczna za pomocą jednego przycisku |  |  |  |
|  | Wieszak na kroplówki 1szt. , uchwyty worków urologicznych 2 szt. |  |  |  |
|  | Oświetlenie pod łóżkiem |  |  |  |
|  | bezpieczne obciążenie robocze łóżka minimum-250kg |  |  | Obciążenie robocze łóżka minimu250kg -1pkt powyżej 250kg - 5pkt |  |
|  | możliwość wyboru kolorystyki szczytów min. 4 kolorów; |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy 5szt |  |  |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych, długość i szerokość materaca dopasowana do leża łóżka |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 200 [kg] |  |  |  |
|  | Pompa oraz materac łatwy do mycia i dezynfekcji, bez elementów trudnodostępnych. Pompa z przyciskami membranowymi. |  |  |  |
|  | Zasilanie pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  |  |  |
|  | Materac niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny,. |  |  |  |
|  | Materac o wysokości 20 - 21 cm (+/- 5%) |  |  |  |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR,umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy lub zawór. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. |  |  |  |
|  | Masa pompy nie przekracza 7,0 kg |  |  |  |
|  | Materac powietrzny wyposażony w min. 17 wymiennych komór (3 komory od strony głowy statyczne) |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy, do terapii długoterminowej ,przeznaczony dla pacjentów w profilaktyce i w leczeniu odleżyn do Vstopnia wg skali 5-stopniowej |  |  |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwia pracę w trybie transportowym minimum 5godz. (brak utraty powietrza w materacu) |  |  | min. 5godz. -1pkt. powyżej 5godz. -5pkt. |
|  | Pokrowiec materaca nieprzepuszczalny płynów, wodoszczelny , wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy zabezpieczające przed przedostaniem się nieczystości do wnętrza materaca. |  |  |  |  |
|  | Wymagany jest dodatkowy pokrowiec |  |  |  |
|  | Pokrowiec przystosowany do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego z czterechtrybów pracy materaca, zmiennociśnieniowy, statyczny , pielęgnacyjny , maksymalnego wypełnienia komór max 30min |  |  |  |
|  | Po wyłączeniu trybu max. wypełnienia materac wraca do poprzedniego ustawienia |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyty do mocowania pompy , alarm wizulany i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia w materacu , brak zasilania z możliwością wyciszenia alarmu. |  |  |  |
|  | Dolna część pokrowca wzmocniona, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, wyposażona w 6 pasów lub 4 pasy umożliwiające przymocowanie materaca do ramy łóżka |  |  |  |
|  | Szkolelenie personelu w zakresie obsługi |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
|  | Szkolenie dla pracowników Działu Aparatury Medycznej z wykonwania okresowych przeglądów |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  |  | 24 miesiące – 1 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 6

Poz. 1

Pompy strzykawkowe – 30 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna 1-strzykawkowa do infuzji dożylnych i dotętniczych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego. |  |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2, 5, 10, 20, 30 i 50 ml różnych typów i różnych producentów, dostępnych na rynku. Opisać. |  |  |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła pompy. |  |  |  |
|  | Programowanie i sterowanie pompy przy pomocy ekranu dotykowego i klawiatury alfanumerycznej. |  |  |  |
|  | Tryb przejęcia – automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompe natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone . np. pompa 1, pompa2. |  |  |  |
|  | Tryby infuzji: infuzja ciągła; infuzja bolusowa; infuzja profilowana (minimum 12 faz infuzji); infuzja „narastanie / utrzymanie / opadanie”. Opisać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 0,1÷1800 ml/godz. Podać. |  |  |  |
|  | Rozdzielczość dozowania: 0,01 ml/h do 99,99 ml/h; 0,1 ml/h do 999,9 ml/h; 1ml/h powyżej 1000 ml/h |  |  |  |
|  | Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż 2%. Podać. |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii |  |  |  |
|  | Zakres programowania dawki (objętości infuzji): minimum 0,1÷ 15000 ml. Podać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania czasu infuzji: minimum 1÷ 10000 min. Podać. |  |  |  |
|  | Programowane parametry podaży bolusa: objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. |  |  |  |  |
|  | Możliwość podania bolusa na żądanie. Opisać |  |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie prędkości podaży bolusa w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |  |  |
|  | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. |  |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, µEq, mEq, Eq, mlU, lU, klU, mlE, lE, klE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe; z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie; z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie; w odniesieniu do czasu na min., godz., dobę Opisać. |  |  |  |
|  | Pompa posiadającą możliwość wgrania biblioteki leków wg indywidualnych wymogów szpitala. Usługa nieodpłatna. |  |  |  |
|  | Możliwość zapisania w bibliotece leków procedur dozowania leków, zawierających co najmniej: nazwę leku; minimum 5 koncentracji leku; prędkość dozowania; całkowitą objętość infuzji; parametry bolusa; parametry dawki indukcyjnej; limity parametrów infuzji: miękkie - ostrzegające o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów; twarde - blokujące możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu wskazówki dot. aplikacji procedury w formie notatek doradczych Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość podziału biblioteki na minimum 30 grup, dedykowanych różnym oddziałom szpitalnym. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość podziału każdej części biblioteki dedykowanej danemu oddziałowi na minimum 30 kategorii działania leków. Opisać. |  |  |  |
|  | Pojemność biblioteki: minimum 1000 procedur dozowania leków. Opisać. |  |  | 1000 - 2000 – 1 pkt pow. 2000 – 5 pkt |
|  | Dostępność na dzień składania oferty oprogramowania komputerowego w języku polskim do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. Podać producenta i nazwę oprogramowania. |  |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji: minimum 8 poziomów. Opisać. |  |  | 8-1pkt 10-5pkt |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Opisać. |  |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa w przypadku okluzji. |  |  |  |
|  | Informacje wyświetlane jednocześnie na ekranie – co najmniej: nazwa leku; koncentracja leku; nazwa oddziału wybranego w bibliotece leków; prędkość infuzji; podana dawka; stan naładowania akumulatora; aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej Opisać. |  |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |  |  |
|  | Funkcja KVO zapobiegająca powstawaniu zakrzepów we wkłuciu pacjenta. |  |  |  |
|  | System alarmów, priorytetowy. |  |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowane stanów alarmowych. |  |  |  |
|  | Zróżnicowane sygnały alarmowe w zależności od stopnia zagrożenia. |  |  |  |
|  | Rejestrator zdarzeń. |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci rejestratora: minimum 2000 zapisów czynności operatorskich lub alarmów wraz datą i godziną zdarzenia. Opisać. |  |  | 2000-3000 – 1 pkt pow. 3000 – 5 pkt |
|  | Możliwość instalacji pompy w oferowanych stacjach dokujących. |  |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji z blokadą automatyczną, bez konieczności przykręcania. |  |  |  |
|  | Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji. |  |  |  |
|  | Pompy mocowane w stacji niezależnie, jedna nad drugą. |  |  |  |  |
|  | Automatyczne przyłączenie do pompy zasilania ze stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego do pompy ze stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Wizualna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm. |  |  |  |
|  | Każda pompa posiada uchwyt mocujący, posiada przewód zasilający. |  |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w oferowanych stacjach dokujących poprzez sieć LAN ze stacjami komputerowymi z oprogramowaniem umożliwiającym: podgląd parametrów infuzji dla każdej pompy; podgląd przebiegu infuzji w formie danych oraz graficznego wykresu dla każdej pompy; prezentację alarmów; prezentację przewidywanego czasu, po jakim należy obsłużyć pompę; prezentację graficzną rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji; archiwizację informacji o przeprowadzonych infuzjach; połączenie ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7; automatyczne wpisywanie do pomp konfiguracji oraz biblioteki leków. Opisać. |  |  |  |
|  | Dostępność na dzień składania oferty komputerowego oprogramowania w języku polskim do komunikacji poprzez sieć LAN z pompami infuzyjnymi, zainstalowanymi w stacjach dokujących i monitorowania infuzji zgodnie z wyżej przedstawionymi wymaganiami. Podać producenta i nazwę oprogramowania. |  |  |  |
|  | Zasilanie pompy (poza stacją dokującą) bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wbudowanego w pompę akumulatora. |  |  |  |
|  | Maksymalny czas pracy pompy przy prędkości infuzji 5 ml/godz., przy zasilaniu z wbudowanego w pompę akumulatora: minimum 20 godzin. Podać. |  |  | 20 - 25 h – 1 pkt; pow. 25 h – 5 pkt |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnego naładowania po pełnym rozładowaniu: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. |  |  |  |
|  | Pompa odporna na impulsy defibrylacji. |  |  |  |
|  | Stopień ochrony, zapewniony przez obudowę: minimum IP22. Podać. |  |  |  |
|  | Masa pompy: nie większa niż 2,5 kg. Podać. |  |  | 1,9-2,5 kg – 1 pkt <1,9 kg – 5 pkt |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Poz. 2

Stacje dokujące – 5 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Stacja dokująca na 8 pomp infuzyjnych |  |  |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zainstalowanie do 8-miu oferowanych pomp infuzyjnych z możliwością rozbudowy stacji do 12 pomp 1-strzykawkowych i/lub objętościowych w dowolnej kombinacji ilościowej. |  |  |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa odpornego na narażenia mechaniczne. Podać nazwę tworzywa. |  |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji dokującej dowolnej pompy |  |  |  |
|  | Zasilanie stacji z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po włożeniu pompy do stacji. |  |  |  |
|  | Stacja wyposażona w alarmową sygnalizację świetlną. |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii |  |  |  |
|  | Stacja wyposażona w uchwyt do swobodnego przenoszenia. |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania stacji do pionowych rur, kolumn, stojaków. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość przyłączenia stacji dokującej do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet. |  |  |  |
|  | Pompy infuzyjne i stacje dokujące jednego producenta. |  |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z oferowanymi urządzeniami w języku polskim. |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 7

Pompy objętościowe – 10 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna objętościowa do dożylnego, dotętniczego i dojelitowego podawania płynów i żywienia. |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, dojelitowego; leków światłoczułych; krwi i preparatów krwiopochodnych; cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP i latexu). Opisać. |  |  |  |
|  | Programowanie i sterowanie pompy przy pomocy ekranu dotykowego i klawiatury alfanumerycznej |  |  |  |
|  | Tryby infuzji: infuzja ciągła; infuzja bolusowa (z przerwą); infuzja profilowana (minimum 12 faz infuzji); infuzja „narastanie / utrzymanie / opadanie”. Opisać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 0,1÷1200 ml/godz. Podać. |  |  |  |
|  | Rozdzielczość dozowania: 0,01 ml/h do 99,99 ml/h; 0,1 ml/h do 999,9 ml/h; 1ml/h powyżej 1000 ml/h |  |  |  |
|  | Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż 5%. Podać. |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. Opisać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania dawki (objętości infuzji): minimum 0,1÷ 15000 ml. Podać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania czasu infuzji: minimum 1÷ 10000 min. Podać. |  |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa: objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. |  |  |  |
|  | Możliwość podania bolusa na żądanie. Opisać. |  |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie prędkości podaży bolusa w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |  |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej (wysycającej): objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. Opisać. |  |  |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, µEq, mEq, Eq, mlU, lU, klU, mlE, lE, klE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe; z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie; z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie; w odniesieniu do czasu min., godz., doba Opisać. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem grawitacyjnym, składające się z dwóch elementów: zabezpieczenie w pompie, zabezpieczenie na drenie. |  |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży: z detektorem kropli; bez detektora kropli. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość pracy przy odłączonym detektorze kropli. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii |  |  |  |
|  | Pompa posiadającą możliwość wgrania biblioteki leków wg indywidualnych wymogów szpitala. Usługa nieodpłatna. |  |  |  |
|  | Możliwość zapisania w bibliotece pompy procedur dozowania leków, zawierających: nazwę leku; minimum 5 koncentracji leku; prędkość dozowania; całkowitą objętość infuzji; parametry bolusa; parametry dawki indukcyjnej; limity parametrów infuzji; miękkie - ostrzegające o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów; twarde - blokujące możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu wskazówki dot. aplikacji procedury w formie notatek doradczych Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość podziału biblioteki na minimum 30 grup, dedykowanych różnym oddziałom szpitalnym. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość podziału każdej części biblioteki dedykowanej danemu oddziałowi na minimum 30 kategorii działania leków. Opisać. |  |  |  |
|  | Pojemność biblioteki: minimum 1000 procedur dozowania leków. Opisać. |  |  | 1000 - 2000 – 1 pkt pow. 2000 – 5 pkt |
|  | Dostępność na dzień składania oferty oprogramowania komputerowego w języku polskim do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. Podać producenta i nazwę oprogramowania. |  |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji: minimum 8 poziomów. Opisać |  |  | 8-1pkt 10-5pkt |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 225-900 mmHg. |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Opisać. |  |  |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa w przypadku okluzji. |  |  |  |
|  | Informacje wyświetlane jednocześnie na kolorowym ekranie – co najmniej: nazwa leku; koncentracja leku; nazwa oddziału wybranego w bibliotece leków; prędkość infuzji; podana dawka; stan naładowania akumulatora; aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej Opisać. |  |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |  |  |
|  | Funkcja KVO zapobiegająca powstawaniu zakrzepów we wkłuciu pacjenta. |  |  |  |
|  | System alarmów, priorytetowy. |  |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowane stanów alarmowych. |  |  |  |
|  | Zróżnicowane sygnały alarmowe w zależności od stopnia zagrożenia. |  |  |  |
|  | Rejestrator zdarzeń. |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci rejestratora: minimum 2000 zapisów czynności operatorskich lub alarmów wraz datą i godziną zdarzenia. Opisać |  |  | 2000-3000 – 1 pkt pow. 3000 – 5 pkt |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji z blokadą automatyczną, bez konieczności przykręcania. |  |  |  |
|  | Automatyczne przyłączenie do pompy zasilania ze stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego do pompy ze stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Wizualna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm. |  |  |  |
|  | Każda pompa posiada uchwyt mocujący, posiada przewód zasilający. |  |  |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w oferowanych stacjach dokujących poprzez sieć LAN ze stacjami komputerowymi z oprogramowaniem umożliwiającym: podgląd parametrów infuzji dla każdej pompy; podgląd przebiegu infuzji w formie danych oraz graficznego wykresu dla każdej pompy; prezentację alarmów; prezentację przewidywanego czasu, po jakim należy obsłużyć pompę; prezentację graficzną rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji; archiwizację informacji o przeprowadzonych infuzjach; połączenie ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7; automatyczne wpisywanie do pomp konfiguracji oraz biblioteki leków. Opisać. |  |  |  |
|  | Dostępność na dzień składania oferty komputerowego oprogramowania w języku polskim do komunikacji poprzez sieć LAN z pompami infuzyjnymi, zainstalowanymi w stacjach dokujących i monitorowania infuzji zgodnie z wyżej przedstawionymi wymaganiami. Podać producenta i nazwę oprogramowania. |  |  |  |
|  | Zasilanie pompy (poza stacją dokującą) bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz , i z wbudowanego w pompę akumulatora. |  |  |  |
|  | Maksymalny czas pracy pompy przy prędkości infuzji 25 ml/godz., przy zasilaniu z wbudowanego w pompę akumulatora: minimum 15 godzin. Podać. |  |  | 15 – 20 h – 1 pkt. pow. 20 h – 5 pkt |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnego naładowania po pełnym rozładowaniu: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać |  |  |  |
|  | Pompa odporna na impulsy defibrylacji. |  |  |  |
|  | Stopień ochrony, zapewniony przez obudowę: minimum IP22. Podać. |  |  |  |
|  | kabel zasilajacy dla wolnej pompy |  |  |  |
|  | Masa pompy: nie większa niż 2,5 kg. Podać. |  |  | 1,9-2,5 kg – 1 pkt <1,9 kg – 5 pkt |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 8

Ogrzewacz pacjenta – 5 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Ogrzewacz pacjenta stosowany u pacjentów neonatologicnych, pediatrycznych i dorosłych 5 szt. |  |  |  |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez stosowania wody lub powietrza |  |  |  |
|  | System niepotrzebuje materiałów jednorazowego użytku. |  |  |  |
|  | System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę |  |  |  |
|  | System odporny na zakłócenia emitowane podczas pracy aparatu do elektrochirurgii. |  |  |  |
|  | System składa się z sterownika oraz elementów grzewczych. |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz., zasilanie bateryjne z możliwością pracy min.1,5 godziny niezależnie od sieci. |  |  | zasilanie tylko z sieci -1punkt zasilanie z sieci i baterii - 5 punktów |
|  | Sterownik/kontroler z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie . Dwa niezależne gniazda do przełączenia elementów grzewczych. |  |  |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy (LCD) pokazujący temperature zadaną i rzeczywistą dla każdego z kanałów niezależnie. |  |  |  |
|  | Wyświetlacz informujący o alarmach , zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów . Sygnalizacja trybu pracy urządzenia |  |  |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39stopni C (podać zakres). Niezależnia regulacja temperatury dla każdego z kanałów. |  |  |  |
|  | Mocowanie sterowniaka na stojaku, szynie profilowanej za pomocą zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów, lub wózek jezdny zintegrowany z sterownikiem. |  |  |  |
|  | Element grzewcze w postaci mat grzewczych, materacy grzewczych ( do okrycia pacjenta lub pod ciał pacjenta ) 1 szt na jedno urządzenie. |  |  |  |
|  | Elementy grzewcze wielorazowego użytku bez limitu użyć . |  |  |  |  |
|  | Materac lub mata grzewcza wielorazowa o wymiarach min. 500mm/1500mm oraz wielorazowy pokrowiec grzewczy kompatybilny z materacem lub mata (jedno urządzenie ,jedna mata, jeden pokrowiec) |  |  |  |
|  | Długość przewodu łączącego jednostke sterującą z elementem grzewczym (matą ) min. 4m. |  |  |  |
|  | Element grzewczy pokryty tkanina odporną na krew I płyny , powierzchnia odporna na dezynfekcję . |  |  |  |
|  | Czyszczenie I dezynfekcja urządzenia i elementów grzewczych ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. |  |  |  |
|  | Element grzewcze , przezierne dla promieni RTG |  |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego niezawierająca lateksu. |  |  |  |
|  | Złącza przewodów materaca/maty i jednostki kontrolnej wodoszczelne. |  |  |  |
|  | Szkolelenie personelu w zakresie obsługi |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  |  | Parametr oceniany gwarancja na sprzęt: 24 miesiące – 1 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………

Część nr 9

Przenośny aparat ultrasonograficzny – 1szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego z minimum trzema równoważnymi gniazdami głowic obrazowych oraz z fabrycznie dedykowanym stolikiem jezdnym. |  |  | ---- |
|  | Stolik jezdny: minimum 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, z możliwością zmiany wysokości, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz |  |  | ---- |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  |  | ---- |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 15 MHz |  |  | ---- |
|  | Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. |  |  | ocena 1 pkt za każdą dodatkowa godzinę do 7 godzin |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 45 sek. |  |  | wymagana 0 pkt poniżej 5 pkt |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek. |  |  | ---- |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo |  |  | nie 0 pkt tak 10 pkt |
|  | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  | ---- |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego |  |  | ---- |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000 |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB |  |  | ---- |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. |  |  | ---- |
|  | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 2 |  |  | ---- |
|  | Wyjście HDMI |  |  | ---- |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu |  |  | ---- |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE |  |  | ---- |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi |  |  | ---- |
|  | MONITOR |  |  | ---- |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. |  |  | ---- |
|  | Przekątna ekranu min. 15" (podać) |  |  | 1 pkt za każde dodatkowe 2 cale |
|  | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 |  |  | ---- |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) |  |  | ---- |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  | ---- |
|  | Tryb B - Mode |  |  | ---- |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego |  |  | ---- |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran |  |  | ---- |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi |  |  | ---- |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |  |  | tak – 10 pkt nie 0 pkt |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm |  |  | ---- |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. |  |  | ---- |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.5 stref (TGC) |  |  | ---- |
|  | Tryb M - Mode |  |  | ---- |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 5 |  |  | ---- |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  | ---- |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni |  |  | ---- |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. |  |  | ---- |
|  | Ilość map kolorów min. 20 |  |  | ---- |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych |  |  | ---- |
|  | Tryb Power Doppler (PD) |  |  | ---- |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy |  |  | ---- |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |  |  | ---- |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. |  |  | ---- |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm |  |  | ---- |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) |  |  | ---- |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. |  |  | ---- |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego |  |  | ---- |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  | ---- |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, struktury nerwowe, płuca, |  |  | ---- |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  |  | tak 10 pkt nie 0 pkt |
|  | system automatycznego pomiaru zapadalności żyły głównej dolnej |  |  | tak 10pkt nie 0 pkt |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF |  |  | ---- |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  | ---- |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa liniowa |  |  | ---- |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy sondy min. 5,0 -14,0 MHz |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Ilość elementów min.190 |  |  | ---- |
|  | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 5mm |  |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 2 |  |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 2 |  |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania min. 28 cm |  |  | --- |
|  | Głowica typu convex |  |  | ---- |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz |  |  | wymagana 0 pkt powyżej 5 pkt |
|  | Ilość elementów min.120 |  |  | ---- |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni |  |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |  |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 |  |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm |  |  | ---- |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa sektorowa |  |  | ---- |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz |  |  | ---- |
|  | Ilość elementów min.60 |  |  | ---- |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni |  |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |  |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 |  |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm |  |  | ---- |
|  | Głowica liniowa dodatkowa o długości pola obrazowego do 50mm (do zaproponowania przez dostawcę) |  |  | ---- |
|  | Przynajmniej w jednej głowicy liniowej możliwość nawigacji igły do znieczuleń regionalnych |  |  |  |
|  | System nawigacji igły ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł |  |  |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  | ---- |
|  | Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode, |  |  | ---- |
|  | Doppler Tkankowy TDI |  |  | ---- |
|  | Możliwość głosowego sterowania aparatem |  |  | tak 10 pkt nie 0 pkt |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |  |  |
|  | Videoprinter kolorowy zamiast czarnobiałego + opakowanie papieru |  |  | tak 10 pkt nie 0 pkt |
|  | osłonka jałowa na głowicę 30 sztuk |  |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt. Min. 48 miesięcy |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów |  |  |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

Data i podpis ………………………………