Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do podawania kontrastu oraz dostawa sprzętu medycznego (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 557600-N-2017 z dnia 25.07.2017 r. ).

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SIWZ.

TREŚĆ SIWZ I PROJEKT UMOWY

Dotyczy: Projekt umowy, §3 „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy”.

Prosimy o uszczegółowienie zapisu o termin w jakim szpital może skorzystać z tego prawa oraz powody odstąpienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść projektu umowy, pozostawiając zapis bez zmian.

Dotyczy: Projekt umowy, §6 „Zamawiający powinien zbadać towar najpóźniej w chwili wykorzystania w procedurze medycznej. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca w ciągu 7 dni ustosunkuje się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni jest uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad”.

Prosimy o zmianę zapisu: „Zamawiający powinien zbadać towar najpóźniej w chwili wykorzystania w procedurze medycznej” na „Zamawiający powinien zbadać towar przed przystąpieniem do procedury medycznej”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść projektu umowy, pozostawiając zapis bez zmian.

Dotyczy: Projekt umowy, §8 pkt. 6 „W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej sprzętu lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie 7 dni liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 14 dni”.

Prosimy o zmianę zapisu: „W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej sprzętu lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie 7 dni liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego” na „W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej sprzętu lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie 7 dni liczonym od rozpatrzenia reklamacji i jej uznania przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść projektu umowy, pozostawiając zapis bez zmian.

Formularz parametrów wymaganych, oferowanych i ocenianych

W załączniku nr 6 Formularz parametrów wymaganych, oferowanych i ocenianych, Zamawiający nie opisał, czy w przypadku udzielenia odpowiedzi NIE do jakiegokolwiek niepunktowanego wymaganego parametru, oferta będzie podlegała odrzuceniu czy nie będzie podlegała odrzuceniu.

Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, wpisanie NIE oznacza brak spełnienia wymogów Zamawiającego, co skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku oceny punktowej, Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty, lec oferta nie zostanie odrzucona.

CZĘŚĆ NR 1

Czy zamawiający w postępowaniu nr DZPZ/333/25PN/2017 - Dostawa asortymentu do podawania kontrastu oraz dostawa sprzętu medycznego, załącznik nr 6 do SIWZ część nr 1 dopuści wstrzykiwacz o poniższych parametrach:

| L.P | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK. |
|  | Statyw podłogowy lub zawieszenie sufitowe. |
|  | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. |
|  | Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl – 500 ml |
|  | Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 400 ml |
|  | Minimalne natężenie przepływu - max. 0,3 ml/s |
|  | Maksymalne natężenie przepływu - min. 10 ml/s |
|  | Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów – 305 PSI |
|  | Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. |
|  | System wykrywania pęcherzyka powietrza. |
|  | System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. |
|  | Aktywne podgrzewacze utrzymujące temperaturę kontrastu. |
| . | Przewodowe połączenie strzykawki z konsolą sterującą. |
|  | Dwie konsole sterujące wyposażone w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku angielskim. |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) – 20 bibliotek, 4000 protokołów, 24000 wstrzyknięć, 300000 postępowań. |
|  | Możliwych sekwencji (faz) w każdym programie - 6. |
|  | Ręczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik. |
|  | Zasilanie elektryczne: 230 V AC, 50 Hz |
|  | Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) |
|  | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl. |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści SIWZ.

Prosimy o:

- modyfikację w punkcie 5 ilości płynów możliwej do podania jednemu pacjentowi z min. 400 ml. na min 300 ml.

- modyfikację w punkcie 6 wartości minimalnego natężenia przepływu z max. 0,1 ml/s na min. 0,5 ml/s.

- modyfikację w punkcie 7 wartości maksymalnego natężenia przepływu z wartości min. 10 ml/s na  min. 9,5 ml/s

- modyfikację w punkcie 19 z zapisu : „Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu)”

Na zapis:  Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych które mogą zawierać śladowe ilości  związków DEHP (ftalany dietyloheksylu).

- modyfikację w punkcie 23 zapisu: “Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl. Do szacowania ilości materiałów  należy przyjąć, iż Zamawiający wykona 25 badań/24h; 6 dni w tygodniu

na zapis: Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności zarówno jednorazowymi (linia pacjenta) jak i wielorazowym (12h i 24h), które zabezpieczą prace dla wykonania: 25 badań/24h; 6 dni w tygodniu.

- modyfikację w punkcie 24 zapisu: “Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem”

na zapis: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i bieżącej konserwacji sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu zgodnie z punktami 1-3.

W zakresie punktów 4 i 5 Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. W zakresie obecności związków DEHP Zamawiający nie może dopuścić możliwości zaoferowania asortymentu w przypadku, gdy Wykonawca precyzyjnie nie określił ilości związków DEHP.

W zakresie punktu nr 6 Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ, wymagając jedynie przeszkolenia z obsługi.

CZĘŚĆ NR 2

punkt 7

„Czy zamawiający zaakceptuje wstrzykiwacz w którym kontrola obecności powietrza w napełnionym wkładzie odbywa się w sposób optyczny przez obsługę wstrzykiwacza?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

punkt 8

„Czy zamawiający zaakceptuje wstrzykiwacz wyposażony w jeden sterujący monitor dotykowy z interfejsem w języku angielskim?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

punkt 19.

„Czy zamawiający odstąpi od wymogu przeszkolenia pracowników działu Aparatury Medycznej w zakresie wykonywania przeglądów wstrzykiwacza?

Uzasadnienie: wykonywanie przeglądów wstrzykiwacza wymaga poza przeszkoleniem dostępu do specjalistycznych narzędzi oraz części zamiennych. Dostęp do takowych posiada wyłącznie autoryzowany serwis.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ, wymagając jedynie przeszkolenia z obsługi.

Prosimy o dodanie parametrów ocenianych w brzmieniu:

| 1. | Dedykowana funkcja przeprowadzenia testu iniekcji w celu oceny właściwego umieszczenia dostępu żylnego |
| --- | --- |
|  | Tak – 20 pkt. |
|  | Nie – 0 pkt. |
| 2. | Dedykowana funkcja rozcieńczania kontrastu solą fizjologiczą w trakcie iniekcji (zawartość środka kontrastowego 15%,20%,30%,50%). |
|  | Tak – 10 pkt. |
|  | Nie – 0 pkt. |
| 3. | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rodzaju środka kontrastowego (różne marki producentów), stężenia środka kontrastowego w celu precyzyjnego obliczenia optymalnych warunków podania środka kontrastującego |
|  | Tak – 20 pkt. |
|  | Nie – 0 pkt. |
| 4. | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza objętości butelki w celu kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania. |
|  | Tak – 30 pkt. |
|  | Nie – 0 pkt. |
| 5. | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rozmiaru wkłucia, indywidualnego dla każdego pacjenta w celu precyzyjnego dostosowania parametrów prędkości podania środka kontrastowego. |
|  | Tak – 30 pkt. |
|  | Nie – 0 pkt. |
| 6. | Dwie identyczne konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia ) w pokoju badań i sterowni |
|  | Tak – 30 pkt. |
|  | Nie – 0 pkt. |

Uzasadnienie:

Aktualne zapisy parametrów wymaganych i ocenianych jednoznacznie wskazują na jedynego dostawcę takich rozwiązań na rynku polskim firmę Bertz Medical. Wiąże się to z możliwością złożenia oferty tylko jednemu dostawcy co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Oferowane przez nas rozwiązanie jest znane zamawiającemu z przeprowadzonego w szpitalu dialogu technicznego w dniu 13.03.2017 roku. Wiele funkcjonalności systemu proponowanego przez naszą firmę spotkało się z dużą aprobatą ze strony uczestników dialogu jako rozwiązania przydatne w codziennej pracy z urządzeniem.

Obecne, szczegółowe zapisy w arkuszu parametrów wymaganych zawartych w SIWZ potwierdzają, że Zamawiający bardzo wnikliwie analizuje wszelkie rozwiązania techniczne.

Proponowane powyżej parametry w istotny i bezpośredni sposób wpływają na: bezpieczeństwo pacjenta podczas iniekcji, ergonomię pracy personelu medycznego obsługującego wstrzykiwacz oraz  oszczędne gospodarowanie kontrastem z uwzględnieniem indywidualnych parametrów fizykochemicznych wszystkich dostępnych na rynku kontrastów. Dlatego też w myśl idei zamawiającego modyfikacja zapisów i  wprowadzenie wyżej wymienionych rozwiązań do arkusza parametrów wymaganych/ocenianych pozwoli dać pełen obraz dostępnych na rynku rozwiązań a w szczególności ocenić parametry które mają istotne znaczenie w codziennej pracy z urządzeniem.

Przychylenie się do powyższych próśb umożliwi nam przystąpić do postępowania dzięki czemu zamawiający będzie miał możliwość uzyskania najlepszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Wedle wiedzy Zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia  oraz kryteria oceny ofert są sporządzone konkurencyjnie

Dot. punktu 7

Prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzenie, które zamiast systemu wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach z sygnalizacją posiada funkcję „blokady przechyłu” w celu zminimalizowania ryzyka podania powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Dot. punktu 8

Prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzenie, które posiada 1 panel sterujący z interfejsem w języku angielskim

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Dot. punktu 14.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania  urządzenie, które posiada strzykawki w objętości 100 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

Dot. Punktu 19.

Prosimy o modyfikację zapisu: “Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem”

na zapis: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i bieżącej konserwacji sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ, wymagając jedynie przeszkolenia z obsługi.

Z-CA DYREKTORA

Ds. Lecznictwa

Jerzy Górny

(Podpis osoby uprawnionej)