FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Zestaw narzędzi chirurgicznych do chirurgii nerki i naczyń

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali wysoko gatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją w roztworze kwasu cytrynowego wykonaną przez producenta. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby ramiona nożyczek były łączone za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję - potwierdzone certyfikatem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia podlegały procesowi: - mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH) - dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH - sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 121 - 134 stopnie Celsjusza , niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem - instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania. Instrukcja powinna być jednolitym dokumentem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane narzędzia spełniały normę EN ISO 7153-1. potwierdzone certyfikatem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby narzędzia były oznaczone kodem Data marix czyli dwuwymiarowym kodem kreskowy, pozwalającym na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia oznakowane były : logo producenta i numerem katalogowym oraz napisem określonym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące. Proces regeneracji narzędzia chirurgicznego to proces przywrócenia pełnej jego sprawności funkcjonalnej i użytkowej polegającej na: - całkowitym demontaż instrumentów i ich czyszczeniu, polerowaniu całej powierzchni instrumentów, naprawie typu: ostrzenie, przy zachowaniu bądź przywróceniu oryginalnego kształtu, wymianę części zamiennych, ulegających procesowi eksploatacji, wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni dla narzędzi typu imadła, kleszczyki, przywrócenie złoceń uchwytów, ustawianie geometrii pracy instrumentu (chwytu, cięcia), wykonanie testów funkcyjnych zgodnie z procedurą technologiczną wymaganą dla nowych narzędzi, konserwacja oraz trwałe oznakowanie wg wymagań zamawiającego. | Tak, podać |  |

……………………………….

Data i podpis