Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 2

KARDIOLOGICZNA STACJA DO CENTALNEGO MONITOROWANIA (KARDIOMONITORY) – 4 SZT.

KARDIOLOGICZNA STACJA CENTRALA  – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Stacja centralnego nadzoru |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2018r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
| 2. | Stacja centralnego nadzoru przystosowana do podłączenia co najmniej 4 opisanych poniżej stanowisk monitorowania z możliwością podłączenia kolejnych 4 monitorów | Tak, podać |  |  |
| 3. | 1 ekran LCD o przekątnej min. 21” i rozdzielczości min. 1280x1024 do umieszczenia w punkcie pielegniarskim (z ramieniem mocującym do uzgodnienia z zamawiającym) | Tak, podać |  |  |
| 4. | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Regulacja i wyciszanie alarmów oraz uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali | Tak |  |  |
| 5. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. | Tak |  |  |
| 6. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) – minimalna liczba zdarzeń: 600/pacjenta | Tak, podać |  |  |
| 7. | Funkcja „holterowska” – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+ inne) - nie tylko trendów, z min. Ostatnich 240 godzin | Tak, podać |  |  |
| 8. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak, podać |  |  |
| 9. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | Tak |  |  |
| 10. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | Tak |  |  |
| 11. | Wraz z systemem 2 stacje podglądowe centrali pielęgniarskiej do 2 pokojów lekarskich złożone z 2 monitorów (połączenie z centralą na koszt dostawcy) | Tak |  |  |
| 12 | System umożliwiający współpracę monitorów z centralą na całym obszarze oddziału hematologii |  |  |  |
| II. | Monitory pacjenta |
| 1. | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak |  |  |
| 2. | Kolorowe pojedyncze ekrany w postaci płaskiego panelu LCD o rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160ͦ) o przekątnej minimum 18” | Tak, podać |  |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy | Tak |  |  |
| 4. | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak, podać |  |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 90 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak, podać |  |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | Tak |  |  |
| 7. | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego, co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | Tak, podać |  |  |
| 10. | Wszystkie 4 monitory pacjenta wyposażone w monitory transportowe z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2xTemp, 2 x IBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 3,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 5-6 h. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na kurz i zalanie wodą - stopień ochrony co najmniej IP32. Jeden moduł transportowy wyposażony dodatkowo w możliwość monitorowania Kapnografii w trakcie transportu. | Tak, podać |  |  |
| III. | Mierzone parametry |
| 1. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Monitorowanie min 2 odprowadzenia jednocześnie na 4 stanowiskach; | Tak |  |  |
| 3. | W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Tak |  |  |
| 4. | Analiza arytmii - wykrywanie co najmniej 10 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY,AF | Tak, podać |  |  |
| 5. | Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak, podać |  |  |
| 6. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak |  |  |
| 7. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 8. | RESP - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12.5; 25 mm/s | Tak, podać |  |  |
| 9. | Saturacja. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec | Tak, podać |  |  |
| 10. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP - co najmniej 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak, podać |  |  |
| 11. | W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiety średni i duży dla dorosłych oraz 3 mankiety bardzo duże i małe na cały system | Tak |  |  |
| 12. | Pomiar temperatury, min 1 tor pomiarowy. | Tak, |  |  |
| 13. | W komplecie z każdym monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych oraz jeden rektalny czujnik temp. na cały system | Tak |  |  |
| 14. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | Tak, podać |  |  |
| 15. | W komplecie z kardiomonitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia | Tak |  |  |
| 16. | Moduł pomiaru inwazyjnego ciśnienia : dwa tory pomiarowe (we wszystkich monitorach możliwość podłączenia 3 toru w przypadku podłączenia modułu do pomiarów z użyciem cewnika Swan-Ganz). Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do + 350 mmHg. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak, podać |  |  |
| 17. | W komplecie z każdym modułem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie. Dwa kable powielające na cały system. | Tak |  |  |
| 18. | Moduł pomiaru kapnografii (1 moduł na cały system) w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 od 0-90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. | Tak, podać |  |  |
| 24. | Moduł pomiarowy inwazyjnego rzutu minutowego metodą termodylucji (1 moduł na cały zestaw) z użyciem cewnika Swana-Ganza | Tak |  |  |
| 25. | Pomiar i wyświetlanie wartości rzutu minutowego (CO, zakres pomiarowy co najmniej od 0.2 do 20 l/min), temperatury krwi (TB) oraz temperatury płynu iniekcyjnego | Tak, podać |  |  |
| 26. | Dostępne trybu pomiaru C.O. ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
| 27. | Obliczanie wartości parametrów hemodynamicznych co najmniej: CI, SV, SI, SVR, SVRI, PVR, PVRI, | Tak, podać |  |  |
| 28. | We wszystkich monitorach pacjenta ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. | Tak |  |  |
| 29. | Przynajmniej 120- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | Tak |  |  |
| 30. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - pamięć min. 24 godzin | Tak |  |  |
| 31. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak, podać |  |  |
| 32. | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak |  |  |
| 33. | Współpraca monitorów z centralą pielęgniarską | Tak |  |  |
| 34. | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych | Tak |  |  |
| 35. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania | Tak |  |  |
| 36. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca- w przypadku podłączenia urządzenia do centrali- na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 37. | Możliwość rozbudowy o funkcję wspomagania decyzji klinicznych podczas terapii pacjenta z sepsą | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 38. | Każdy monitor wyposażony w koszyk na akcesoria oraz stojak na kołach umożliwiający stabilne ustawienie przy łóżku pacjenta jak tez transport pomiędzy łóżkami. | Tak |  |  |
| IV | Warunki gwarancji |
| 1. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, podać |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………