Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 3

MIKROSKOPY DIAGNOSTYCZNE  – 2 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop diagnostyczny optyczny 1 szt. |
|  | Baza mikroskopu |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2018r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 2. | ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, | Tak |  |  |
| 3. | współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. | Tak |  |  |
| 4. | wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, | Tak |  |  |
| 5. | wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). | Tak |  |  |
| 6. | minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | Tak |  |  |
| Oświetlenie: |
| 8. | oświetlacz LED o mocy porównywalnej do halogenowego o mocy 30W, | Tak |  |  |
| 9. | oświetlenie wg systemu Koehlera | Tak |  |  |
| 10. | wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła | Tak |  |  |
| Optyka: |
| 11. | w systemie korekcji do nieskończoności |  |  |  |
| 12. | długość optyczna obiektywów 45mm | Tak |  |  |
| Rewolwer: |
| 13. | wymienny, uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywów | Tak |  |  |
| Stolik mechaniczny: |
| 14. | bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowe | Tak |  |  |
| 15. | o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty | Tak |  |  |
| 16. | z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni | Tak |  |  |
| 17. | prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y | Tak |  |  |
| 18. | regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm | Tak |  |  |
| 19. | mechanizm przesuwu stolika w osi Z: zakres przesuwu – minimum 25mm; przesuw zgrubny – 15 mm/obrót; przesuw dokładny – 100mikrometrów/obrót; dokładność ustawienia 1 mikrometr | Tak |  |  |
| 20. | mechanizm blokady dowolnej wysokości stolika | Tak |  |  |
| Nasadka okularowa: |
| 21. | szerokopolowa o numerze pola FN=22 | Tak |  |  |
| 22. | o zmiennym kącie nachylenia 5-35 stopni | Tak |  |  |
| 23. | z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75mm | Tak |  |  |
| Okulary: |
| 24. | z osłonkami gumowymi powiększenie 10x | Tak |  |  |
| 25. | numer pola min. FN=22 | Tak |  |  |
| 26. | korekcja dioptryjna w zakresie min. -5/+5 dioptrii dla każdego oka (regulacja na okularze lub na nasadce okularowej). | Tak |  |  |
| Kondensor: |
| 27. | odległość robocza 1,55mm, apertura numeryczna NA=0,75, kondensor do obiektywów o powiększeniach 2x-100x bez uchylnej soczewki czołowej, bez efektu winietingu | Tak |  |  |
| Obiektywy o długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / odległość robocza (WD): |
| 28. | Plan achromatyczny 4x/0,10 / WD 18,5mm | Tak |  |  |
| 29. | Plan achromatyczny 10x/0,25 / WD 10,6mm | Tak |  |  |
| 30. | Plan fluorytowy 20x/0,50 / WD 2,1mm | Tak |  |  |
| 31. | Plan fluorytowy 40x/0,75 / WD 0,51mm | Tak |  |  |
| 32. | Plan achromatyczny 60x/0,80 / WD 0,2mm | Tak |  |  |
| Parametry oceniane: |
| Możliwość rozbudowy obu mikroskopów o fluorescencję | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Możliwość rozbudowy obu mikroskopów o kontrast fazowy | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Możliwość instalacji przystawki konsultacyjnej na obu mikroskopach | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Mikroskop diagnostyczny z kamerą do szybkiej oceny preparatów 1 szt. |
| Oświetlenie: |
| 33. | W systemie Koehlera | Tak |  |  |
| 34. | Wyskalowane pokrętło regulacji oświetlenia | Tak |  |  |
| 35. | Zakres ogniskowania w osi z: 15mm | Tak |  |  |
| Stolik: |
| 36. | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach 211mm x 154mm | Tak |  |  |
| 37. | zakres przesuwu 76mm na 52mm | Tak |  |  |
| Kondensor: |
| 38. | Siedmiopozycyjny kondensor obrotowy z miesjcemi dla obserwacji w kontraście fazowym (Ph1, Ph2, Ph3), w jasnym polu, w jasnym polu dla małuch powiększeń, w ciemnym polu | Tak |  |  |
| 39. | Apertura numeryczna NA=1,1 | Tak |  |  |
| Nasadka okularowa: |
| 40. | szerokopolowa o numerze pola FN=22 | Tak |  |  |
| 41. | o zmiennym kącie nachylenia 5-35 stopni, | Tak |  |  |
| 42. | z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75mm. | Tak |  |  |
| Okulary: |
| 43. | Okulary szerokopolowe o FN=22 | Tak |  |  |
| 44. | powiększenie 10x | Tak |  |  |
| 45. | ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi | Tak |  |  |
| Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD): |
| 46. | Plan-achromatyczny obiektyw 4x. Odległość robocza 18,5 mm, apertura numeryczna NA=0.10. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe. | Tak |  |  |
| 47. | Plan-achromatyczny obiektyw 10x. Odległość robocza 10,6 mm, apertura numeryczna NA=0.25. Korekcja na dowolnej grubości szkiełko nakrywkowe | Tak |  |  |
| 48. | Plan-achromatyczny obiektyw 20x. Odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA=0.40, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm | Tak |  |  |
| 49. | Plan-achromatyczny obiektyw 40x. Odległość robocza 0.6 mm, apertura numeryczna NA=0.65, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm | Tak |  |  |
| 50. | Plan-achromatyczny obiektyw 60x. Odległość robocza 0.2 mm, apertura numeryczna NA=0,80, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm | Tak |  |  |
| Kolorowa kamera cyfrowa: |
| 51. | rozdzielczości 5 mln pikseli | Tak |  |  |
| 52. | matryca CMOS o przekątnej 1/1,8 cala | Tak |  |  |
| 53. | kamera połączona z monitorem o przekątnej 23,8 cala | Tak |  |  |
| 54. | prędkość odświeżania dla rozdzielczości 1920x1080: 60fps | Tak |  |  |
| 55. | kamera z możliwością podglądu obrazu na urządzeniach mobilnych poprzez generowaną przez kamerę sieć WiFi | Tak |  |  |
| 56. | Wyposażenie uzupełniające : kable zasilające, pokrowce ochronne | Tak |  |  |
| Parametry oceniane: |
| Możliwość rozbudowy obu mikroskopów o fluorescencję | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Możliwość rozbudowy obu mikroskopów o kontrast fazowy | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Możliwość instalacji przystawki konsultacyjnej na obu mikroskopach | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Warunki gwarancji |
| 57. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 58. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, podać |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………