## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Switch dostępowy

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | opis | Wymagany parametr | Spełnia TAK/NIE | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość portów | 48 portów RJ-45, 4 porty SFP+ |  |  |
|  | Typ portów | 48x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny; 4x 10Gigabit Ethernet SFP+ 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB |  |  |
|  | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |  |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 16000 |  |  |
|  | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, pozapasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45), możliwość scentralizowanego zarządzania zarówno przez dedykowane oprogramowanie producenta jak i chmurowo |  |  |
|  | Warstwa przełączania | 3 |  |  |
|  | Tablica routingu | 2000 wpisów (IPv4), 1000 wpisów (IPv6) |  |  |
|  | Prędkość magistrali | 176 Gbps |  |  |
|  | Przepustowość | 112 Mpps |  |  |
|  | Procesor i pamięć | Taktowanie procesora min. 1000MHz min. 4GB pamięci flash min. 1GB pamięci DDR3 |  |  |
|  | Opóźnienie | <3.8 µs dla 1000 Mbit |  |  |
|  | Bufor pakietów | Min 12 MB |  |  |
|  | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 512 (802.1q) |  |  |
|  | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), RPVST+ |  |  |
|  | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |  |
|  | QoS | priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek, rate-limiting, Voice VLAN, Layer 4 prioritization, Class of Service (CoS) |  |  |
|  | Monitorowanie | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW |  |  |
|  | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta |  |  |
|  | Pozostałe funkcje | LLDP,LLDP-MED, dual flash images, obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping, DHCP Server, BPDU Guard, BPDU Protection, port isolation, wsparcie dla IPv4 i Ipv6, Tunneled node dla ruchu z AP, Zero Touch Provisioning, |  |  |
|  | Moc pobierana maksymalna | 50W |  |  |
|  | Zasilanie | 100 - 127 / 200 - 240 VAC |  |  |
|  | Środowisko pracy | 0°C do 45°C |  |  |
|  | Akcesoria | Razem z przełącznikiem należy dostarczyć dedykowane przez producenta: - kabel zasilający EU - 2 szt modułu światłowodowego jednomodowego LC SFP+ |  |  |
|  | Gwarancja | Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |

Switch typu Core

Nazwa/typ/model …………..

| Lp | Parametr | Spełnia TAK/NIE | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwa przełączniki do pracy w konfiguracji HA. |  |  |
|  | Typ i liczba portów: Minimum 48 portów 1G/10GbE SFP+ umieszczonych z przodu obudowy Minimum 6 fizycznych portów 40GbE QSFP+ umieszczone z przodu obudowy Możliwość rekonfiguracji portów QSFP+ do pracy w trybie: - 3 x 40GbE i 1 x 100GbE - 2 x 100GbE |  |  |
|  | Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management w postaci fizycznego portu 1Gbit ze złączem RJ45 oraz SFP |  |  |
|  | Port konsoli RS232 ze złączem RJ45 |  |  |
|  | Port USB 2.0 |  |  |
|  | Przepustowość minimum 1070 Mpps dla pakietów 64 bajtowych |  |  |
|  | Wydajność: minimum 1440 Gbps (prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika) |  |  |
|  | Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI |  |  |
|  | Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 12MB |  |  |
|  | Minimum 1GB pamięci typu Flash |  |  |
|  | Minimum 4GB pamięci operacyjnej |  |  |
|  | Przełącznik wyposażony w cztery redundantne, modularne wentylatory ze wsparciem dla hot-swap (wymieniana podczas pracy urządzenia). |  |  |
|  | Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika (porty) do tyłu przełącznika. |  |  |
|  | Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze AC dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia. Zasilacze przystosowane dla zasilania AC 100-240V. |  |  |
|  | Do zasilaczy należy dostarczyć kable zasilające z wtyczkami do gniazdka sieciowego EU. |  |  |
|  | Funkcja łączenia w stos grupy przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie. Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu pierścień lub mesh). |  |  |
|  | Łączenie w stos z wykorzystaniem portów SFP+/QSFP+/QSFP28 z agregowanych portów (w celu zwiększenia przepustowości w stosie) |  |  |
|  | Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie |  |  |
|  | Tablica adresów MAC o wielkości minimum 200 000 pozycji |  |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo o wielkości 10kB |  |  |
|  | Obsługa Quality of Service, dodatkowo obsługa QPPB (QoS Policy Propagation via BGP) |  |  |
|  | Obsługa mechanizmów: strict priority (SP), weighted round robin (WRR), SP+WRR, weighted fair queuing (WFQ), SP+WFQ. |  |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |  |
|  | Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN |  |  |
|  | Virtual Extensible LAN (VXLAN) – 2k tunnels |  |  |
|  | Obsługa IGMP Snooping v1/v2/v3, PIM Snooping, MLD snooping v1/v2 oraz IPv6 PIM Snooping |  |  |
|  | Wsparcie dla FibreChannel over Ethernet (FCF/Transit/NPV) |  |  |
|  | Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB):• priority-based flow control (PFC) IEEE 802.1Qbb, • quantized congestion notification (QCN) IEEE 802.1Qau, • enhanced transmission selection (ETS) IEEE 802.1Qaz, • data center bridging capability exchange (DCBx) IEEE 802.1Qaz • Bidirectional Forwarding Detection (BFD) ze wsparciem dla : RIP, OSPF, BGP, IS-IS, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), MPLS, IRF |  |  |
|  | Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny 16K wpisów |  |  |
|  | Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny 8K wpisów |  |  |
|  | Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) |  |  |
|  | Serwer DHCP, klient DHCP, obsługa opcji 82 (snooping i relay), DHCP snooping |  |  |
|  | Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 3/4 modelu OSI. |  |  |
|  | Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia |  |  |
|  | Obsługa standardu 802.1p |  |  |
|  | Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p |  |  |
|  | Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, remote mirroring |  |  |
|  | Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x |  |  |
|  | Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS |  |  |
|  | Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH v.2 |  |  |
|  | Syslog |  |  |
|  | Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED |  |  |
|  | Obsługa sFlow |  |  |
|  | Obsługa NETCONF |  |  |
|  | Obsługa Network Time Protocol (NTP), Secure Network Time Protocol (SNTP) oraz kompatybilność z Precision Time Protocol (PTP) RFC 1855 |  |  |
|  | Obsługa OAM (IEEE 802.3ah) |  |  |
|  | Obsługa CFD (IEEE 802.1ag) |  |  |
|  | Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) i skryptów w języku Python |  |  |
|  | Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku |  |  |
|  | Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość przegrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do i z stacji roboczej |  |  |
|  | Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie 45 cm |  |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy od 0°C do 45°C |  |  |
|  | Przełączniki muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnej dystrybucji na terenie Polski. |  |  |
|  | Razem z przełącznikami należy dostarczyć: |  |  |
|  | - 2 kable DAC (Direct Attach Copper Cable) QSFP28 na QSFP28 o długości 3 metrów |  |  |
|  | - pełny komplet modułów światłowodowych jednomodowych 10GbE |  |  |
|  | Powyższe wyposażenie musi być dedykowanym sprzętem producenta, objętym taką samą gwarancją jak przełącznik. |  |  |
|  | Przełączniki jak i jego akcesoria muszą być objęte gwarancją producenta zapewniającą wymianę uszkodzonego urządzenia lub elementu następnego dnia roboczego od zgłoszenia serwisowego. Gwarancja na okres 3 lat. Dodatkowo w ramach gwarancji musi być możliwość darmowego pobierania aktualizacji i poprawek oraz dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |

Oprogramowanie do zarządzania i monitoringu siecią LAN

Nazwa/typ/model …………..

| Lp | Parametr | Spełnia TAK/NIE | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozwiązanie oparte na Agencie Broadcom’s BroadView Instrumentation zapewniające gotowe do użycia funkcje umożliwiające zarządzanie sieciami fizycznymi i wirtualnymi. |  |  |
|  | System składający się z platformy zarządzania, menedżera sieci, agentów instrumentacji wbudowanych w przełączający układ ASIC oraz sieciowego systemu operacyjnego. |  |  |
|  | Monitoring zapewniający widoczność przy wykorzystaniu statystyk zarejestrowanych w ASIC |  |  |
|  | Przekazywanie danych instrumentacyjnych i telemetrycznych dotyczących sieci, urządzeń, interfejsów i wydajności łącza. |  |  |
|  | Monitoring i zapewnienie widoczności dzięki wbudowanym technologiom oraz także statystyk zarejestrowanych w ASIC |  |  |
|  | śledzenie statystyk bufora (BST), w celu wykrywania zdarzeń mikroburst, rejestrowanie i powiadamianie administratorów sieci. |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji funkcji BST do gromadzenia statystyk bufora oraz do wysyłania raportów |  |  |
|  | Możliwość monitorowania wykorzystania bufora jednostki zarządzania pamięcią w ramach funkcji BST |  |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia agenta BST |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji agenta w celu wysyłania statystyk bufora po przekroczeniu określonego progu użycia bufora |  |  |
|  | Widoczność w czasie rzeczywistym przeciążenia sieci spowodowane zdarzeniami Microburst oraz analiza tych zdarzeń i automatyczne zalecenia działań naprawczych |  |  |
|  | Interfejs do analizy umożliwiający automatyzację i optymalizację sieci. |  |  |
|  | automatyzacja wdrożeń poleceń związanych z Analizą Sieci |  |  |
|  | Prezentowanie funkcji Analizy Sieci w CLI switcha |  |  |
|  | Tryby pracy agenta Analizy Sieci w trybie pull oraz push |  |  |
|  | Możliwość wizualizacji zaawansowanej telemetrii w celu monitorowania i wykrywania scenariuszy przeciążeń |  |  |
|  | Szczegółowe statystyki w formacie graficznym |  |  |
|  | User control of which queue utilization is reported. |  |  |
|  | Oprogramowanie dostarczone w formie licencji, obejmujące proponowane urządzenia oraz switche posiadane przez Zamawiającego (HP z serii 1920, 1820, inne) – łącznie licencja na min. 100 urządzeń. |  |  |

……………………………….

Data i podpis