Formularz parametrów wymaganych i oferowanych

| Pompa strzykawkowa – 1 szt. |
| --- |
| Model: …………………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………. Rok Produkcji: …………………………………………………………………. |
|  | Stosowanie strzykawek 2,5,10,20,50 ml- różnych producentów | Tak |  |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | Tak |  |  |
|  | Ramię pompy nie wychodzące poza gabaryt obudowy | Tak/Nie |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy | Tak |  |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodna obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna na drugą- maks.12 cm | Tak |  |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | Tak |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: -ml, -ng,µg,mg, -µEq,mEq,Eq, -mlu,IU,kIU, -mIE,IE,kIE, -cal,kcal,J,kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min,godz, dobę. | Tak |  |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - infuzja ciągła, - infuzja bolusowa( z przerwą), - infuzja profilowa ( min 12 faz infuzji), - infuzja narastanie/ciagła/opadanie. | Tak |  |  |
|  | Dokładność infuzji 2% | Tak |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość /dawka, - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu unikniecia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania ( dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | Podać |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |  |
|  | Czytelny ,kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej. | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający, wybór funkcji pompy. | Tak |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak/Nie |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp, infuzja, alarm | Tak |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączenia przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez siec LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy, Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji – parametr opcjonalny Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | Tak |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania do 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Tak/Nie |  |  |
|  | Klasa ochrony I lub II, typu CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 lub IP24 | Tak |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | Tak |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – 5h i poniżej | Tak |  |  |
|  | Fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 32. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 33. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: - Instrukcja w języku polskim - Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 - Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Data i podpis:  ……………………………