Formularz parametrów oferowanych dla części nr 4 (15).

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka z anodowanego aluminium lub ze stali lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | Blat z ABS z podniesionymi brzegami z 3 stron stanowiącymi rączki do prowadzenia wózka | Tak |  |
|  | Ściany z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub ze stali lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | 5 szuflad z natryskowo formowanego tworzywa lub ze stali lakierowanej proszkowo z rączką na całej długości z miejscem na opis i oznaczeniem kolorem | Tak |  |
|  | Centralny zamek szuflad na kluczyk | Tak |  |
|  | Lewa strona: pusta; prawa strona: kosz na odpady otwierany kolanem o poj. 20 l. | Tak |  |
|  | Wysięgnik nadstawki z zestawem 9-10 uchylnych pojemników w dwóch rzędach na 2 szynach; na wysięgniku również: uchwyt uniwersalny na pojemnik na odpady ostre, uchwyt na kroplówkę z 2 haczykami, uchwyt na pudełko na rękawiczki | Tak |  |
|  | Tył wózka: przestrzeń na cewniki oraz dwie przestrzenie na akcesoria | Tak |  |
|  | odbój całej wokół podstawy wózka lub krążki odbojowe nad kołami; | Tak |  |
|  | 4 koła jezdne śr. 150 mm z hamulcem na dwa; | Tak |  |
|  | Wymiary: 760 x 594 x 1050 h mm (z wysięgnikiem nadstawki wys. 1700 mm) ± 5cm lub 720 x 610 x 1080h mm (z wysięgnikiem nadstawki ok. 1650 mm) | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowy | Tak |  |
| 13. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |
| 14. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………