Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 3.

ŁÓŻKO SZPITALNE – 33 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko wielopozycyjne sterowane pilotem z bateriami |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Leże łóżka posiadające min. cztery punkty podparcia. | Tak, podać |  |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą łózka a leżem a podstawą łóżka podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka , umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości. | Tak |  |  |
|  | Szerokość całkowita wraz z barierkami 970 mm **) | Tak, podać |  |  |
|  | Długość całkowita: 2180mm **) | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość leża 870mm (+/- 30mm), długość leża 2000mm **) | Tak, podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 370 do 810 mm **) | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220 – 240 V | Tak |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | Tak |  |  |
|  | Leże wypełnione odejmowanymi płytami wykonanymi z tworzywa ABS | Tak |  |  |
|  | Eklektyczna funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR). Dźwignia CPR oznaczona widocznym kolorem | Tak |  |  |
|  | Auto kontur segmentu oparcia pleców | Tak |  |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8 cm | Tak |  |  |
|  | Eklektyczne regulacje: - segment oparcia pleców do 73˚ (+/-5˚) - segment uda do 45˚/ (+/-5˚) - pozycja Trendlelenburga do 20˚ (+/-2˚) - pozycja anty- Trendlenburga do 20˚ (+/-2˚) Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowym panelem sterującym umieszczonym pod leżem. Dodatkowy panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. | Tak |  |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min 200 mm | Podać |  | więcej niż 200 mm – 2 pkt. |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | Tak |  |  |
|  | Szczyty łóżka łatwo wyjmowane | Tak |  |  |
|  | Łózko wyposażone w zintegrowane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej powierzchni łóżka, również po przedłużeniu leża, | Tak |  |  |
|  | Dodatkowo dwuosiowe krążki odbojowe zabezpieczające barierki boczne. |  |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli , nie wystająca poza obrysy ramy leża |  |  | półka wysuwana na prowadnicach teleskopowych – 2 pkt. rolkowe, ślizgowe – 0 pkt. |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe | Tak |  |  |
|  | Panel centralny chowany pod leżem, np. miejsce w półce do odkładania pościeli | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym | Tak |  |  |
|  | Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi | Tak |  |  |
|  | Elektryczna natychmiastowa pozycja anty szokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym | Tak |  |  |
|  | Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami | Tak |  |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | Tak |  |  |
|  | Obciążenie 240 kg | Podać |  | 200-240 kg – 2 pkt. 180-200 kg – 0 pkt. |
|  | Możliwość zamontowania do leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne | Tak |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w: - materac dopasowany do ramy leża, pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 15 cm, odporny na dezynfekcję | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

**) +/- 5 cm

Data i podpis:  ……………………………