| Wysokoenergetyczny zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą |  |
| --- | --- |
| Ilość |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji - nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 6 lat |  |  |
| Sterylizacja min.6 m-cy |  |  |
| Możliwość zaprogramowania co najmniej 3 wektorów szoków |  |  |
| Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |  |
| Ilość szoków w jednej interwencji >7 |  |  |
| Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |  |
| Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |  |
| Elektrody jedno i dwukoilowe – do wyboru |  |  |
| Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |
| Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |  |
| Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |  |
| Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |  |
| Rejestrowanie trendów oporności elektrody |  |  |
| Czas ładowania poniżej 12 sek. |  |  |
| Gniazdo DF-4 z możliwością zamówienia 20% urządzeń z DF-1 100% z wyczuwaniem ( zamawiający dopuszcza urządzenie bez wyczuwania sygnałów ) sygnałów przedsionkowych w systemie DF1. |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy