Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 2

Hak automatyczny– 2 sztuki

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hak chirurgiczny automatyczny dla chirurgii wątroby |
|  | Statyw jednoelementowy, nierozbieralny, do dokręcania do szyny bocznej stołu operacyjnego na zasadzie śruby, na całej długości szyny od czystej strony, bez uszkodzenia obłożenia, wyposażony w zacisk do mocowania ramy, długość min. 480 mm +/- 15 mm – 1 sztuka. Dopuszcza się 530 mm |  |  |  |
|  | Rama jednoelementowa, nierozbieralna, oparta na przegubach kulowych, wyposażona w zawis blokujący z regulacją poziomu ramy względem stołu i pacjenta, ramiona z możliwością płynnej regulacji do wielkości pola oraz całkowitego zamknięcia ramy, całość wykonana ze stali – 1 sztuka. |  |  |  |
|  | Możliwość niezależnej pracy obu ramion ramy, blokada jednym zawiasem. |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |
|  | Klamra/zapinka, jednoelementowa, nierozbieralna mocująca haki do ramy z opcją obrotu w dowolnej płaszczyźnie, umożliwiająca ustawienie haków w dowolnej pozycji względem ramy i pacjenta, kompatybilna ze wszystkimi halkami, wykonana ze stali, dwie pozycje pracy klamry: otwarte i zamknięte – 6 sztuk. |  |  |  |
|  | Klamra/zapinka nakładana na ramę od góry oraz z boku z blokadą przypadkowego zsunięcia klamry/zapinki z ramy, także w pozycji otwartej. |  |  |  |
|  | Możliwość zamontowania haków jeden na drugim – wydłużenie haka powłokowego hakiem głębszym. |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |
|  | Wszystkie haki nierozbieralne, obrotowe min 180 ͦ |  |  |  |
|  | Hak stalowy powłokowy typu Mayo rozm. 89 mm x 50mm dla pacjentów otyłych (± 10mm) obrót 180 ͦ - 2 sztuki. |  |  |  |
|  | Hak stalowy powłokowy typu Mayo rozm. 89 mm x 70mm (± 10mm) obrót 180 ͦ - 2 sztuki. |  |  |  |
|  | Hak stalowy obrotowy płotkowy rozm. 102 mm x 152 mm (± 10mm) obrót 180 ͦ - 1 sztuka.. Dopuszcza się 90 x 150 mm |  |  |  |
|  | Hak trzewiowy obrotowy, podgięty brzeg 38 mm x 102 mm (± 10mm) – 2 sztuki. |  |  |  |
|  | Hak trzewiowy obrotowy, duży, podgięty brzeg 50 mm x 114 mm – 1 sztuka. Dopuszcza się 50 x 125 mm |  |  |  |
|  | Hak obrotowy typu Deaver 70 mm x 114 mm – 1 sztuka. |  |  |  |
|  | Hak obrotowy typu Deaver dla pacjentów otyłych 70 mm x 203 mm – 1 sztuka. Dopuszcza się 70 x 190 mm |  |  |  |
|  | Hak obrotowy typu serce 50 mm x 127 mm – 1 sztuka. Dopuszcza się 70 x 150 mm |  |  |  |
|  | Hak jelitowy plastyczny, perforowany, obrotowy 76 mm x 165 mm – 1 sztuka. |  |  |  |
|  | Hak jelitowy plastyczny, perforowany, obrotowy, mały 50 mm x 165 mm – 1 sztuka. Dopuszcza się 60 x 170 mm |  |  |  |
|  | Hak obrotowy, wąski nerkowy 25 mm x 203 mm – 2 sztuki. |  |  |  |
|  | Poprzeczka składana jednoelementowa do zamykania ramy za pomocą dwóch klamr/zapinek – 1 sztuka. |  |  |  |
|  | Hak obrotowy typ Kelly szeroki 76 mm x 102 mm – 2 sztuki |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………