Formularz parametrów oferowanych dla części nr 1

STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| L.P. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek do przewozu pacjenta umożliwiający wykonanie RTG z ramieniem C |
|  | całkowite wymiary stołu/wózka z odbojami i barierkami bocznymi i odbojami: 2000-2200 x 800-870 x 600/940 mm**) | Podać |  |
|  | leże oparte na dwóch pionowych, teleskopowych kolumnach | Tak |  |
|  | konstrukcja wózka ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona warstwą antybakteryjną dopuszcza się bez warstwy antybakteryjnej | Tak |  |
|  | leże 4-sekcyjne, 3 sekcje ruchome | Tak |  |
|  | platforma leża wypełniona płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG na całej długości dopuszcza się wózek do przewozu pacjenta z leżem wypełnionym płytami z hpl, z prowadnicami pod leżem o długości 112 cm (leże o długości 200 cm) | Tak |  |
|  | konstrukcja pozwalająca na wykonanie prześwietlenia aparatem RTG z ramieniem C dopuszcza się konstrukcję bez możliwości współpracy z ramieniem C | Tak |  |
|  | prześwit pomiędzy leżem a podstawą jezdną min. min. 46 cm pozwalający na umieszczenie ramienia C | Tak |  |
|  | rama leża zabezpieczona przed uderzeniami – listwy odbojowe od strony barierek bocznych | Tak |  |
|  | mobilne uchwyty do prowadzenia stołu/wózka – od strony nóg wyjmowane, od strony głowy opuszczane pod leże, umożliwiające swobodę manewrów przy pacjencie oraz ułatwiające transport poprzez zmniejszenie gabarytów stołu/wózka | Tak |  |
|  | hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie 45-65/– 80-95 cm dopuszcza się leże oparte na systemie zbliżonym do pantografu (4 punkty podparcia) | Tak |  |
|  | hydrauliczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 0-70°-90° | Tak |  |
|  | hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga 12-16° | Tak |  |
|  | hydrauliczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 12-16° |  |  |
|  | scentralizowana hydrauliczna regulacja 3-ma pedałami umieszczonymi po obu stronach wózka: - pozycji Trendelenburg - pozycji anty-Trendelenburg - regulacji wysokości Dopuszcza się: z dwoama pedałami do regulacji wysokości leża, bez pedałów do regulacji funkcji Trendelnburga i anty-Trendelenburga (regulacja odbywa się za pośrednictwem dźwigni – sprężyna gazowa) | Tak |  |
|  | czytelne oznakowanie funkcji pedałów umieszczone na podwoziu | Tak |  |
|  | barierki boczne zabezpieczające, umieszczone po obu stronach stołu/wózka łatwo i szybko składane poniżej wysokości materaca, chromowane lub lakierowane proszkowo | Tak |  |
|  | koła jezdne antystatyczne lub nie, cichobieżne z obudowanymi bokami lub bez obudowy, na łożyskach kulkowych, Ø 150-200 mm z centralną blokadą, w tym jedno koło kierunkowe, system szybkiej jazdy na wprost | Tak |  |
|  | piąte koło jezdne ułatwiające manewrowanie stołem/wózkiem, umieszczone w centralnie pod bazą jezdną gwarantujące łatwe prowadzenie stołu/wózka | Tak/Nie |  |
|  | stół/wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe w narożach | Tak |  |
|  | możliwość montażu wieszaka kroplówek w czterech narożach ramy leża | Tak |  |
|  | wysięgnik kroplówki profilowany lub prosty na stół/wózek z regulacją wysokości i czterema haczykami lub z dwoma haczykami | Tak |  |
|  | materac w pokrowcu nieprzemakalnym, zasuwanym na suwak dopuszcza się pokrowiec z zapięciem innym niż suwak | Tak |  |
|  | podwozie obudowane tworzywem sztucznym łatwe w myciu i dezynfekcji | Tak |  |
|  | obciążenie stołu/wózka min. 200 kg | Tak |  |
|  | fabrycznie nowe | Tak |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |

*) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru

ocenianego.

**) +/- 5 cm

Data i podpis:  ……………………………