Formularz parametrów wymaganych i ocenianych

Część nr  4  - Mikrokeratom oprzyrządowaniem i pachymetrem ultradźwiękowym do przygotowania płatka rogówki w przeszczepach warstwowych oraz zestaw narzędzi

Model …………………………………………………………………………………………………….

Producent …………………………………………………………………..............................................

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikrokeratom z oprzyrządowaniem do przygotowania płatka rogówki w przeszczepach typu DSAEK, DALK |
| 1 | Mikrokeratom automatyczny | TAK |  |  |
| 2 3 | Konsola sterująca 1 kpl. | TAK |  |  |
| 4 5 | Zasilania dla mikrokeratomów do wyboru: z sieci elektrycznej i z butli z azotem i z sieci sprężonego powietrza o ciśnieniu w zakresie 4 – 8 atm. | TAK |  |  |
| 6 | Wewnętrzny akumulator do podtrzymania zasilania w przypadku braku napięcia w sieci. | TAK |  |  |
| 7 | Przycisk nożny sterujący do uruchomienia oscylacji i przesuwu noża. | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość pracy konsoli z keratomem obrotowym manualnym, liniowym manualnym, liniowym automatycznym. | TAK |  | Praca z wszystkimi rodz. mikrokeratomów - 10 pkt. W poz. przypadkach – 0 pkt. |
| 8 | Precyzyjna regulacja ciśnienia zasilającego w przypadku stosowania turbiny. | TAK |  |  |
| 9 | Wyświetlacz cyfrowy prezentujący aktualne ciśnienie zasilające turbinę na wyjściu konsoli. | TAK |  |  |
| 10 | System zapewniający podciśnienie dla zabiegów ALTK. Z dwiema pompami i cyfrowym wyświetlaczem podciśnienia. | TAK |  |  |
| 11 | Mikrokeratom liniowy elektryczny, do napędu oscylacji i przesuwu noża – 2 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Cięcie z przesuwem automatycznym. | TAK |  |  |
| 13 | Do wyboru dwie predkości przesuwu. | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość pracy z głowicami jednorazowymi do wyboru z zakresu kalibracji 110,130,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mikrometrów | TAK |  |  |
| 15 | Zestaw startowy : 5 głowic 400 mikrometrów 5 głowic 500 mikrometrów 5 głowic 550 mikrometrów | TAK |  | Za każde 5 dodatkowych głowic 1 pkt. |
| 16 | Sztuczna komora wielorazowego użytku do preparowania płatka rogówki. | TAK 2 szt. |  |  |
| 17 | Kaseta do sterylizacji sztucznej komory w autoklawie 2 szt. | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość zastosowania komór jednorazowych, sterylnych | TAK |  |  |
| 19 | Zestaw startowy 5 jednorazowych komór | TAK |  | Za każde dodatkowe 5 komór 5 punktów |
| 20 | Urządzenie do podaży i kontroli ciśnienia w sztucznej komorze 1 kpl. | TAK |  |  |
| 21 | Zakres regulacji cisnienia od 30 do 250 mmHg | TAK |  |  |
| 22 | Zasilanie napięciem z sieci | TAK |  |  |
| 23 | Regulacja ciśnienia pokrętłem | TAK |  |  |
| 24 | Wyświetlacz cyfrowy wskazujący aktualne ciśnienie | TAK |  |  |
| 25 | Przycisk nożny do uruchomienia podaży ciśnienia. | TAK |  |  |
| 26 | Zestaw startowy: 10 przewodów do podaży ciśnienia do komory z filtrem bakteryjnym, kranikami i strzykawką. | TAK |  |  |
| 27 | Pachymetr ultradźwiękowy do pomiaru grubości rogówki dawcy 1 szt. | TAK |  |  |
| 28 | Zakres pomiarowy : od 200 do 1000 mikrometrów | PODAĆ |  | Zakres pomiarowy od niższej wartości niż 200 um. 2 pkt. za każde 10 um. |
| 29 | Rozdzielczość wyświetlacza 1 mikrometr | TAK |  |  |
| 30 | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |
| 31 | Stacja dokująca z ładowarką | TAK |  |  |
| 32 | Zestaw narzędzi do UT DSEAK 2 kpl. Komplet składa się z: Kaseta sterylizacyjna (1 szt.) Rozwórka Shapira (1 szt.) Szczypce Busin’a 23G (1 szt.) Rynna Busin’a mini, ciecie 3,5 mm (1 szt.) Haczyk Price’a (1 szt.) Dren komorowy do utrzymania ciśnienia (1 szt.) Szpatułka 90 stopni (1 szt.) Szczypce Bonn (1 szt.) Marker DSAEK 8 mm ( 1 szt.) Marker DSAEK 8,5 mm (1 szt.) Marker DSAEK 9.0 mm ( 1 szt.) Marker S ( 1 szt.) Szczypce do igieł ( 1 szt.) | TAK |  |  |
| 33 | Zestaw narzędzi do DSAEK 1 kpl. Komplet składa się z: Kaseta sterylizacyjna (1 szt.) Rozwórka Shapira ( 1szt.) Szczypce Busin’a 20G (1 szt.) Rynna Busin’a , cięcie 5,5 mm (1 szt.) Haczyk Price’a (1 szt.) Dren komorowy do utrzymania ciśnienia (1 szt.) Szpatułka 90 stopni (1 szt.) Szczypce Bonn (1 szt.) Marker DSAEK 8 mm ( 1 szt.) Marker DSAEK 8,5 mm (1 szt.) Marker DSAEK 9.0 mm ( 1 szt.) Marker S ( 1 szt.) Szczypce do igieł ( 1 szt.) | TAK |  |  |
| 34 | Zestaw narzędzi do Keratoplastyki Drążącej (PK) 3 kpl. Komplet składa się z: Kaseta sterylizacyjna (1 szt.) Kaliper Castroviejo Grancini (1 szt.) Szczypce rogówkowo-teczówkowe (1 szt.) Kaniula SFO (1 szt.) Blok silikonowy (1 szt.) Rozwórka regulowana (1 szt.) Szczypce Barraquer do igieł (1 szt.) Nożyczki Katzin prawe (1 szt.) Nożyczki Katzin lewe (1 szt.) Imadełko Troutman do ostrzy (1 szt.) Opakowanie 10 ostrzy (1 szt.) Nożyczki Vannas (1 szt.) Sczypce fiksacyjne Remky-Polack (1 szt.) | TAK |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 35 | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | TAK |  |  |
| 36 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |