Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 5 (10).

LAMPA BAKTERIOBÓJCZA  – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampa bakteriobójcza |
|  | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | Tak |  |  |
|  | pobór mocy: 40 VA | Tak |  |  |
|  | element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W | Tak |  |  |
|  | natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m2 | Tak |  |  |
|  | trwałość promiennika: 8000 h |  |  |  |
|  | obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200° |  |  |  |
|  | klasa zabezpieczenia ppor.: I |  |  |  |
|  | typ obudowy: IP 20 |  |  |  |
|  | rodzaj pracy: ciągła |  |  |  |
|  | wymiary kopuły: 925 x 85 x 135 mm |  |  |  |
|  | masa kopuły: do 3 kg |  |  |  |
|  | długość wysięgnika: 120 mm |  |  |  |
|  | Ruchomy wysięgnik | Podać |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Fabrycznie nowa | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 15. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 16. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………