## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

## Część nr 1

## Wyświetlacz optotypów  LCD – 3 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej co najmniej 21,5”. |  |
|  | Odległość robocza od 2,5 (lub mniej) do 6,0 m (lub więcej) - instalacja z lustrami; |  |
|  | Wymagane rodzaje znaków: litery (z możliwością sprawdzenia visusu do 2,0), cyfry (z możliwością sprawdzenia visusu do 2,0), E-Snellena (z możliwością sprawdzenia visusu do 2,0), C-Landolta (ISO 8596, z możliwością sprawdzenia visusu do 2,0), dla dzieci min. trzy rodzaje optotypów i dodatkowo optotypy LEA i Allen, „zegar”, „solniczka”, świetlny punkt fiksacyjny, ETDRS, możliwość wykonania balansu czerwono - zielonego na każdej znakowej tablicy optotypów dla visusu powyżej 0,2 (dodatkowo zakładana maska czerwono – zielona). |  |
|  | Tablice wyświetlające znaki dla visusu powyżej 0,2 zawierające minimum 5 znaków w jednym wierszu i trzy znaki różnego visusu w jednej kolumnie. |  |
|  | Wymagany zakres badań: Dziesiętny: 0.05 do 2.0 LogMar: 1.3 do – 0.30 Snellen (m): 120 do 3 Snellen (f): 400 do 10 Monoyer: 0.5 do 2.0 |  |
|  | Możliwość pokazania osobno każdego pojedynczego znaku, wiersza i rzędu z tablicy (maski) oraz możliwość losowego dobierania znaku. |  |
|  | Testy kontrastu oraz rozróżniania barw z możliwością uzyskania raportu (możliwość transmisji wydruków do drukarki) |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności ekranu do zewnętrznych warunków oświetleniowych. |  |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. |  |
|  | Lustra do tablic w zestawie |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 2

## Przenośny kieszonkowy ultradźwiękowy detektor przepływu – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Dopplerowska ultradźwiękowa metoda wykrywania przepływu. |  |  |  |  |
|  | Aparat przenośny |  |  |  |  |
|  | Głowica o wydłużonym kształcie typu „ołówek” połączona z aparatem elastycznym przewodem. |  |  |  |  |
|  | Głowica częstości 5 MHz |  |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany głowicy |  |  |  |  |
|  | Wbudowani głośnik |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności |  |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (akumulator w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Zasilacz do ładowania z sieci elektrycznej 230V( w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Waga do 400 g | Waga < 350g – 3 pkt |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku kilkuminutowego braku sygnału (oszczędność akumulatora). | TAK 3 pkt, NIE 1 pkt |  |  |  |
|  | W zestawie: Opakowanie typu walizka do bezpiecznego przenoszenia i ładowania. |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 3

## Stymulator zewnętrzny serca jednojamowy – 2 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji Demand/ Asynchroniczny |  |  |  |  |
|  | Częstości 30 – 150 ppm | 30 – 150 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Szybka stymulacja przedsionkowa 90 – 450 ppm | 90 – 450 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Amplituda impulsu 0,2 – 12 V |  |  |  |  |
|  | Czas trwania impulsu 1,5 ms |  |  |  |  |
|  | Okres refrakcji 300 ms po impulsie wystymulowanym, 150 ms po zdażeniu wykrytym |  |  |  |  |
|  | Częstość interferencyjna Praca w trybie asynchronicznym z częstością wyższą o 25% od nastawionej |  |  |  |  |
|  | Bateria Alkaliczna 9V |  |  |  |  |
|  | Do każdego stymulatora 2 komplety kabli |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 12 – miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis