DZPZ/333/101/2023 			FORMULARZ  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Dotyczy Części 1 - Materacy przeciwodleżynowych  dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac przeciwodleżynowy specjalistyczny, powietrzny zmiennociśnieniowy, przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii. |  |  |
| 2 | Materac kładziony bezpośrednio na łóżko bez potrzeby użycia materaca bazowego (piankowego). Materac wyposażony w 20 pojedynczych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeb można wymienić. |  |  |
| 3 | Konstrukcja materaca umożliwia minimum 5 godzin pracy w trybie transportowym (brak utraty powietrza w materacu). Komory powietrzne w części głowy statyczne stabilizujące głowę chorego. Pozostałe komory zmiennociśnieniowe/ statyczne z technologią wspomagającą wentylację skóry. |  |  |
| 4 | Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy lub zaworu. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. |  |  |
| 5 | Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy zabezpieczające przed przedostawaniem się nieczystości do wnętrza materaca. |  |  |
| 6 | Pokrowiec przystosowany do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji. |  |  |
| 7 | Dolna część pokrowca wzmocniona, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, wyposażona w 6 pasów lub 4 pasy umożliwiające przymocowanie materaca do ramy łóżka. |  |  |
| 8 | Pompa do materaca przeznaczona dla pacjentów o wadze 200 kg, wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy, wybór długości i trwania cyklu, przełącznik masy ciała pacjenta, wyciszenie alarmu. |  |  |
| 9 | Możliwość wyboru jednego z trzech lub dwóch trybów pracy materaca, zmiennociśnieniowy, statyczny, maksymalne wypełnienie komór max 30min( trzeci tryb) Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia. |  |  |
| 10 | Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia w materacu oraz usterki. |  |  |
| 11 | Pompa materaca wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka. |  |  |
| 12 | W pompie do materaca gniazdo szybko złączki dla przewodów powietrza znajduje się po lewej stronie, po tej samej stronie co przewód powietrzny wychodzący z materaca przeciwodleżynowego. |  |  |
| 13 | Zasilenie 230V, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego minimum 500cm. |  |  |
| 14 | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 200 kg, nie dopuszcza się o niższych parametrach. |  |  |
| 15 | Wymiary materaca długość 1950mm – 2000mm, szerokość 850mm – 900mm, wysokość materaca 200mm – 210mm. |  |  |
| 16 | Materac przeciwodleżynowy i pompa przeznaczona do terapii długoterminowej. |  |  |
| 17 | Wymagany jest dodatkowy pokrowiec oraz dwie dodatkowe komory pasujące do materaca. |  |  |
| 18 | Gwarancja na materac przeciwodleżynowy i pompę do materaca minimum 24 miesiące. |  |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej. |  |  |
| 20 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz konserwacji materaca i pompy do materaca. |  |  |
| 21 | Szkolenie pracowników Dział Aparatury Medycznej z usuwania awarii i dokonywania okresowych przeglądów. |  |  |
| 22 | Suma pkt. w kryterium jakości |  |  |

…………………………………………………