FORMULARZ PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | MEBLE MEDYCZNE METALOWE ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2016 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |
| 1.1 | Meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | TAK, opisać |  |  |
| 1.2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki. | TAK, opisać |  |  |
| 1.3 | Nóżki Nóżki metalowe o wysokości . 150 mm z możliwością regulacji wysokości, cofnięte o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. | TAK, opisać |  |  |
| 1.4 | Okapnik: Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  |  |
| 1.6 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |  |
| 1.7 | Zawiasy: Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, metalowe, umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem samodomykania i spowalniania. | TAK, opisać |  |  |
| 1.8 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Pojemnik o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | TAK, opisać |  |  |
| 1.9 | Półki: Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wytłaczanych wspornikach wykonanych ze stali kwasoodpornej o gr. 1 mm. Wsporniki gwarantujące stabilne osadzenie, wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK, opisać |  |  |
| 1.10 | Blaty: Blaty robocze o grubości min. 30 mm wykonane z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw. | TAK, opisać |  |  |
| 1.11 | Zamki : Drzwi w szafkach i wyposażone w zamki w układzie jednego klucza - | Tak |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi i szuflad). Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów | TAK |  |  |
| 2.2 | Dobór koloru frontów oraz blatu na etapie realizacji. | TAK |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |
| 3.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika w kolorze korpusu mebli. | TAK, opisać |  |
| 3.3 | Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. | TAK, opisać |  |
| 3.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć |  |
| 5 | Gwarancja min. 60 m-cy na wszystkie meble oraz elementy | TAK, podać w miesiącach |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE |
|  | Pom. 1.31 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY _Zabudowa meblowa |
|  | Zestaw szafek medycznych tworzący zabudowę meblową narożną wykonaną w technologii wg powyższego opisu. | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki – 4 szt. Wymiary ( szer. x gł. x wys.): 600x300x720 mm. | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki – 2 szt. Wymiary ( szer. x gł. x wys.): 550x300x720 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki – 2 szt. Wymiary ( szer. x gł. x wys.): 800x300x720 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca narożna, jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600/600x300x720 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa z 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym. – 2 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x580x860 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa z 4 szufladami (dwie szuflady na szerokość szafki zamykane na klucz, kolejne dwie głębokie zamontowane w jednym rzędzie – jedna obok drugiej. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x580x860 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa narożna, jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x przestawna półka – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x580x860 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa, umywalkowa. Szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x580x860 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa, do zabudowy zlewu jednokomorowego. Szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x580x860 mm | TAK, opisać |  |
|  | Blaty o grubości 30mm wykonane z materiału n.p. Corian lub równoważnego | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 1.31 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY _Szafa lekarska |
|  | Szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposażona w min. 4x przestawne półki, oraz zamek Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x600x2100 mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 1.32 GABINET BADAŃ _Zabudowa meblowa |
|  | Zestaw szafek medycznych tworzący zabudowę meblową wykonaną w technologii wg powyższego opisu. | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki – 1 szt. Wymiary ( szer. x gł. x wys.): 600x300x720 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 przestawne półki – 2 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x300x720 mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa, umywalkowa. Szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x580x860 mm | TAK, opisać |  |
|  | Blaty o grubości 30mm wykonane z materiału n.p. Corian lub równoważnego | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 1.32 GABINET BADAŃ _Regały |
|  | Regał wykonany w technologii wg powyższego opisu. Regał z min. 5 przestawnymi półkami. – 2 szt. Wymiary ( szer. x gł. x wys.): 600x300x2100 mm Po zamontowaniu regał przytwierdzony do ściany. | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji mebli medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane meble medyczne po montażu będą kompletne  zgodnie z ich  przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

W związku z powyższym Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do pobrania dokładnych obmiarów wykonywanych mebli medycznych w miejscach nowego oddziału wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy