Formularz parametrów wymaganych, oferowanych i ocenianych

Pełna nazwa  ultrasonografu 	…………………………………………………….

Producent/ Kraj		…………………………………………………….

Rok produkcji			…………………………………………………….

Dystrybutor-Wykonawca	…………………………………………………….

| L.P | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie parametru – wpisać TAK/NIE | Podać, opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I Konstrukcja i konfiguracja: |  |  |
| 1. | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej 19”, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia |  |  |
| 2. | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 50 % wielkości monitora |  |  |
| 3. | wykreślony |  |  |
| 4. | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  |  |
| 5. | Panel dotykowy min. 8 cali wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności. |  |  |
| 6. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 30 sekund |  |  |
| 7. | Dynamika aparatu min. 260 dB |  |  |
| 8. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności 512 GB, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG |  |  |
| 9. | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. |  |  |
| 10. | Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG |  |  |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu 2,0 do 18,0 MHz |  |  |
| 12. | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach: - lewo/prawo – 2 pkt - góra/dół – 2 pkt |  |  |
| 13. | Videoprinter czarno-biały małego formatu |  |  |
| 14. | Zewnętrzny system zasilania. jeżeli USG posiada dodatkowo wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie – 2 pkt |  |  |
| 15. | Moduł EKG |  |  |
| 16. | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array/sektorowa 2. liniowe 3. convex 4. microconvex |  |  |
| II Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |
| 1. | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Doppler pulsacyjny Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice Power (angio) Doppler Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny |  |  |
| 2. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm |  |  |
| 3. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów |  |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) |  |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 500 obrazów na sek. |  |  |
| 7. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), |  |  |
| 8. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  |  |
| 9. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm |  |  |
| 10. | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 19 [m/s] |  |  |
| 11. | Tryb M-mode i tryb M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym |  |  |
| 12. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD |  |  |
| 13. | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: echokardiograficznych pediatrycznych, jamy brzusznej, małych narządów, pediatrycznych, badanie neonatologiczne głowy, |  |  |
| 14. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie |  |  |
| 15. | wykreślony |  |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory |  |  |
| III Funkcje użytkowe: |  |  |
| 1. | Min. 10-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  |  |
| 2. | Min. 10-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego |  |  |
| 3. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |  |
| 4. | wykreślony |  |  |
| 5. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |  |
| 6. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 ustawień obrazu 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. |  |  |
| 7. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |  |
| 8. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny |  |  |
| 9. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji |  |  |
| 10. | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów |  |  |
| 11. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |
| 12. | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D, min.: LVEDV, LVESV, EF, CO; w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao |  |  |
| 13. | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne min.: MV A, AVA, VTI, Qp/Qs; naczyniowe min.: PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED wraz z raportami z badania kardiologicznego |  |  |
| 14. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA |  |  |
| 15. | Możliwość monitorowania sygnału oddechowego (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  |  |
| IV Głowice ultradźwiękowe: |  |  |
| 1. | Głowica sektorowa pediatryczna |  |  |
| 1.1 | Zakres częstotliwości 4.0 – 8.0 MHz Za każdy 1 MHz poza wymagany zakres – 2 pkt |  |  |
| 1.2 | Liczba elementów obrazowych min. 96 |  |  |
| 1.3 | Pole widzenia głowicy min. 90 stopni |  |  |
| 2 | Głowica liniowa |  |  |
| 2.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 4.0 – 18.0 MHz (± 1 MHz) |  |  |
| 2.2 | Liczba elementów min. 190 |  |  |
| 4 | Głowica micro-convex |  |  |
| 4.1 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 9.0 MHz (± 2 MHz) |  |  |
| 4.2 | Pole widzenia głowicy min. 110 stopni |  |  |
| V Inne: |  |  |
| 1. | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne |  |  |
| 2. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  |  |
| 3. | wykreślony |  |  |
| 4. | wykreślony |  |  |
| 5. | wykreślony |  |  |
| 6. | wykreślony |  |  |
| 7. | Gwarancja 24miesiące – 1 pkt 36 miesięcy – 3 pkt 48 miesięcy – 5 pkt 60 miesięcy – 7 pkt |  |  |
| 8. | Termin dostawy 6 tygodni – 1 pkt 5 tygodni – 3 pkt 4 tygodnie – 5 pkt |  |  |

………………………….

Data i podpis Wykonawcy