FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Wymagania dla analizatora do badań immunohematologicznych oraz dodatkowych urządzeń  :

Nazwa aparatu - ………………………………

Rok produkcji: 2018 – aparat fabrycznie nowy, dopuszcza się rok produkcji 2013, aparat używany,  po procedurze gruntownego odnowienia wykonanej przez autoryzowany serwis producenta.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6-8 kolumn wypełnionych podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu i jeden ręczny skaner kodów kreskowych, jedna drukarka do etykiet /kodów kreskowych/ |  |  |
| 2 | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia) |  |  |
| 3 | Analizator z funkcją cito bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora |  |  |
| 4 | System manualny back-up pracujący na takich samych odczynnikach: inkubator, wirówka do kart, pipeta, dozownik do diluentu., dopuszcza się analizator bez systemu back up przy pełnej opiece serwisowej przez autoryzowany serwis producenta, nieodpłatnej w okresie trwania umowy posiadanego przez Zamawiajacgo systemu manualnego back up obejmującego okresowe przeglądy oraz wszelkie naprawy |  |  |
| 5 | Oferowany analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS, dopuszcza się rok produkcji 2013, aparat używany, po procedurze gruntownego odnowienia wykonanej przez autoryzowany serwis producenta. |  |  |
| 6 | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw). Mikrokarty zawierające 6 – 8 kolumn badanie grupy krwi noworodka na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów – zarówno anty-A, anty-B, jak i anty-D kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d; oraz w PTA Oznaczanie fenotypu Rh, np. C, c, E, e, K Oznaczanie antygenu Cw |  |  |
| 7 | Wszystkie odczynniki/karty i sprzęt (z wyj. sprzętu komputerowego oraz płynów systemowych analizatora oraz materiałów jednorazowych tj. bębnów do drukarek, etykiet do drukarek kodów kreskowych ) muszą pochodzić od tego samego producenta |  |  |
| 8 | Serwis dostępny 7 dni w tygodniu .Naprawa w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. |  |  |
| 9 | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm |  |  |
| 10 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |  |
| 11 | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytniki kodów kreskowych |  |  |
| 12 | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań |  |  |
| 13 | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |  |  |
| 14 | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie. |  |  |
| 15 | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi analizatora na koszt dostawcy w laboratorium zamawiającego. |  |  |
| 16 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń |  |  |
| 17 | Wykonawca zapewni 2 zestawy komputerowe wolnostojące (każdy z zestawów składa się z: PC, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, bęben, czytnik kodów kreskowych do Banku Krwi, drukarka kodów kreskowych Zebra, wraz z zapewnieniem etykiet i rolek do Banku Krwi na okres trwania dzierżawy). Stanowiska komputerowe przystosowane do systemu Infomedica. |  |  |
| 18 | Wydajność analizatora – min. 50 grup z badaniem przeciwciał na 1 godz. lub min. 100 screeningów pc odpornościowych |  |  |
| 19 | Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP |  |  |
| 20 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. |  |  |
| 21 | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami w archiwum. Dotyczy automatycznej kontroli niezgodności obecnie uzyskiwanych wyników badań z wynikami będącymi w archiwum analizatora |  |  |
| 22 | Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie, dopuszcza się aparat, który nie umożliwia wprowadzenie wyniku manualnie badania wykonanego poza aparatem, umożliwia natomiast manualne zaprogramowanie i zlecenie badania |  |  |
| 23 | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) |  |  |
| 24 | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora. Dotyczy próbek bez zlecenia. |  |  |
| 25 | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |  |  |
| 26 | Możliwość wykonywania badań z probówek pediatrycznych, min. objętości materiału badanego 50 µl |  |  |
| 27 | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły |  |  |
| 28 | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora, tj. wyposażenie w zdublowane pojemniki na pokładzie analizatora zarówno na odpady płynne jak i na płyn eksploatacyjny |  |  |
| 29 | Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł, dopuszcza się aparat nie wymagający kalibracji i gotowy do pracy po wymianie igły przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu |  |  |
| 30 | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora |  |  |
| 31 | Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek, dopuszcza się wykonywanie zawiesin w kuwecie odpowiednio zabezpieczonej przed kontaminacją i nie generowanie odpadów pochodzących z procesu rozcieńczania |  |  |
| 32 | Termin ważności otwartych mikrokolumn na pokładzie analizatora min. 2 godz., dopuszcza się analizator, który otwiera tyko kolumny potrzebne do wykonywania oznaczeń a tym samym nie wysterują kolumny otwarte oczekujące na kolejne badania. |  |  |
| 33 | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań |  |  |
| 34 | Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B jak również anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B |  |  |
| 35 | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań |  |  |
| 36 | Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. Dopuszcza się zaoferowanie odczynnika do potwierdzenia słabych odmian/ekspresji antygenu D na 100 ozn. (poz. 17 w Formularzu cenowym) w postaci płynnej. Oznaczenie zostanie wykonane automatycznie przy użyciu kart uwzględnionych w ofercie. |  |  |
| 37 | Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych – 5 tygodni od daty dostawy |  |  |
| 38 | Dostawa odczynników wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) – jako załącznik przykładowy wydruk z dostawy |  |  |
| 39 | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski |  |  |
| 40 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności |  |  |
| 41 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/ |  |  |
| 42 | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie |  |  |
| 43 | Temperatura przechowywania wszystkich kart (18-25 st. C) |  |  |
| 44 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów, karty charakterystyki odczynników i kart. |  |  |
| 45 | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% |  |  |
| 46 | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) oraz anty-Fya. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |
| 47 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona międzynarodowym certyfikatem 4 x w roku pochodząca od tego samego producenta |  |  |
| 48 | Kalkulacja ceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki dodatkowe oraz krwinki firmowe gotowe do użycia do podanej ilości badań. |  |  |
| 49 | Dostawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do obustronnej komunikacji istniejącego systemu laboratoryjnego informatycznego szpitala: Infomedica |  |  |
| 50 | Analizator musi posiadać w pełni automatyczny back-up w przypadku uszkodzenia / zatkania igły pipetującej lub zapewnić drugi niezależny analizator o takich samych parametrach |  |  |
| 51 | Analizator posiadający magazyn na min. 200 mikrokart na pokładzie |  |  |

……………………………………………

data i podpis Wykonawcy