Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wyczyszczeniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej oraz central wentylacyjnych zlokalizowanych  na dachu szpitala oraz w ciągach komunikacyjnych w części między stropowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie – budynek główny. Przedmiotem zamówienia jest dezynfekcji wnętrza przedmiotowej instalacji, wraz z pomiarem mikrobiologicznym wykonanym po czyszczeniu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. Dz. U. nr 213 poz. 1568 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Do zakresu usługi którą musi zrealizować Wykonawca należą następujące prace:

- Wykonanie inspekcji instalacji wentylacji mechanicznej oraz central wentylacyjnych przed czyszczeniem;

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy, urządzeń wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych oraz sprzątnięcie w/w stanowisk po zakończonej pracy;

- czyszczenie kanałów wentylacyjnych ;

- dezynfekcję wewnętrznej (czyszczonej) powierzchni instalacji;

- czyszczenie i dezynfekcję central wentylacyjnych

- czyszczenie i dezynfekcję anemostatów i kratek wentylacyjnych;

- czyszczenie i dezynfekcję lub wymianę uszkodzonych przewodów elastycznych typu FLEX;

- wykonanie koniecznych otworów rewizyjnych wraz z założeniem atestowanych klap rewizyjnych;

- usunięcie i utylizację odpadów powstałych w procesie czyszczenie i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych,

- wykonanie badań mikrobiologicznych,

- sporządzenie raportu oraz dokumentacji powykonawczej obejmującej dokumentację wizualną, wyniki badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność wykonania usługi, karty charakterystyki zastosowanych preparatów oraz dokumenty potwierdzające, iż zastosowane  preparaty czyszczące  są oznaczone znakiem CE lub są produktami biobójczymi).

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralami wentylacyjnymi, i wykonania badań podwykonawczych po zamontowaniu filtrów przez pracowników szpitala na następujących  oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

ZADANIE I
1. Oddział Nefrologii- niski parter
2. Rezonans i Tomograf
3. Elektrofizjologia – niski pater
3. SKOR- niski pater
4. OIT – niski parter
5. Laboratorium- WP
6. Księgowość- WP – brak dokumentacji
7. OIT – I piętro
8. Oddział Rehabilitacji- I piętro – brak dokumentacji
9. Zakład Radiologiczny- Naczyniówka, RTG, Hemodynamika- II piętro – brak dokumentacji
10. Oddział Kardiologiczny- III piętro
11. Oddział Neurologiczny- IV piętro
12. Oddział Transplantologii – IV piętro
13. Oddział Gastroenterologii – V piętro
14. Oddział Położniczy – VI piętro
15. Oddział Neonatologia- VI piętro

Na Oddziale SKOR i OIT kardiochirurgii na III piętrze

- Pomieszczenia SKOR i OIT – ok. 1094,24 m2

- Pomieszczenia kardiochirurgii III piętro + dach - ok. 498,72 m2. Na kanałach nawiewnych i wyciągowych występują przekroje rur:

1. rury okrągłe: 120, 160, 200, 250

2. rury prostokątne: 100/200, 200/200, 400/250, 800/315, 800/250, 800/220, 315/100, 500/250, 1200/315,

1200/160, 250/160, 630/315, 1000/315, 1000/400, 1250/315, 950/970, 140/140, 316/160, 160/160,

400/160, 250/200, 315/250, 400/315, 400/315, 160/200, 630/400, 800/160, 800/400, 200/160, 600/250,

1000/1000, 250/250, 500/400, 800/500, 630/220, 800/220, 800/315, 1000/500

ZADANIE II

Budynek bloków operacyjnych

ZADANIE III

Budynek Stacji Dializ

ZADANIE IV

Budynek Żołnierska 16b, pomieszczenia Apteki Szpitalnej