Formularz parametrów oferowanych

PAKIET NR 2 – Zestaw implantu zakotwiczonego w kości

Model: ………..

Producent: ……..

Numer katalogowy ………

Rok Produkcji: …….

Urządzenia fabrycznie nowe

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ZESTAW IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI – 2 zestawy |
|  | Zestaw implantu zakotwiczonego w kości do aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku - system magnetyczny ( bez zaczepu przezskórnego ) z procesorem posiadającym możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym ( średni ubytek słuchu dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej ) do min. 45 dB |  |  |
| 2. SKŁAD ZESTAWU |
|  | Implant magnetyczny kotwiczony z kości skroniowej, bez obecności zaczepu przechodzącego przez skórę. |  |  |
|  | Pełen osprzęt jednorazowy niezbędny do wykonania zabiegu |  |  |
|  | Zauszny procesor dźwięku o charakterystyce: - cyfrowe przetwarzanie dźwięku, - co najmniej 8 -kanałowe wzmocnienie, - posiadający możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym ( średni ubytek słuchu, dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej) minimum do 45 dB HL, - mikrofon kierunkowy , wielokanałowy, automatyczny adaptacyjny, - wodoodporność ( ochrona przed zachlapaniem, kurzem) - różna kolorystyka procesorów - redukcja sprzężeń akustycznych - programy akustyczne, możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych ( cewka telefoniczna, system FM) - wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego. |  |  |
| 3. WARUNKI SERWISU |
|  | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach. |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń z zakresu chirurgii i dopasowania. |  |  |
|  | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |  |
|  | Dostarczenie narzędzi, implantów i sprzętu chirurgicznego koniecznego do przeprowadzenia operacji na 3 dni przed planowanym zabiegiem. |  |  |
|  | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady procesora - wymiana na nowy procesor wciągu 14 dni. |  |  |
|  | Dostarczenie systemu demonstracyjnego /Demo Kit/ celem zaprezentowania działania procesora przez kwalifikacją chorego do zabiegu operacyjnego. Demo - Kit powinien zawierać :procesor prawo i lewostronny lub uniwersalny kompatybilny ze stroną lewa lub prawą, opaskę testową celem przeprowadzenia pomiarów w wolnym polu celem oceny korzyści z implantowania w kwalifikacji pacjenta do leczenia operacyjnego, baterie. |  |  |
|  | W momencie rozstrzygnięcia postępowania, Zamawiający otrzyma najnowsze oprogramowanie do dopasowania procesora z instrukcją obsługi oraz aplikację umożliwiającą dopasowanie procesora, które staną się własnością Zamawiającego. |  |  |
|  | Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych, skierowanych do pacjentów. |  |  |
|  | Podanie nazwy ubezpieczyciela oraz oferty ubezpieczenia procesora od zniszczenia i kradzieży. Podanie danych kontaktowych do konkretnej osoby będącej przedstawicielem firmy oferującej ubezpieczenie procesora. |  |  |
|  | Szkolenie z zakresu ustawiania parametrów procesora umożliwiające lekarzowi programowanie procesora według bieżących potrzeb pacjenta raz w roku lub w razie zmiany oprogramowania okresowa kontrola ustawień procesora przez realizującego zamówienie minimum 1 x w roku lub po uzgodnieniu z zamawiającym |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy (parametr oceniany – 24 miesiące 1 punkt, 36 miesięcy 5 punktów, 48 miesięcy 10 punków) |  |  |

Data i podpis:  ……………………………