Dla części nr 1

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA OSOBISTYCH POMP INSULINOWYCH

Producent : ……..……………………….

Nazwa i Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………..

| Lp | Parametry wymagane | Parametry Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatrzymanie pompy - alarm informujący o zatrzymaniu. |  |  |
| 2. | Funkcja - blokada pompy |  |  |
| 3. | Programowanie bolusa - prosty / standard - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
| 4. | Programowanie bolusa - przedłużony / prostokątny - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Czas podania co najmniej 7 godz. lub dłużej. |  |  |
| 5. | Programowanie bolusa. Złożony / wielofalowy - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
| 6. | Czasowa zmiana bazy - ustawienia procentowe lub jednostka na godzinę. |  |  |
| 7. | Czasowa zmiana bazy. Likwidacja zmiany bazy - samoistna bez sygnału lub z możliwością wyłączania sygnału dźwiękowego. |  |  |
| 8. | Czasowa zmiana bazy. Czas bazy do 24 godzin, (równa lub niższa niż 30 minut) |  |  |
| 9. | Programowanie bazy. Przepływy godzinowe, ilość jednostek na godzinę. Dokładność 0,05 j/ 1 godz. |  |  |
| 10 | Pamieć pompy - historia bolusa, alarmów, dawki dobowej obejmująca minimum 90 dni, przy odczycie z użyciem PC i oprogramowania komputerowego wraz z czytnikiem. Ponadto pompa musi posiadać możliwość odczytu bezpośredniego stanu aktualnego z minimum 30 zdarzeń w/w parametrów bez użycia PC. |  |  |
| 11 | Funkcja wypełnienie drenu (Prime; wypełnienie) - nieograniczona ilość wypełnienie drenów w ciągu doby, |  |  |
| 12 | Wkłucie metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane |  |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniku pompy. |  |  |
| 14 | Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA. |  |  |
| 15 | Menu obsługi pompy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. |  |  |
| 16 | Alarmy przypominające o pomiarze glikemii. |  |  |
| 17 | Kalkulator bolusa. |  |  |
| 18 | Sprawne oprogramowanie do szczytywania pomp na PC w liczbie przynajmniej trzy. |  |  |
| 19 | Blokada klawiatury pompy ograniczająca dostęp osób niepowołanych i nie pozwalająca na przypadkową zmianę parametrów pracy pompy np.: w czasie snu, lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. |  |  |
| 20 | Bezpośredni telefoniczny całodobowy (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. | podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu. |  |
| 21 | Gwarancja udzielana na pompę 48 miesięcy |  |  |

Data i podpis…………………………

Dla części nr 2

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA OSOBISTYCH POMP INSULINOWYCH

Producent : ……..……………………….

Nazwa i Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………..

| Lp | Parametry wymagane | Parametry Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System ciągłego monitorowania glikemi |  |  |
|  | Odczyt glikemii z monitora pompy lub za pomocą CGM do każdej pompy |  |  |
|  | Zatrzymanie pompy - alarm informujący o zatrzymaniu. |  |  |
|  | Funkcja - blokada pompy |  |  |
|  | Programowanie bolusa - prosty / standard - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
|  | Programowanie bolusa - przedłużony / prostokątny - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Czas podania co najmniej 7 godz. lub dłużej. |  |  |
|  | Programowanie bolusa. Złożony / wielofalowy - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
|  | Czasowa zmiana bazy - ustawienia procentowe lub jednostka na godzinę. |  |  |
|  | Czasowa zmiana bazy. Likwidacja zmiany bazy - samoistna bez sygnału lub z możliwością wyłączania sygnału dźwiękowego. |  |  |
|  | Czasowa zmiana bazy. Czas bazy do 24 godzin, (równa lub niższa niż 30 minut) |  |  |
|  | Programowanie bazy. Przepływy godzinowe, ilość jednostek na godzinę. Dokładność 0,05 j/ 1 godz. |  |  |
|  | Pamieć pompy - historia bolusa, alarmów, dawki dobowej obejmująca minimum 90 dni, przy odczycie z użyciem PC i oprogramowania komputerowego wraz z czytnikiem. Ponadto pompa musi posiadać możliwość odczytu bezpośredniego stanu aktualnego z minimum 30 zdarzeń w/w parametrów bez użycia PC. |  |  |
|  | Funkcja wypełnienie drenu (Prime; wypełnienie) - nieograniczona ilość wypełnienie drenów w ciągu doby, |  |  |
|  | Wkłucie metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniku pompy. |  |  |
|  | Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA. |  |  |
|  | Menu obsługi pompy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Alarmy przypominające o pomiarze glikemii. |  |  |
|  | Kalkulator bolusa. |  |  |
|  | Sprawne oprogramowanie do szczytywania pomp na PC w liczbie przynajmniej trzy. |  |  |
|  | Blokada klawiatury pompy ograniczająca dostęp osób niepowołanych i nie pozwalająca na przypadkową zmianę parametrów pracy pompy np.: w czasie snu, lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. |  |  |
|  | Bezpośredni telefoniczny całodobowy (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. | podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu. |  |
|  | Gwarancja udzielana na pompę 48 miesięcy |  |  |

Data i podpis…………………………