Dla części nr 1

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA OSOBISTYCH POMP INSULINOWYCH

Producent : ……..……………………….

Nazwa i Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………..

| Lp | Parametry wymagane | Parametry Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatrzymanie pompy - alarm informujący o zatrzymaniu. |  |  |
| 2. | Funkcja - blokada pompy- elektroniczna blokada klawiszy |  |  |
| 3. | Programowanie bolusa - prosty / standard - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
| 4. | Programowanie bolusa - przedłużony / prostokątny - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Czas podania co najmniej 7 godz. lub dłużej. |  |  |
| 5. | Programowanie bolusa. Złożony / wielofalowy - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
| 6. | Czasowa zmiana bazy - ustawienia procentowe lub jednostka na godzinę. |  |  |
| 7. | Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej – automatyczny powrót do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie . |  |  |
| 8. | Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej – czas bazy do 24 godzin . |  |  |
| 9. | Programowanie bazy. Przepływy godzinowe, ilość jednostek na godzinę. Dokładność niemniejsza niż 0,1j/1godzinę. Minimum 2 dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywoływania z pamięci i zastosowania. |  |  |
| 10 | Pamięć pompy - historia bolusa, alarmów, dawki dobowej obejmująca minimum 30 dni, przy odczycie z użyciem PC i oprogramowania komputerowego wraz z czytnikiem. Ponadto pompa musi posiadać możliwość odczytu bezpośredniego stanu aktualnego z minimum 30 zdarzeń w/w parametrów bez użycia PC. Wykonawca oferuje w cenie umowy program i urządzenie konieczne do szczytywania danych na komputer dla każdej pompy. |  |  |
| 11 | Funkcja wypełnienie drenu (Prime; wypełnienie) - nieograniczona ilość wypełnienie drenów w ciągu doby, |  |  |
| 12 | Wkłucie metalowe i z tworzyw sztucznych o różnej długości, w ramach kwoty refundacyjnej . |  |  |
| 13 | Możliwość obsługi pompy z pozycji pilota - urządzenia komunikującego się bezprzewodowo z pompą insulinową. |  |  |
| 14 | Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA. |  |  |
| 15 | Menu obsługi pompy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. |  |  |
| 16 | Kalkulator bolusa, będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny ( funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą ) |  |  |
| 17 | Bezpośredni telefoniczny całodobowy (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. | podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu. |  |
| 18 | Gwarancja udzielana na pompę 48 miesięcy, w przypadku awarii pompy , wymiana na nową |  |  |

Data i podpis…………………………

Dla części nr 2

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA OSOBISTYCH POMP INSULINOWYCH

Producent : ……..……………………….

Nazwa i Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………..

| Lp | Parametry wymagane | Parametry Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatrzymanie pompy - alarm informujący o zatrzymaniu. |  |  |
| 2. | Funkcja - blokada pompy- elektroniczna blokada klawiszy |  |  |
| 3. | Programowanie bolusa - prosty / standard - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
| 4. | Programowanie bolusa - przedłużony / prostokątny - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Czas podania co najmniej 7 godz. lub dłużej. |  |  |
| 5. | Programowanie bolusa. Złożony / wielofalowy - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
| 6. | Czasowa zmiana bazy - ustawienia procentowe lub jednostka na godzinę. |  |  |
| 7. | Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej – automatyczny powrót do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie . |  |  |
| 8. | Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej – czas bazy do 24 godzin . |  |  |
| 9. | Programowanie bazy. Przepływy godzinowe, ilość jednostek na godzinę. Dokładność niemniejsza niż 0,1j/1godzinę. Minimum 2 dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywoływania z pamięci i zastosowania. |  |  |
| 10 | Pamięć pompy - historia bolusa, alarmów, dawki dobowej obejmująca minimum 30 dni, przy odczycie z użyciem PC i oprogramowania komputerowego wraz z czytnikiem. Ponadto pompa musi posiadać możliwość odczytu bezpośredniego stanu aktualnego z minimum 30 zdarzeń w/w parametrów bez użycia PC. Wykonawca oferuje w cenie umowy program i urządzenie konieczne do szczytywania danych na komputer. |  |  |
| 11 | Funkcja wypełnienie drenu (Prime; wypełnienie) - nieograniczona ilość wypełnienie drenów w ciągu doby, |  |  |
| 12 | Wkłucie metalowe i z tworzyw sztucznych o różnej długości, w ramach kwoty refundacyjnej . |  |  |
| 13 | Funkcja hipoblokady – zatrzymanie podawania insuliny przy niskim poziomie glikemii podczas stosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii. |  |  |
| 14 | Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA. |  |  |
| 15 | Menu obsługi pompy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. |  |  |
| 16 | Kalkulator bolusa, będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny ( funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą ) |  |  |
| 17 | Bezpośredni telefoniczny całodobowy (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. | podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu. |  |
| 21 | Gwarancja udzielana na pompę 48 miesięcy, w przypadku awarii pompy , wymiana na nową |  |  |

Data i podpis…………………………