FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 1

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator immunochemiczny z drukarką po generalnym remoncie i wymianie podzespołów |  |
| 2 | W zestawie wymagany UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku braku napięcia prądu co najmniej 20 minut |  |
| 3 | Wymagane podłączenie analizatora do sieci informatycznej laboratorium na koszt wykonawcy (dwustronna komunikacja) |  |
| 4 | Certyfikat CE dla analizatora i odczynników |  |
| 5 | Analizator z immunochemiczną detekcją chemiluminescencyjną lub/i immunoenzymatyczną |  |
| 6 | Identyfikacja surowic i odczynników za pomocą kodów kreskowych |  |
| 7 | Jednoczesne wykonywanie oznaczeń z próbek pierwotnych oraz tzw. cupsów |  |
| 8 | Analizator powinien posiadać program kotroli jakości wraz z możliwością sporządzania kart kontroli za określony przedział czasowy. |  |
| 9 | Ilość miejsc na karuzeli odczynnikowej co najmniej 24 |  |
| 10 | Oznaczanie próbek pacjentów bez przerwania ciągłości pracy analizatora |  |
| 11 | Praca w trybie CITO bez przerywania ciągłości pracy |  |
| 12 | Maksymalna wydajność analizatora min. 80 oznaczeń/godzinę |  |
| 13 | Pojemność podajnika próbek analizatora min. 50 pozycji |  |
| 14 | Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia bez konieczności wstępnego przygotowania. Z wyłączeniem rozmrażania wyrobów transportowanych w temperaturze -10 st. C. |  |
| 15 | Detektor skrzepów i pęcherzyków powietrza dla próbek badanych, detektor pęcherzyków powietrza ( piany) dla odczynników. |  |
| 16 | 24 godzinny system pracy. |  |
| 17 | Oferta powinna zawierać ilość opakowań odczynników z uwzględnieniem ich czasu stabilności po otwarciu – wymagany czas stabilności do daty ważności odczynników. |  |
| 18 | Stabilność kalibracji jednej serii danego odczynnika minimum 4 tygodnie przy założeniu ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie. |  |
| 19 | Oferent ma obowiązek dostarczyć odczynniki z datą ważności min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia. |  |
| 20 | Monitorowanie zużycia odczynników |  |
| 21 | Monitorowanie zużycia płynów systemowych i odpadów |  |
| 22 | Brak potrzeby ogrzania lub ustabilizowania temp. odczynnika przed wstawieniem na pokład analizatora. |  |
| 23 | Zdalnie połączenie analizatora z serwisem technicznym ( zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet ) |  |
| 24 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |
| 25 | Wydruki pojedynczych i zbiorczych wyników wraz z danymi demograficznymi pacjenta i zakresami wartości referencyjnych właściwych dla płci i wieku pacjenta – możliwość drukowania wyników poza LSI. |  |
| 26 | Zapewnienie użytkownikowi w cenie umowy udziału w zewnątrzlaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań laboratoryjnych w cenie umownej(ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnych zapewnia uzyskanie certyfikatu) Riqas lub Labquality lub równoważnej do powyższych. |  |
| 27 | Wykonawca dostarczy w cenie umownej sprzęt niezbędny do wykonywania badań objętych umową ( np. wytrząsarka, łaźnia, wirówka itp.) |  |
| 28 | Oferowane urządzenie musi być gotowe do pracy po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |
| 29 | Oferowany sprzęt musi odpowiadać warunkom lokalowym laboratorium, w razie konieczności oferent ponosi koszty przygotowania stanowiska. |  |
| 30 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dzierżawionego aparatu na nowy w przypadku trzech awarii tego samego podzespołu analizatora w przeciągu pół roku. |  |
| 31 | Niedoszacowanie (na 36 miesięcy) ilości materiałów eksploatacyjnych, kontroli, kalibratorów na podaną ilość badań powoduje dostarczenie brakującego asortymentu na koszt oferenta. Badania kontrolne wewnątrzlaboratoryjne 1 x w tygodniu ( N i P ) |  |

Część nr 2

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzy analizatory parametrów krytycznych, kasetowe ( nie wymagające żadnych okresowych czynności konserwujących ze strony użytkownika ) wykorzystujące do pracy te same odczynniki i materiały zużywalne max. 3-letnie po generalnym remoncie i wymianie części zużywalnych, wyposażone w UPS-y podtrzymujące pracę analizatorów na minimum 30 minut. |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina. Oksymetria: So2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, THb. |  |
| 3. | Elektrody bezobsługowe . Elektrody wbudowane w pakiet pomiarowy . |  |
| 4. | Analizatory przeznaczone do pracy całodobowej w systemie ciągłym – natychmiastowe przejście z trybu czuwania do pracy |  |
| 5. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 6. | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów oraz płynach będących kontrolą jakości lub możliwość wykonania analizy z: krwi pełnej (tętniczej, żylnej i włośniczkowej), dializatów, płynu opłucnowego oraz płynów będących kontrolą jakości. |  |
| 7. | Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z maksymalnej objętości do 150 µl, 210 µl. |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 9. | Analizator wyposażony w możliwość korekty wyników dla danej temperatury pacjenta. |  |
| 10. | Odczynniki, kalibratory oraz kontrole są w postaci płynnej - gotowe do użycia (bez konieczności rekonstrukcji) |  |
| 11. | Oferowany analizator musi posiadać w oprogramowaniu system kontroli jakości, możliwość pełnych analiz statystycznych L-J z możliwością wydruku wyników z dopuszczalnym zakresem kontroli. |  |
| 12. | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej |  |
| 13. | Analizator wyposażony w automatyczny moduł kontroli jakości, kontrola codzienna automatyczna na trzech poziomach w okresach ustalonych przez użytkownika. Pakiet automatycznej kontroli jakości, wymieniany niezależnie od pozostałych odczynników |  |
| 14. | Wbudowana drukarka do analizatora |  |
| 15. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa. |  |
| 16. | Analizator musi być wyposażony w automatyczny czytnik kodów paskowych. |  |
| 17. | Analizator musi posiadać zabezpieczenie – eliminacja skrzepów – wbudowane lub zewnętrzne (wymaga się zaoferowania i wycenienia odpowiedniej, do liczby badań, ilości asortymentu pozwalającego na „wychwytywanie” ewentualnych skrzepów).W przypadku dostania się skrzepu do analizatorów (kaset) pomimo używania wyłapywaczy skrzepów, następuje wymiana kaset na koszt oferenta. |  |
| 18. | Drukowanie raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji |  |
| 19. | Czas uzyskania wyniku dla pełnego panelu badań nie dłuższy niż 2 minuty |  |
| 20. | Automatyczna kalibracja elektrod gazowych przy pomocy roztworów kalibracyjnych pozwalających na rezygnację z butli z gazem . elektrody kalibrowane z płynów znajdujących się w kasecie pomiarowej zainstalowanej na pokładzie analizatora, bez konieczności stosowania ręcznej kalibracji z użyciem zewnętrznych kalibratorów. |  |
| 21. | Planowania procedur konserwacyjnych. Widoczne komunikaty procedur konserwacyjnych na ekranie |  |
| 22. | Możliwość wyboru konfiguracji parametrów oprogramowania |  |
| 23. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 24. | Aparaty wyposażone we wszystkie odczynniki i materiału zużywalne nieodpłatnie„na start” gwarantujące pracę aparatu przez co najmniej 28 dni. |  |
| 25. | Wykonawca zapewni gwarancję na aparaty przez cały czas trwania umowy dzierżawy |  |
| 26. | Oferent zapewni kasety: 20% badań ( kasety ok. 400-450 badań), 80% badań ( kasety ok. 600-750 badań) na wykonanie 120 000 badań przez okres 36 miesięcy |  |
| 27. | Nieprawidłowo wyliczona ilość (na 3 lata) odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kontroli przez oferenta powoduje bezpłatne dostarczenie brakującego asortymentu do końca umowy. |  |
| 28. | Współpraca dwóch analizatorów z siecią informatyczną laboratorium – komunikacja dwukierunkowa. |  |
| 29. | Wykonawca zapewni możliwość mieszania próbek – dostarczy jako dodatkowe wyposażenie mieszadło hematologiczne planetarne. |  |
| 30. | Dostarczane odczynniki muszą mieć co najmiej 5 6 m-czny okres ważności od dnia dostarczenia. |  |
| 31. | Deklaracja zgodności CE aparatów . |  |
| 32. | Dokumentacja techniczna – 2 egzemplarze. |  |
| 33. | Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy w cenie umowy bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej otrzymanie certyfikatu |  |
| 34. | Wykonawca zapewni w cenie umowy bezpłatne szkolenie wewnątrzoddziałowe z obsługi aparatów. |  |
| 35. | Oferent dolicza odczynniki, materiały eksploatacyjne, elektrody, kontrole jakości, H, L, N, kaplary szt. 10000, ( kapilary zbalansowane z heparyną sodowo-litową zbalansowaną jonami wapnia. przeznaczone do wykonywania badań parametrów krytycznych), mieszalniki, zatyczki do podanej ilości kapilar Łączna ilość wykonywanych badań parametrów krytycznych w przeciągu 3 lat – 120000. |  |
| 36. | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dzierżawionego aparatu na nowy w przypadku trzech awarii tego samego podzespołu analizatora w przeciągu pół roku. |  |