FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

1.Nazwa i producent analizatorów  : ……..……………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………………………………

| Lp. | Określenie parametru / Warunki graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu |  |
| 1. | Fabrycznie nowy z wbudowaną drukarką wyprodukowany w 2019r |  |
| 2. | Wydajność minimum 180 ozn./godzinę |  |
| 3. | Odczyt 12 parametrów fizykohemicznych moczu: ciężar właściwy, ph, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty ,barwa , klarowność |  |
| 4 | Zasada odczytu pasków: fotomeria reflektancyjna |  |
| 5 | Automatyczny pomiar barwy moczu |  |
| 6. | Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu |  |
| 7. | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną ( wbudowany refraktrometr) |  |
| 8. | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy, wyświetlane obrazy pasków po reakcji dla próbek i kontroli. |  |
| 9. | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora. |  |
| 10. | Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez igłę dozującą |  |
| 11 | Paski testowe z kwasem askorbinowym i polem kompenującym barwę moczu |  |
| 12 | Stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora minimum 14 dni |  |
| 13 | Podajnik probówek z ciągłym dostawianiem statywów ( jednorazowy ładunek minimum 80 próbek) |  |
| 14 | Automatyczna kalibracja optyki analizatora |  |
| 15 | Kalibracja pasków za pomocą pasków używanych do badań pacjentów |  |
| 16 | Moduł kontroli jakości |  |
| 17 | Opragramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 18 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 19 | UPS jako integralna część analizatora |  |
| 20 | Podłączenia analizatora do sieci informatycznej laboratorium w cenie umowy |  |
| 21 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika na odpady |  |
| 22 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywanie pracy analizatora |  |
| 23 | Gotowość do pracy analizatora 24 h/dobę |  |
| 24 | Materiały kontrolne umożliwiające prowadzenie codziennej kontroli moczu N lub P do wykonania 129600 oznaczeń ( wycena w formularzu cenowym – załącznik nr 2 ) |  |
| 25 | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ogólnopolskiej lub międzynarodowej (co najmniej jeden raz na kwartał) potwierdzonej opracowaniem wyników kontroli i certyfikatem |  |
|  | Wymagania dla modułu oceny osadu moczu |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019r |  |
| 2 | Zasady pomiaru: zautomazywana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o zarejstrowane obrazy cyfrowe pełnych pół wiedzy przy małym ( x10) i duży powiększeniu (x 40) |  |
| 3 | Wbudowany zautomazywany mikroskop z obiektywami x10 i x40, z automatycznym ustawieniem ostrości |  |
| 4 | Mocz bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze |  |
| 5 | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 elementów morfotycznych ( diagnostycznych) |  |
| 6 | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 20 dodatkowych kategorii/parametrów |  |
| 7 | Min. 10 obrazów pełnych pół widzenia przy małym powiększeniu (x10), a dla próbek z wykrytymi elementami dodatkowo min. 30 obrazów pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu ( x40) |  |
| 8 | Możliwość edycji/ weryfikacji wykrytych elementów morfotycznych na obrazach pełnych mikroskopowych pół widzenia |  |
| 9 | Wydajność min 100 próbek na godzinę |  |
| 10 | Pojemność pokładu próbkowego analizatora min. 100 próbek |  |
| 11 | System wyposażony w komputer, drukarkę i min. 24 calowy monitor |  |
| 12 | Opragramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 13 | Analizator połączony z analizatorem parametrów fizykochemicznych moczu w sposób niewymagający przeznoszenia próbki |  |
| 14 | UPS jako integralna część analizatora |  |
| 15 | Podłączenia analizatora do sieci informatycznej laboratorium w cenie umowy |  |
|  | Wymagania dla półautmatycznego czytnika |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019r |  |
| 2 | Wydajność 200 pasków/ godz. |  |
| 3 | Metoda pomiaru - fotometria reflektancyjna z CCD i LED |  |
| 4 | Kolorowy ekran dotykowy |  |
| 5 | Opragromowanie w języku polskim |  |
| 6 | Automatyczny odczyt barw moczu |  |
| 7 | Minimum 10 opcji dla barw moczu rozpoznawanych automatycznie przez czytniku, z możliwością zmiany ich nazw przez użytkownika |  |
| 8 | Minimum 5 opcji dla klarowności moczu, z możliwością ich nazw przez użytkownika |  |
| 9 | Automatyczna korekcja ciężaru właściwego w zależności od wartości pH |  |
| 10 | Pamięć min. 1000 wyników pacjentów, min. 500 kontroli i min 30 kalibracji |  |
| 11 | Kalibracja czynnika za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu |  |
| 12 | Możliwość dostosowania czułości odczytu pasków, niezależnie dla każdego zakresu pamiarowego/ progu danego testu |  |
| 13 | Zamknięty pojemnik za zużyte paski z sygnalzacją jego przepełnienia |  |
| 14 | Pole kompensacyjne na każdym pasku |  |
| 15 | UPS jako integralna część analizatora |  |
| 16 | Podłączenia analizatora do sieci informatycznej laboratorium – koszt podłączenia ponosi oferent |  |
| 17 | Mocz kontrolny parametrów fizykochemicznych, ciekły na bazie moczu ludzkiego, stabilny minimum 2 tygodnie po rekonstrukcji. Możliwość stosowania na analizatorze głównym |  |
|  | Wymagania dla analizatorów |  |
| 1 | Oferowany sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium. Przygotowanie stanowiska w cenie umowy ) |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dzierżawionego aparatu na nowy w przypadku trzech awarii tego samego podzespołu analizatora w przeciągu pół roku. |  |
| 3 | Niedoszacowanie ilości na 36 miesięcy materiałów eksploatacyjnych kontroli, na podaną ilość badań przez oferenta powoduje dostarczenie brakującego asortymentu na jego koszt do końca trwania umowy. |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim i oprogramowania analizatora w języku polskim |  |
| 5 | Oferowane urządzenia muszą być gotowe do pracy po zainstalowaniu, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych ze strony zamawiającego |  |