FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dla części nr 1

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany i zamknięty system Real Time PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań. Aparat wraz z oprzyrządowaniem nie starszy niż 2015 rok. |  |
| 2. | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA. |  |
| 3. | System dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora. |  |
| 4. | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji. |  |
| 5. | System zapewniający zintergowana izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora. |  |
| 6. | Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki. |  |
| 7. | System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej. |  |
| 8. | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium. |  |
| 9. | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych., zabezpieczenie UPS. |  |
| 10. | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych. |  |
| 11. | Wynik gotowy do interpretacji. |  |
| 12. | Kartridże do testów pakowane w opakowania nie większe niż po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym, zakres przechowywania w temperaturze 2-28 st. C, z wyjątkiem testu w kierunku norowirusa ( zakres 2-8 st. C). |  |
| 13. | Każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną. |  |
| 14. | Zestawy do pobierania i transportu próbek biologicznych kompatybilne z aparatem i kartridżami. (zgodne z wymogami producenta aparatu) |  |