FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

CZĘŚĆ NR 1 Automatyczny system immunochemiczny ( analizator)

| Lp. | Wymagane parametry | Tak/ Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metodyka badań: Chemiluminescencja, |  |  |
| 2. | Wieloparametrowy system pracy pozwalający na pełną automatyzację procesu analitycznego |  |  |
| 3. | Minimalna wydajność 200 testów/godz. Zamawiający dopuszcza analizator , którego maksymalna wydajność wynosi 180 testów/godzinę. |  |  |
| 4. | Pojemność każdego aparatu minimum 100 próbek pierwotnych |  |  |
| 5. | Szybkość uzyskania pierwszego wyniku max. 60 min |  |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użycia |  |  |
| 7. | Min. 3 pozycje na próbki cito na analizatorze |  |  |
| 8. | Na analizatorze możliwość wykonania pojedynczego badania muszą być dostępne: Przeciwciała anty-Borrelia w klasie IgM w surowicy i PMR przy użyciu tego samego zestawu Przeciwciała anty-Borelia w klasie IgG w surowicy i PMR przy użyciu tego samego zestawu Aldosteron ACTH Toxoplasmoza IgG, IgM Toxoplasmoza Awidność IgG |  |  |
| 9. | Praca analizatora w systemie pracy ciągłej – możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy |  |  |
| 10. | Możliwość tworzenia paneli oznaczeń |  |  |
| 11. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników |  |  |
| 12. | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych systemu zamkniętego |  |  |
| 13. | Komputerowa archiwizacja danych |  |  |
| 14. | UPS jako integralna część systemu |  |  |
| 15. | Dokumentacja w języku polskim |  |  |
| 16. | Procedury wykonywanych badań w języku polskim |  |  |
| 17. | Certyfikat CE odczynników i analizatorów |  |  |
| 18. | Zapewnienie użytkownikowi udziałów w zewnątrzlbaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (Borrelia IgG i IgM, Toxo IgG i IgM, Awidoność TOXO IgG,ACTH, Aldosteron), w cenie umownej. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu. |  |  |
| 19. | Analizator nowy lub po kapitalnym przeglądzie i wymianie zużytych podzespołów |  |  |
| Wymagania w zakresie oferowanych testów: |
| 20. | Test ma zawierać antygeny szczepów występujących w Europie: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garini i Borrelia afzelii Zamawiający dopuszcza testy w których do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgdorferi używa się rekombinowanego antygenu VIsE pochodzącego ze szczepu pBi Borrelii garinii, a do wykrywania przeciwciał IgM używa się rekombinowanych antygenów OspC pochodzących z Borrelia afzelii szczep pKo i VIsE pochodzącego ze szczepu pBi Borrelii garinii oraz Borrelia sensu stricto szczep B31 |  |  |
| 21. | Testy w kierunku Boleriozy mają wykrywać obecność przeciwciał w klasie IgG i IgM w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym |  |  |
| 22. | Oferowane odczynniki na analizator automatyczny do wykonywania Borelia IgG i IgM musza spełniać zalecenia KIDL. Proszę o pisemne potwierdzenie |  |  |
| 23. | Oferent będzie dostarczał odczynniki z minimum 8 m-oczną datą ważności |  |  |
| 24. | Oferent zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki do używanych odczynników |  |  |

CZĘŚĆ NR 2 Automatyczny system Western-Blot z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań

| Lp. | Wymagane parametry | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące automatycznych analizatorów dla testów western-blot |
| 1. | System do badań WB od momentu dodania próby do odczytu wyniku, z możliwością wykonania w jednym cyklu dwóch klas. Zamawiający dopuszcza półautomatyczne urządzenie do badań typu blot, charakteryzujące się możliwością samodzielnej pracy, w pełni zautomatyzowanym poborem odczynników (próbki pacjentów są dodawane manualnie), automatycznym dozowaniem i aspiracją odczynników) |  |  |
| 2. | Wykonawca zapewni tacki niezbędne do inkubacji. |  |  |
| 3. | Do aparatu dołączony skaner kompatybilny z analizatorem oraz oprogramowaniem do odczytu i interpretacji wyniku. |  |  |
| 4. | Dokumentacja w języku polskim |  |  |
| 5. | Certyfikat CE odczynników i analizatorów |  |  |
| 6. | Zapewnienie użytkownikowi udziałów w zewnątrzlaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (Borrelia IgG i IgM WB, ANA, AIH WB, 17-OHP), w cenie umownej. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu. |  |  |
| Wymagania dotyczące testów Borrelia: |
| 7.. | Test ma zawierać antygeny szczepów występujących w Europie: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garini, Borrelia afzelii, Borelia spielmanii. Testy mają wykrywać obecność przeciwciał w klasie IgG i IgM w surowicy i PMR Zamawiający dopuszcza testy z następującym składem : -W klasie IgG: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18) -W klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane,wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii |  |  |
| 8. | Na każdym pasku testowym kontrola dodania materiału do badań , kontrola aktywności koniugatu bez konieczności użycia dodatkowego paska testowego potwierdzającego spełnienie kryteriów ważności. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów blot do diagnostyki boreliozy, które zawierają na pasku pasma kontrolne do kontroli koniugatów oraz linię kontrolną wskazującą na poprawność inkubacji. |  |  |
| 9. | Zestaw oparty na rekombinowanych lub natywnych antygenach - dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na pasek |  |  |
| 10. | Test wykorzystujący, co najmniej następujące antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspC, p18. |  |  |
| 11. | Osobne testy do IgG i IgM. |  |  |
| 12. | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (WB Bonelia IgG i IgM) w cenie umownej.Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu |  |  |
| Wymagania dotyczące testów ANA, AIH Zamawiający dopuszcza oddzielne testy do oznaczania profilu ANA/ENA oraz ALH |
| 13. | Na każdym pasku testowym kontrola poprawności przeprowadzonej inkubacji |  |  |
| 14. | Możliwość oznaczenia parametrów z zakresu chorób tkanki łącznej (tocznia trzewnego, tocznia indukowanego lekami, twardziny) i autoimmunologicznego zapalenia wątroby |  |  |
| 15. | Minimalny skład antygenowy ANA nukleosomy, dsDNA , Histony, Sm - ważne markery tocznia trzewnego i polekowego Sm/RNP – ważne marker mieszanej choroby tkanki łącznej. SSA52- kryterium klasyfikacji dla zespółu Sjögrena, Jo-1 – marker zapalenia mięśni Scl-70, CENP-B – ważne markery twardziny , Zamawiający dopuszcza : ANA: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A natywne i Ro-52), SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2, DFS70 |  |  |
| 16. | Skład antygenowy AIH - różnicujący autoimmunologiczne zapalenie wątroby od pierwotnej żółciowej marskości wątroby Zamawiający dopuszcza : ALH: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP i Ro-52 |  |  |
| 17. | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (WB ANA, AIH) ) w cenie umowy. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu. |  |  |