FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

CZĘŚĆ NR 1 Automatyczny system immunochemiczny ( analizator)

| Lp. | Wymagane parametry | Tak/ Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metodyka badań: Chemiluminescencja, |  |  |
| 2. | Wieloparametrowy system pracy pozwalający na pełną automatyzację procesu analitycznego |  |  |
| 3. | Minimalna wydajność 200 testów/godz. |  |  |
| 4. | Pojemność każdego aparatu minimum 100 próbek pierwotnych |  |  |
| 5. | Szybkość uzyskania pierwszego wyniku max. 60 min |  |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użycia |  |  |
| 7. | Min. 3 pozycje na próbki cito na analizatorze |  |  |
| 8. | Na analizatorze możliwość wykonania pojedynczego badania muszą być dostępne: Przeciwciała anty-Borrelia w klasie IgM w surowicy i PMR przy użyciu tego samego zestawu Przeciwciała anty-Borelia w klasie IgG w surowicy i PMR przy użyciu tego samego zestawu Aldosteron ACTH Toxoplasmoza IgG, IgM Toxoplasmoza Awidność IgG |  |  |
| 9. | Praca analizatora w systemie pracy ciągłej – możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy |  |  |
| 10. | Możliwość tworzenia paneli oznaczeń |  |  |
| 11. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników |  |  |
| 12. | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych systemu zamkniętego |  |  |
| 13. | Komputerowa archiwizacja danych |  |  |
| 14. | UPS jako integralna część systemu |  |  |
| 15. | Dokumentacja w języku polskim |  |  |
| 16. | Procedury wykonywanych badań w języku polskim |  |  |
| 17. | Certyfikat CE odczynników i analizatorów |  |  |
| 18. | Zapewnienie użytkownikowi udziałów w zewnątrzlbaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (Borrelia IgG i IgM, Toxo IgG i IgM, Awidoność TOXO IgG,ACTH, Aldosteron), w cenie umownej. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu. |  |  |
| 19. | Analizator nowy lub po kapitalnym przeglądzie i wymianie zużytych podzespołów |  |  |
| Wymagania w zakresie oferowanych testów: |
| 20. | Test ma zawierać antygeny szczepów występujących w Europie: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garini i Borrelia afzelii |  |  |
| 21. | Testy w kierunku Boleriozy mają wykrywać obecność przeciwciał w klasie IgG i IgM w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym |  |  |
| 22. | Oferowane odczynniki na analizator automatyczny do wykonywania Borelia IgG i IgM musza spełniać zalecenia KIDL. Proszę o pisemne potwierdzenie |  |  |
| 23. | Oferent będzie dostarczał odczynniki z minimum 8 m-oczną datą ważności |  |  |
| 24. | Oferent zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki do używanych odczynników |  |  |

CZĘŚĆ NR 2 Automatyczny system Western-Blot z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań

| Lp. | Wymagane parametry | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące automatycznych analizatorów dla testów western-blot |
| 1. | System do badań WB od momentu dodania próby do odczytu wyniku, z możliwością wykonania w jednym cyklu dwóch klas. |  |  |
| 2. | Wykonawca zapewni tacki niezbędne do inkubacji. |  |  |
| 3. | Do aparatu dołączony skaner kompatybilny z analizatorem oraz oprogramowaniem do odczytu i interpretacji wyniku. |  |  |
| 4. | Dokumentacja w języku polskim |  |  |
| 5. | Certyfikat CE odczynników i analizatorów |  |  |
| 6. | Zapewnienie użytkownikowi udziałów w zewnątrzlaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (Borrelia IgG i IgM WB, ANA, AIH WB, 17-OHP), w cenie umownej. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu. |  |  |
| Wymagania dotyczące testów Borrelia: |
| 7.. | Test ma zawierać antygeny szczepów występujących w Europie: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garini, Borrelia afzelii, Borelia spielmanii. Testy mają wykrywać obecność przeciwciał w klasie IgG i IgM w surowicy i PMR |  |  |
| 8. | Na każdym pasku testowym kontrola dodania materiału do badań , kontrola aktywności koniugatu bez konieczności użycia dodatkowego paska testowego potwierdzającego spełnienie kryteriów ważności |  |  |
| 9. | Zestaw oparty na rekombinowanych lub natywnych antygenach - dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na pasek |  |  |
| 10. | Test wykorzystujący, co najmniej następujące antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspC, p18. |  |  |
| 11. | Osobne testy do IgG i IgM. |  |  |
| 12. | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (WB Bonelia IgG i IgM) w cenie umownej.Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu |  |  |
| Wymagania dotyczące testów ANA, AIH |
| 13. | Na każdym pasku testowym kontrola poprawności przeprowadzonej inkubacji |  |  |
| 14. | Możliwość oznaczenia parametrów z zakresu chorób tkanki łącznej (tocznia trzewnego, tocznia indukowanego lekami, twardziny) i autoimmunologicznego zapalenia wątroby |  |  |
| 15. | Minimalny skład antygenowy ANA nukleosomy, dsDNA , Histony, Sm - ważne markery tocznia trzewnego i polekowego Sm/RNP – ważne marker mieszanej choroby tkanki łącznej. SSA52- kryterium klasyfikacji dla zespółu Sjögrena, Jo-1 – marker zapalenia mięśni Scl-70, CENP-B – ważne markery twardziny , |  |  |
| 16. | Skład antygenowy AIH - różnicujący autoimmunologiczne zapalenie wątroby od pierwotnej żółciowej marskości wątroby |  |  |
| 17. | Zapewnienie uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań (WB ANA, AIH) ) w cenie umowy. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia uzyskanie certyfikatu. |  |  |