Bronchofiberoskop – zestaw do bronchoskopii 1 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021r., urządzenie fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Pole widzenia Min. 95 o |  |  |  |
|  | Minimalne wychylenia końcówki roboczej a) góra 160o b) dół 130o |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej Max 6,2 mm |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej Max 6,1 mm |  |  |  |
|  | Głębia ostrości Min. 3-50 mm |  |  |  |
|  | Średnica kanału instrumentalnego min. 3,00 mm |  |  |  |
|  | Średnica kanału instrumentalnego 5kt za każde 0,2 mm powyżej 3 mm | jakość |  |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej Min. 600 mm |  |  |  |
|  | Źródło światła białego bateryjne typu LED |  |  |  |
|  | Kierunek patrzenia 0 o |  |  |  |
|  | Korekcja ostrości obrazu |  |  |  |
|  | Możliwość przekazania obrazu na monitor zewnętrzny |  |  |  |
|  | Kompatybilny monitor kolorowy o parametrach : - przekątna min 12 cali - rozdzielczość obrazu min 1920 x 1080 pikseli - wyjście video: HDMI i 3G-SDI - wbudowana pojemność przechowywania min. 16 GB - zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych - kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk z możliwością ich przeglądania - wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe – kleszczyki typu krokodyl – 5 szt. |  |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące.. |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |